## Slide 1: 2. Loeng: Põhjavesi ja ümbriskivim
Põhjavee liikumine kivimites: poorsus vs lõhelisus
Poorsus. Erinevate sette- ja kivimitüüpide võrdlus
Aeratsiooni- ja küllastusvöö
Veeand (specific yield) ja seotud vesi (specific retention). Erinevate sette- ja kivimitüüpide võrdlus
Põhjaveekihid ja veepidemed
Surveline ja vabapinnaline (surveta) põhjavesi
LEKTOR: Valle Raidla
RÜHM: NGG0120/AKG0223

## Slide 2
Maapinnas saab põhjavesi liikuda setetes ning kivimites olevates tühimikes (poorides). Seega põhjaveele omased dünaamilised protsessid sõltuvad ümbritseva kivimi geoloogilisest struktuurist
Põhjavee liikumine kivimites
Liikumine pinnase osakeste (liivaterade,vulkaaniline tuff) vahelises pooriruumis,
Läbi lõhede ja pragunenud (porsunud) kivimi,
Õõnsused karbonaatkivimites (karst) ja lavatorud vulkaanilistes kivimites.
Kõvade kivimite (lubjakivi, graniit, hästi tsementeerunud liivakivi) puhul, kus pooriruum on väike, liigub põhjavesi valdavalt kivimis olevates lõhedes.

## Slide 3
Vee hulk ja liikumise kiirus pinnases sõltub pinnase poorsusest.
Näitab maksimaalset vee kogust, mida kivim võib küllastuse korral sisaldada.
N=(ν / V) x 100%
N – poorsus
ν – pooride maht
V – pinnase kogumaht
Pinnase poorsus
Pinnase osake
pooriruum

## Slide 4
Settekivimitel on üldiselt suurem poorsus kui teistel
Poorsus sõltub koostisosakeste asetusest üksteise suhtes,
kujust,
sorteeritusest.
Sarnaste mõõtmetega osakeste puhul jääb nende vaheline ruum väiksemate osakeste poolt täitmata.
Peeneteraline pinnas on enamasti paremini sorteeritud ja seetõttu suurema poorsusega.

## Slide 5
Veemahutavus
Täielik veemahutavus (Wt) – kivimi kõik poorid on veega täidetud
Wt= (mvesi- mkk) x 100%
Mvesi- kivimis oleva vee mass
Mkk – kuiva kivimi mass
Kapilaarne veemahutavus (Wk) – kivimi omadus pidada vett kinni vaid kapillaarpoorides
Molekuraarne veemahutavus (Wm) – vesi hulk mis ümbritseb kilena kivimiosakesi
Molekulaarne veemahutavus kasvab eripinna kasvuga (liival 1-5%, savil 30%).

## Slide 6
Veejuhtivus
Kivimi või pinnase omadust edastada vett või muid vedelikke mingi aja jooksul nimetatakse veejuhtivuseks (permeability).
See sõltub peamiselt kivimi füüsikalistest omadustest ja tema geokeemilisest ja tektoonilisest ajaloost, tühimike (sh pooride) hulgast, kujust, suurusest ja ka orientatsioonist (lõhed, karstikäigud).
Lõhelisus
Eestis eelkõige karbonaat kivimites kuid ka hästi tsementeerunud liivakivides.

## Slide 7
Kogu poorsus on efektiivse ja kapilaarse poorsuse summa. Tera suuruse suurenemisel poorsus enamasti väheneb kuid efektiivne poorsus (effective porosity) suureneb.
Suur pooriruum ei tähenda tingimata suurt veejuhtivust.

## Slide 8
Hea veeläbilaskvus on jämedateralistel setetel, tugevalt lõhenenud kivimitel.
Kivimi veejuhtivust iseloomustatakse filtratsioonimooduliga (K, m/d).
Kirjeldab veemassi liikumiskiirust.

## Slide 9
Veeand
Veeand (Sy) näitab kivimist raskusjõu toimel väljavoolava vee hulka
Mingi osa veest pinnases on kivimipindadele seotud kas molekulaar- või kapilaarjõudude toimel.
Sy=n-Vr/V
n - poorsus
Vr – veehulk mis jääb seotuks kivimisse
V – pinnase kogumaht
Veeand on suur jämedateralistel kivimil (kruus, jäme liiv), lõheline ja karstunud kivimil.
Kivim Poorsus (n) Veeand (Sy)
Savi 50 2 kuni 0
Liiv 25 20
Kruus 20 20
Küllastunud kihi veeand oleneb vett sisaldavate pinnaste poorsusest ja selle iseloomust. Pinnas võib küll sisaldada palju vett, kuid meid huvitab vee kogus, mis liigub raskusjõu mõjul (veeand). Näiteks turvas ja savi võivad palju vett sisaldada, kuid vesi sealt välja ei valgu (kapilaarjõud).
Puhta kruusa ja jämeliiva 0,3 mahuosa
tolmliival ja savikal liival, madalsooturbal 0,05–0,1
saviliival ja liivsavil 0,02–0,05
savi ja rabaturba ~0
Lubjakivide veeand sõltuvalt lõhelisusest 0,001–0,02

## Slide 10
Pinnase veeand külmunud pinnase korral
Poorsus võib olla ajas muutuv suurus.
Liivaterade vahele võib settida kaltsiit. Kui toimub mingi muutus keskkonnas nt. põllumajanduse algus mis suurendab veeläbivoolu (juured) kaltsiit lahustub ja pooriruum suureneb.
Ohuks ka happelised väetised ja sooveed.

## Slide 11
Pinnase ülemist osa jaotatakse selle veesisalduse järgi aeratsiooni- ja küllastusvööndiks.
Põhjavee paiknemine pinnases
Küllastusvöö
Küllastusvöö on maakoore osa kus kõik pinnase tühemikud on täidetud veega (küllastunud).
Rakenduslikus hüdrogeoloogias peetakse mõiste all „põhjavesi“ silmas just küllastusvööndis asuvat põhjavett.

## Slide 12
Aeratsioonivöö paksus on äärmiselt varieeruv. Eestis savide avamusalal 0. Kõrbetes, karstunud, mägeistel aladel mitusada meetrit.
Aeratsioonivöö vee eriliik on mullavesi mis esineb kas kapilaar või seotud veena. Vaba vett leidub vaid sadude ajal.
Paksus küünib mõnest cm kuni 2 m.
Maapinna ja põhjaveetaseme vahele jäävat vahemikku nimetatakse aeratsioonivööks ehk mitteküllastunud kihiks. Vesi ei täida seal kõiki poore vaid on osaliselt täidetud gaasidega (veeaur, CO2, O2, ….)
Aeratsioonivööndi vett pole võimalik kasutada (nö. seotud vesi). Aeratsioonivöö poorid võivad olla ka veega küllastunud kuid see on ruumis ja ajas väga muutlik.
Aeratsioonivöö

## Slide 13
Ülavesi. Enamasti ajutine – suurveeaegne. Eesti oludes lokaalsed Kvaternaari põhjaveekihid (ürgorud).

## Slide 14
Kapillaarjõudude mõjul tõuseb vesi pinnase poorides põhjavee-tasemest pisut kõrgemale. Poorid on seal küll veega täidetud kuid kapilaarjõud on vee sidunud ning seda ei saa kasutada.
Aeratsiooni- ja küllastusvöö vahel asub kapillaartõusuvöö, kus küllastusvööst tõusev vesi täidab kõik kapilaarid.
Kapilaartõusuvöö paksus ulatub mõnest mm kuni 100 cm liivsavides.
Kapillaarvöö

## Slide 15
Erinevad kivimid tulenevalt oma füüsikalistest omadustest evivad erinevaid veejuhtivusi
Sellest lähtuvalt jagatakse kivimeid hüdrogeoloogias vettpidavateks ja vettjuhtivateks kivimiteks.
Vettjuhtivad ja vettpidavad kivimid
Vett juhtivad kivimid on karstunud ja lõhelised lubjakivid, vähe tsementeerunud liivakivid, liiva- kruusa setted
Vett pidavad kivimid on savid, monoliitsed lubjakivid.
Maapõues on hulk vaheldumisi lasuvaid vettandvaid ja vettpidavaid kihte.

## Slide 16
Kui pinnases leidub põhjavett siis suhteliselt ühtlase veejuhtivuse, veemahutavuse ja kivimilise koostisega vettjuhtivad kivimid moodustavad veekihi (ka veelade, ing. Aquifer). Need kivimikihid on võimelised nii talletama kui loovutama põhjavett hulgas, et moodustuksid allikad ning varustada veega kaeve.
Veekihid
Üksteisel lasuvad põhjaveekihid võivad moodustada veekomplekse ehk põhjaveeladestikke (aquifer system)

## Slide 17
Vettpidavad kivimid moodustavad veepidemeid (ing. Aquitard või aquiclude).
Veepidemed võivad olla nö kuivad – väga väikse veesisaldusega (monoliitne graniit) või märjad kus on akumuleerunud suures koguses vett (savid) kuid see vesi on seotud.
Veepidemed ei ole absoluutse isolatsiooni võimega. Põhjavesi võib liikuda ka läbi väga tugevate veepidemete kuid see liikumine on äärmiselt aeglane (mõõdetav aastatuhandetega).
Veepidemed

## Slide 18
Maapinnalt loetuna esimest veepidemeni ulatuvat põhjaveekihti nimetatakse maapinnalähedaseks põhjaveeks. Vesi on seal surveta ehk vabapinnaline ehk vee kõrgus maapinna suhtes sõltub ära lisanduva vee (sademete hulgast ja auramisest).
Aeratsioonivööndi pooriruumist 90 % võib olla täidetud veega ning 20 mm sademeid võib tõsta veetaset kuni 500 mm.
Vabapinnaline põhjavesi ei täida üldjuhul kogu vettandvat kivimikompleksi ning vabapinnalise põhjavee kohale jääb aeratsioonivöö.
veetase maapinnalähedases põhjaveekihti avanevas kaevus näitab põhjaveetaset kaevu ümbritsevas pinnases.
Vabapinnaline põhjavesi

## Slide 19
Vabapinnaline põhjavesi järgib üldiselt maapinna reljeefi, olles madalikel ja orgudes maapinna läheduses, kuid kõrgematel aladel sügavamal. Sel moel peegeldab maapinnalähedase põhjaveepind maapinna reljeefi mõnevõrra madalamal ja “silutud” kujul. Veeliikumine toimub seal raskusjõu toimel madalama veetaseme poole (veelanguse suunas).

## Slide 20
Kuivas kliimas kujuneb tasakaaluline (aurumine/infiltreerumine) taset.
R - jõgi niiskes.
B - oaas kuivas

## Slide 21
Sügavamal esineb põhjavesi harilikult vettpidavate kihtide vahel ning nim. kihtidevaheliseks põhjaveeks.
Need põhjaveed on sageli surve all ning kaevu rajamisel survelisse põhjaveekihti tõuseb veetase kaevus tunduvalt kõrgemale vettandva pinnase lasumissügavusest.
Kihtidevaheline põhjavesi
Pinda milleni surveline põhjavesi on võimeline tõusma nimetatakse suvepinnaks (piesomeetriliseks tasemeks)
Survekõrgus – vertikaalne vahemaa vettandva kihi ülemisest pinnast kuni survepinnani.
Kui põhjavee survetase kaevus on kõrgemal kui maapind on kaev ülevooluline ehk arteesiakaev.
SAVI

## Slide 22
Pinda milleni surveline põhjavesi on võimeline tõusma, nimetatakse survepinnaks (tasemeks) ehk piesomeetriliseks tasemseks (ing. potentiometric surface).
Survepinna samakõrgusjooni nimetatakse hüdroisopiesideks.
Survekõrgus on vertikaalne vahemaa vettandva kihi ülemisest pinnast kuni piesomeetrilise tasemeni.

## Slide 23
Põhjaveekogumid