## Slide 1: Korralduslikud küsimused
Loenguteemad, slaidid, kirjandus ja jooksev info õppeainete kodulehel Moodle’s (https://moodle.hitsa.ee/):
AKG0223 Hüdrogeoloogia (5 EAP)
NGG0120 Hüdrogeoloogia ja hüdroloogia alused (3 EAP)
Aine toimumise ajad:
AKG0223 Hüdrogeoloogia (5 EAP) nädalad 1–16
NGG0120 Hüdrogeoloogia ja hüdroloogia alused (3 EAP) nädalad 1–12
Kohustuslik välipraktikum 12. nädalal (E 20.11.2017) – kellaaeg ja koht täpsustamisel
Kodused ülesanded – esitamine eksamile pääsemise eelduseks; ülesanded kättesaadavad alates 4. nädalast – tähtaeg 04.12.2017
Notes: Küsi Tallinna Ülikoolist osalejate kohta

## Slide 2: 3. Loeng: Põhjavee dünaamika. Darcy seadus
Joonas Pärn
18.09.2017
NGG0120/AKG0223 Hüdrogeoloogia

## Slide 3: Kordamine
Põhjavesi ja globaalne veeringe (infiltreerumine ja põhjavee bilanss)
Põhjavesi ja ümbriskivim:
Pooriruum (poorid, lõhed, setendite struktuur)
Veeand (gravitatsiooniliselt liikuv vesi) ja seotud vesi (molekulaarne ja kapillaarne veemahutavus)
Kivimite vett juhtivad omadused
Aeratsioonivöö ja küllastusvöö
Surveline ja surveta põhjavesi
Veekihid ja veepidemed
Notes: Seni läbitud teemad:
Poorsus n = V(v)/V(t) ehk tühimike ruumala suhe kogu kivimi ruumalasse (määratakse laboratoorselt)

## Slide 4: Kordamine

## Slide 5
„Nii nagu maa kohal õhus tekivad väikesed piisad, mis seejärel ühinevad, kuni vesi laskub maapinnale vihmana, nii peame ka oletama, et maa sees on esmalt olemas ainult veenired, mis nõrgudes ühinevad ja saavad jõgede allikateks.“
Aristoteles Meteoroloogia
Notes: Vabas vormis tõlge tsitaadist Fetter (2001: 113)

## Slide 6: Põhjavee potentsiaal
Põhjavee potentsiaal – töö, mis on vaja teha ühikulise veekoguse liigutamiseks jõu välja mõnest punktist teise punkti.
Põhjavee liikumine toimub alati kõrgema potentsiaaliga aladelt madalama potentsiaaliga aladele
Põhjavee potentsiaal iseloomustab selle energiat (ühikulise ruumala korral on selle ühikuks kg/ms2)
Notes: Kuidas liigub gravitatsiooniline põhjavesi?
Põhjavee liikumiseks on vaja energiat.
Potentsiaal (ENE – toimimis- ja jõudmisvõime) on energia võime teha tööd ja see sõltub kehade vastastikkusest asendist mingis jõuväljas.
Potentsiaali mõiste hüdrogeoloogias on sarnane soojus- ja elektriõpetusele – soojusülekanne soojemalt kehalt külmemale/elektri liikumine suuremalt väiksema pinge suunas. Mõlemal juhul toimub liikumine mööda potentsiaali gradienti. Potentsiaalide vahe, näiteks kahe punkti elektrostaatilise potentsiaali väärtuste vahe võrdub tööga, mis kulub ühiklaengu viimiseks ühest punktist teise..
Mis aga on täpsemalt põhjavee potentsiaal?
Hubbert (1940) defineeris põhjaveepotentsiaali, kui füüsikalise suuruse, mida on võimalik mõõta voolusüsteemi igas punktis ja mille omadused on sellised, et põhjavee voolamine toimuks piirkonnast, kus selle suuruse väärtus on suurem, piirkonda kus see on väiksem, sõltumata selle suunast ruumis.

## Slide 7: Põhjavee potentsiaal
Vee potentsiaal (ϕ) sõltub:
(1)
p – hüdrauliline rõhk paskalites (P – kg/ms2)
z – mõõdetud rõhu p asend (kõrgus) etalonkõrguse/kõrgussüsteemi nullpunkti (reference point) suhtes
v – põhjavee liikumise kiirus (m/s)
γ – vee erikaal (ρg; ühik kg/m2s2 või N/m3). Erikaal on mingi aine ruumalaühiku kaal, mis võrdub aine tiheduse ja raskuskiirenduse korrutisega.
Potentsiaal hõlmab endasse rõhu- ehk elastse energia (pressure energy), kineetilise energia ja potentsiaalse energia
Kineetilise energia võime jätta põhjavee puhul arvestamata ja võrrand lihtsustub kujule:
(2)
Notes: Põhjavee energia võib jagada mehaaniliseks, soojus- ja keemiliseks energiaks.
Selleks et liigutada põhjaveeosakest mingist algolekust (standard state) mingisse punkti (P) on vaja teha tööd, mis sõltub kolmest komponendist: elastne energia (veerõhu muutus), kineetiline energia, potentsiaalne energia
Vee potentsiaal sõltub:
p – hüdrauliline rõhk paskalites (P – kg/ms2). Mõõdetud rõhk = absoluutne rõhk – atmosfääri rõhk
z – mõõdetud rõhu p asend (kõrgus) etalonkõrguse/kõrgussüsteemi nullpunkti (reference point) suhtes = elevation head
v – põhjavee liikumise kiirus (m/s)
γ – vee erikaal (P = vee tiheduse ja gravitatsioonikonstanti korrutis ühikus kg/m2s2 või N/m3). Erikaal on mingi aine ruumalaühiku kaal, mis võrdub aine tiheduse ja raskuskiirenduse korrutisega.
NB! γ/g = tihedus ehk mass ruumalaühiku kohta
Põhjavee liikumise kiirus on võrreldes pinnaveega (jõed) väga aeglane ja seega võime me potentsiaali kineetilise energia komponendi põhjavee puhul arvestamata jätta

## Slide 8: Põhjavee potentsiaal
Freeze & Cherry, 1979
Notes: Punkt P küllastunud veekihis, mille potentsiaali me soovime määrata

## Slide 9: Põhjavee potentsiaal
Hüdraulilist rõhku (p) iseloomustab punkti P kohal oleva veesamba mass:
(3)
Suurus h iseloomustab põhjavee taset kaevus või piesomeetris
Avaldades võrrandist (3) suuruse h näeme, et veetase sõltub kahest komponendist: rõhutasemest (pressure head) ja kõrgustasemest (elevation head):
(4)
Asendades võrrandi (3) võrrandisse (2) näeme, et põhjaveetase iseloomustab põhjavee potentsiaali.
(5)
Seega toimub põhjavee liikumine kõrgema põhjaveetasemega (potentsiaaliga) punktist madalama põhjaveetasemega (potentsiaaliga) punkti suunas.
NB! Seos põhjaveetaseme ja potentsiaali vahel kehtib eeldusel, et põhjavee tihedus on konstantne. Mida soolasem on vesi, seda suurem on tema erikaal γ ja põhjaveetasemete hindamisel ja vee voolusuuna määramisel tuleb sellega arvestada!
Notes: NB! h = / , mageda vee tihedus on 1000 g/cm3
Seega mõõdetud põhjaveetase korreleerub peaaegu täiuslikult põhjavee potentsiaaliga – gravitatsioonikonstanti varieeruvus on selleks piisavalt väike.
Sarnaselt soojusele ja elektrile toimub põhjavee liikumine mööda potentsiaali gradienti, milleks on põhjaveetase.
Nt. Rannikualadel võib toimuda merevee ja magedavee segunemine, kus vee erikaalu  ei saa enam konstantseks lugeda. Normaalsoolsusega merevee =1025 g/cm3 ja sellisel juhul peab erinevate vete erikaalu põhjavee liikumise määramisel arvesse võtma. Antud näite puhul on soolase põhjavee (merevee) tase selle tegelikust potentsiaalist mageda põhjaveega võrreldes 2,5% madalam. Sellises olukorras püütakse mageda ja soolase põhjavee tasemed viia ühele alusele ehk arvutada põhjaveetase (freshwater head) juhul kui mereveega täidetud kaevus oleks hoopis magevesi. Antud olukorras: kui mereveest tekkinud põhjavee mõõdetud tase on näiteks 1 meeter, siis selle ekvivalentne põhjaveetase mageda vee suhtes oleks 1,025 meetrit (1+1*0.025). Kui põhjaveetase oleks aga 40 meetrit oleks selle ekvivalentne põhjaveetase juba 41 meetrit jne.
Orientiiriks – magevesi (soolsus kuni 1000 mg/L), 1000 – 10000 mg/L (riimvesi; brackish groundwater), 10000 – 35000 mg/L (soolane vesi; saline groundwater), >35000 mg/L (soolvesi, brine)

## Slide 10: Põhjaveetase
Põhjavee tase määratakse kaevu või piesomeetri loodusliku ehk staatilise veetaseme mõõtmistega:
(6)
h – põhjaveetase (m, ü.m.p)
I – mõõtepunkti absoluutkõrgus (nt. kaevu suue, maapind) (m, ü.m.p)
d – vee sügavus mõõtepunkti suhtes (m)

## Slide 11: Põhjaveetase
http://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/catchment/Eddleston/gw_floodplain.html
Notes: Põhjaveetaseme määramisel kasutatakse kas spetsiaalseid elektrilisi põhjaveetaseme mõõdikuid või sonde (diver), mis tegelikult mõõdavad nende kohal oleva vedelikusamba rõhu muutust.

## Slide 12
Hiscock, 2005
Notes: Horisontaalse (a) ja vertikaalse (b) voolusuuna määramine põhjaveetaseme mõõtmisi kasutades.

## Slide 13: Henry Darcy
Henry Darcy (1803 – 1858)
Darcy, 1856
Notes: Põhjavee liikumise ehk filtratsiooni põhiseaduse tuletas empiiriliselt prantslasest insener Henry Darcy 19. sajandi keskel
Oma elu jooksul tegeles ta Dijoni linna veevarustuse küsimustega ja uuris mitmeid põhjavee liikumisega seotud nähtusi sh hõõrdumise mõju põhjavee liikumisele
1856. aastal avaldas ta oma kuulsa töö „Les fontaines publiques de la ville de Dijon“

## Slide 14: Darcy seadus
Darcy katse – liivaga täidetud silindrist ristlõikega A (m2), mis oli varustatud kahe manomeetriga, juhiti läbi vett vooluhulgaga Q (m3/s). Manomeetrite kaugust üksteisest iseloomustab suurus ∆l (m)
NB! Veetase manomeetrites (h1, h2) iseloomustab põhjavee energiat ehk selle voolamise potentsiaali.
Freeze & Cherry, 1979
Notes: Darcy uuris vee liikumist läbi liivaga täidetud torude, mida algselt kasutati vee filtreerimiseks ja transpordiks Dijoni linna veega varustamiseks
Joonisel on kujutatud katseaparaadi skeem, mida Darcy oma katsetes kasutas
Tuleta meelde sümbolite z (põhjavee kõrgustase), h (põhjavee tase) tähendused
Vesi juhiti silindrisse ja seda lisati kuni hetkeni, mil kõik poorid olid veega täitunud ja silindrisse juhitud veehulk oli võrdne silindrist väljavoolava vee hulgaga.

## Slide 15: Darcy seadus
Põhjavee liikumist veest küllastunud setete ja kivimite poorides või tühimikes nimetatakse põhjavee filtratsiooniks.
(Põhja)vee liikumisel läbi pooriruumi väheneb selle potentsiaal (ehk liikumisenergia) hõõrdumise tõttu.
Edasiste selgituste hõlbustamiseks defineerime suuruse Q/A = v, mida nimetatakse ka Darcy kiiruseks või filtratsioonikiiruseks
Darcy katsed näitasid, et silindrit läbiva vee filtratsioonikiirus on võrdeline veetasemete vahega manomeetrites ja pöördvõrdeline nendevahelise kaugusega:
Suurust ∆h/∆l nimetatakse hüdrauliliseks gradiendiks.
Filtratsioonikiirus on võrdne:
(7)
Võrdetegurit K nimetatakse filtratsioonimooduliks (hydraulic conductivity) ja selle ühikuks on m/s või m/ööpäevas (m/d).
Filtratsioonimoodul sõltub silindrit täitva materjali omadustest. Kui hüdrauliline gradient silindris on konstantne, siis erinevate silindrit täitvate materjalide puhul oleks vee filtratsioonikiirus erinev.
Kõrgemad K väärtused iseloomustavad jämedateralisi setendeid (kruus ja liiv) ning väiksemad K väärtused peeneteralisi setendeid (aleuriiti ja savi).
Notes: Põhjavee potentsiaali vähenemine tähendab ühtlasi põhjaveetasemete vähenemist
Filtratsiooni kiirust nimetatakse ka Darcy kiiruseks ja vahel tähistatakse seda tähega q, et eristada seda põhjavee tegelikust liikumiskiirusest.
Miinusmärk tuleneb asjaolust, et põhjaveetase manomeetris 2 on väiksem kui põhjaveetase manomeetris 1 (ehk põhjavee liikumine toimub väiksema põhjaveetaseme suunas), aga kiirus v on positiivne suurus. Põhjaveetasemete vahe selline definitsioon on konventsionaalne.
Vahel tähistatakse hüdraulilist gradienti ka tähega i.
Suuruse v ühik on m/s või m/d, mis on praktikas enamlevinud – erineb erinevate materjalide vahel kuni 13 suurusjärgu võrra.
NB! Olenevalt autorist tähistatakse filtratsioonimoodulit kas sümboliga k või K!

## Slide 16: Darcy seadus
Kui asendame võrrandisse (6) filtratsioonikiiruse v asemel suuruse Q/A, siis saame Darcy seaduse selle kõige levinumal kujul:
(8)
See on põhjavee filtratsiooni põhiseadus.
Darcy seaduse diferentsiaalkuju:
(9)
NB! Darcy seadus kehtib laminaarse voolamise korral. Põhjavee filtratsioon on üldjuhul laminaarne, aga maa-alustes karstiõõnsustes võib esineda ka turbulentset voolamist.
Laminaarse ja turbulentse voolamise eristamiseks kasutatakse Reynoldsi arvu (Re). Re = ρ*v*l/η, kus l on vooluteekonna pikkus, η vedeliku viskoossus, ρ on voolava vedeliku tihedus, v on vedeliku liikumiskiirus.
Notes: Laminaarse ja turbulentse voolamise eristamiseks kasutatakse Reynoldsi arvu (Re). Re = ρ*v*l/η, kus l on vooluteekonna pikkus ja η vedeliku viskoossus. Piir laminaarse ja turbulentse voolamise vahel on kokkuleppeliselt Reynoldsi arvu väärtus 2320 (ümmarguse toru korral).

## Slide 17: Darcy seadus
https://www.slideshare.net/gauravhtandon1/ground-water-hydrology-25132362
Notes: Darcy seadus looduses

## Slide 18: Darcy seadus
Darcy seaduse rakendamine tähendab põhjavee liikumise analüüsimist nn. makroskoopilisel tasandil
Põhjavee tegelik liikumiskiirus avaldub nn. mikroskoopilisel tasandil, sõltudes kivimi terade tegelikust paiknemisest.
Darcy seaduse rakendamisel käsitleme me kivimit, milles põhjavesi liigub, idealiseeritud kontiinumina mille kirjeldamiseks saab kasutada selliseid makroskoopilisi suurusi nagu filtratsioonimoodul K ja filtratsioonikiirus v.
Freeze & Cherry, 1979
Notes: Põhjavee liikumist mikroskoopilisel tasandil on ilmselt võimatu kirjeldada. Darcy seadus lubab hinnata põhjavee keskmist lineaarset liikumiskiirust nn. makroskoopilisel tasandil.
Darcy seadust rakendades asendame me tegelikult kivimis esineva kivimiosade paigutuse idealiseeritud kivimiosade paigutusega.

## Slide 19: Põhjavee liikumine
Kui vee erikaal on kogu uuritava ala piires konstantne, siis sama põhjaveetaset h iseloomustavad isojooned iseloomustavad põhjavee liikumise ekvipotentsiaaljooni.
Põhjavee voolujooned on ekvipotentsiaaljoonte suhtes 90° nurga all.
Heath, 1987
Hiscock, 2005
Notes: Põhjavee liikumise iseloomustamiseks kasutatakse voolujoonte võrgustikku, mis koosneb kahest joonte grupist: ekvipotentsiaaljooned ja voolujooned
Joonis (parempoolne): Põhjaveetaseme pind vabapinnalises põhjaveekihis, millelt on võimalik eristada põhjavee toiteala (recharge area), väljavooluala (discharge area) ja põhjavee lahet (groundwater divide).

## Slide 20
Vabapinnaline põhjavesi – põhjaveetase (water table);
Surveline põhjavesi – põhjavee survepind e piesomeetriline tase (potentiometric surface)
Notes: Põhjavee liikumist kirjeldavad kaardid

## Slide 21: Põhjavee liikumine
Põhjavee liikumise määravaks jõuks on gravitatsioon (tuleta meelde võrrandid nr. 2 ja 3).
Sarnaselt vooluveekogudega liigub ka põhjavesi looduses üldjuhul kõrgematelt aladelt madalalamatele aladele.
Põhjaveekihi toitealadeks (recharge area) on üldjuhul kõrgendikud või suurema absoluutkõrgusega alad ning väljavoolualadeks (discharge area) nõod, orud, madalikud, kus põhjavesi imbub pinnaveekogudesse või väljub maapinnale allikatena, või meri.
Heath, 1987
Notes: Vabapinnaline ehk surveta põhjavesi jälgib maapinna reljeefi nö. „silutud“ kujul.
Lisaks reljeefile võivad hüdraulilisi gradiente mõjutada ka põhjaveekihti infiltreeruva ja sellest väljavoolava vee hulgad ning tarbimine (pumpamine kaevudest).

## Slide 22: Põhjavee voolusüsteemid
Ungari-Kanada hüdrogeoloog Jozsep Toth eristas oma 1963. aasta töös lokaalseid (local), keskmise ulatusega (intermediate) ja regionaalseid (regional) põhjavee voolusüsteeme.
Freeze & Cherry, (1979) Toth (1963) järgi
Notes: Väikeste kõrguserinevuste korral tekivad vaid keskmise ja regionaalse ulatusega voolusüsteemid. Mitmekesise pinnamoega aladel kujunevad ka lokaalsed põhjavee voolusüsteemid (nt. Lõuna-Eesti kõrgustikud). Mida mitmekesisem on reljeef, seda väiksem on tekkivate põhjaveesüsteemide sügavus ja pindalaline levik

## Slide 23: Filtratsioonimoodul
Põhjavee liikumise kiirus sõltub hüdraulilisele gradiendile lisaks ka filtratsioonimoodulist (veejuhtivusest) ehk materjalist, milles põhjavesi voolab.
Avaldades Darcy seadusest filtratsioonimooduli K saame:
(10)
Filtratsioonimoodul K on ajaühikus läbi ühikulise pindalaga poorise materjali (porous medium) voolava vee hulk kui vooluteekonna hüdrauliline gradient on 1.
Filtratsioonimooduli väärtus sõltub:
Poorsusest;
Terasuurusest ja terasuuruse jaotusest;
Terade kujust ja nende paiknemisest
Notes: Filtratsioonimoodul on kompleksne suurus, mis sõltub nii põhjaveekihti moodustava materjali, kui seal voolava vedeliku omadustest.
Filtratsioonimoodul sõltub:
Poorsusest;
Suurema terasuurusega ja sorteeritusega setendite filtratsioonimoodul on suurem (nt. hästi ja halvasti sorteeritud liivakivi või moreen);
Saviosakesed on lehekujulised ning nende poolt ümbritsetud poorid ei ole omavahel ühenduses. Savide poorsus on suur, aga filtratsioonimoodul väga väike.

## Slide 24: Filtratsioonimoodul
Hiscock, 2005
Notes: Põhjaveekihi filtratsioonimooduli sõltuvus poorsusest: Laboratoorselt määratud filtratsioonimooduli väärtuste muutus materjali terasuurusest sõltuvalt. Uuritud materjal on pärines Missouri ja Arkansase alluviaalsetest setetest moodustunud põhjaveekihtidest.
Erinevate setete ja kivimite filtratsioonimoodulite üldised väärtused (Hiscock, 2005) ja nende seotus põhjaveekihi poorsusega. Väärtused võivad erineda kuni 12 suurusjärgu võrra.

## Slide 25: Filtratsioonimoodul
K väärtusi erinevate setendite ja nende tekstuuride puhul (m/d):
Karstunud lubjakivi 50-150
Kruus 200-2000
Lõheline lubjakivi 5-50
Liivakivi 2-5
Liiv 1-10
Savi <0.001
Notes: Tegemist on üldistatud väärtustega. Ekstreemsed K väärtused võivad olla esitatutest palju suuremad (nt. karstialade puhul).

## Slide 26: Põhjaveekihi läbitavus
Filtratsioonikoefitsent K sõltub nii poorse keskkonna enda (nt. terasuurus) kui ka selles liikuva vedeliku omadustest (nt. viskoossus, tihedus).
Katseliselt on tõestatud, et poorses keskkonnas, mis koosneb kerakujulistest osakestest diameetriga d on seda keskkonda läbiva vedeliku filtratsioonikiirus võrdeline osakeste diameetri ruuduga d2 ja vedeliku tihedusega ρw ning pöördvõrdeline vedeliku viskoossusega μ.
Võttes arvesse ka seda, et filtratsioonikiirus on võrdeline hüdraulilise gradiendiga saame Darcy seaduse uuel kujul:
Notes: Kujutage ette, et Darcy katseaparaadist voolanuks vee asemel läbi mingi palju viskoossem materjal nt. siirup või hoopis õli.
Samuti on erinevatel temperatuuridel vee tihedus erinev. Nt 4 kraadi juures on see 1 g/cm3 kohta, aga 60 kraadi juures 0,98 g/cm3.

## Slide 27: Põhjaveekihi läbitavus
Poorse keskkonna omadusi kirjeldab võrrandis:
Põhjaveekihi läbitavus (intrinsic permeability) k on parameeter, mis kirjeldab mingi sette või kivimi vedelikku juhtivaid omadusi, sõltumata vedelikust, mis selles keskkonnas voolab.
C on dimensioonitu võrdetegur, mis võtab kokku kihi terasuuruse jaotuse, osakeste kuju ja ümardatusse ning nende pakituse ehk paiknemise mõju voolamisele.
Põhjaveekihi läbitavuse ühikuks on m2, kuigi praktikas kasutatakse enamasti ühikut μm2.
Naftatööstuses on veekihi läbitavuse hindamiseks kasutusel ühik darcy, mis on võrdne 0,987 μm2.
Notes: Põhjaveekihi läbitavust kasutatakse eriti naftatööstuses, kus on oluline arvestada erinevate omadustega vedelike (vesi, nafta) liikumist pooriruumis.
Põhjaveekihi läbitavus sõltub eelkõige pooriruumi kujust ja ruumilisest jaotusest, milles põhjavesi liikuda saab.

## Slide 28: Homogeenne/heterogeenne, isotroopne/anisotroopne veekiht
Kui veekihi filtratsioonimoodul on teatud ruumalaühiku piires ühesugune nimetatakse seda homogeenseks.
Kui veekihi filtratsioonimoodul muutub ruumalaühikus märgatavalt, nimetatakse seda veekihti heterogeenseks.
Kui kivimi filtratsioonimoodul ei sõltu põhjavee liikumise suunast ehk on kõigis suundades ühesugune, nimetatakse veekihti isotroopseks.
Kui kivimi filtratsioonimoodul on erinevates suundades erinev, siis nimetatakse seda veekihti anisotroopseks.
Rusikareegli järgi on setete ja settekivimite filtratsioonimoodul horisontaalsuunas tunduvalt parem kui vertikaalsuunas.
Notes: Homogeenne põhjaveekiht – filtratsioonimoodul ei sõltu (teatud ruumiosas) asukohast.
Isotroopne põhjaveekiht – filtratsioonimoodul ei sõltu selle mõõtmise suunast.
Horisontaalsuunalise ja vertikaalsuunalise veejuhtivuse suhe setendites on üldistatult umbes 10/1 (sagedane põhjus: savi ja vilguosakesed liivakivides; nt. glaukoniit Eesti Kambriumi liivakivides).

## Slide 29: Homogeenne/heterogeenne, isotroopne/anisotroopne veekiht
Freeze & Cherry, 1979
Notes: NB! Rangelt võttes on põhjavee ekvipotentsiaaljooned ja voolujooned üksteisega risti vaid juhul, kui keskkond on isotroopne!

## Slide 30
Hiscock, 2005
Notes: Näited, kuid setete struktuur ja tekstuur (orienteeritus), settekeskkond ja geoloogilised struktuurid mõjutavad veekihi isotroopiat/anisotroopiat ja heterogeensust.
Layered heteorgenity – tüüpiline settekivimites (nt. savi ja liiva vaheldumine);
Discontinuous heterogenity – rikete või teiste geoloogiliste struktuuride esinemine;
Trending heterogenity – filtratsioonimooduli suurenemine/vähenemine teatud suunas; nt deltasetted (delta proksimaalne ja distaalne osa)
Wedge – kiil
Konsolideerunud setendites võib filtratsioonimoodul suuresti sõltuda lõhede tihedusest.
Looduses pole põhjaveekihte moodustavad setted iialgi ideaalse korrapäraga – looduses on setted alati vähemal või rohkemal määral heterogeensed ja anisotroopsed (tihti väärtused mingis ruumiosas lihtsalt keskmistatakse).

## Slide 31: Homogeenne/heterogeenne, isotroopne/anisotroopne veekiht
Põhjavee liikumisel suurema filtratsioonimooduliga kihist väiksema filtratsioonimooduliga kihti toimub selle voolujoonte peegeldumine sarnaselt valguse peegeldumisega kahe erineva tihedusega keskkonna vahel.
Hiscock, 2005
Notes: Sarnasus valgusega ei ole täielik. Valguse murdumisel on oluline kahe erineva murdumisnäitajaga keskkonna pinnale langeva valguskiire nurga siinus, põhjavee murdumisel aga nurga tangens. (K1/K2 = tanθ1/tanθ2)
Tulemuseks on see, et vett paremini juhtivates kihtides (veekihid) on põhjavee voolamise horisontaalne komponent palju suurem kui vertikaalne komponent, vett halvemini juhtivates kihtides (veepidemetes) on olukord aga vastupidine. Seega käituvad veekihid teatud ülekantud tähenduses nö. „põhjavee juhtide või voolukanalitena“.
NB! Absoluutseid veepidemeid ei ole olemas. Inglisekeelses kirjanduses nimetatakse survelisi põhjaveekihte „confined“ ehk piiratud põhjaveekihtideks. Tegelikult on olemas ainult „semi-confined“ põhjaveekihid.

## Slide 32: Filtratsioonikiirus vs põhjavee tegelik liikumiskiirus
On oluline meeles pidada, et Darcy seadusest arvutatud filtratsioonikiirus v ei iseloomusta põhjavee tegelikku liikumiskiirust kivimi poorides ja tühimikes.
Põhjavee tegelik liikumiskiirus on filtratsioonikiirusest suurem, sest põhjavesi liigub poorses materjalis tekkivatel keerulistel trajektooridel ümber setteosakeste.
Vee tegeliku liikumiskiiruse (vt) hindamiseks tuleb filtratsioonikiirus läbi jagada efektiivse poorsusega (ne)
(11)
(12)
Notes: Darcy kiirus iseloomustaks vee tegelikku liikumiskiirust ainult juhul kui põhjavee liikumine toimuks kogu pindala ulatuses. Tegelikult toimub vee liikumine vaid üksteisega ühendatud poorides ning seega on vee tegelik liikumiskiirus alati suurem kui selle filtratsioonikiirus.
Efektiivpoorsus iseloomustab omavahel ühendatud pooriruumi osakaalu kivimi koguruumalasse. Filtratsiooni tingimustes võtab vool enda alla ainult osa ristlõikest, nimelt kivimi või sette pooride pinna.

## Slide 33: Põhjavee hüdrauliline vanus
Põhjavee hüdrauliline vanus (travel time) on aeg, mis kulub ühe põhjaveeosakese (groundwater particle/parcel) liikumiseks ühest punktist teise.
Vee hüdrauliline vanus arvutatakse:
(13)
Juhul kui uuritaval lõigul hüdrauliline gradient muutub, siis tuleks uuritav voolujoon jagada osadeks ning kogu teekonnale kuluv vanus arvutada erinevate osalõikude summana
Notes: L – kahe mõõtmispunkti (kaevu) vaheline kaugus
vt - vee tegelik liikumiskiirus
Võrrandid 12 ja 13 võimaldavad anda esimese hinnangu põhjavee liikumiskiirusele ja teatud vahemaa läbimiseks kuluvale ajale. Täpsemad arvutused nõuavad juba keerukamate tehnikate kasutusele võtmist (nt. vooluvõrgu analüüs, põhjavee liikumise modelleerimine), millest räägime järgmises loengus.

## Slide 34: Ülesanne. Põhjavee filtratsioonikiirus, tegelik liikumiskiirus ja hüdrauliline vanus
Põhjavee liikumine toimub kahes kivimitüübis, millest üks on lõheline lubjakivi ja teine aleuroliit. Mõlemat kivimitüüpi iseloomustav filtratsioonimoodul on 1·10-8 m/s. Lõhelise lubjakivi efektiivpoorsus on 4·10-4 ja aleuroliidi efektiivpoorsus on 0.28. Hüdrauliline gradient on mõlemal juhul 0.1. Kummas kivimitüübis on vee tegelik liikumiskiirus suurem?
Põhjavesi liigub vähetsementeerunud liivakivis 10 km pikkusel voolujoonel. Voolujoonel on 3 mõõtmispunkti A, B ja C. Lõigu AB pikkus on 3 km ja lõigu BC pikkus on 7 km. Mõõtmispunktides määratud põhjaveetasemete absoluutkõrgused on vastavalt 60 m, 58 m ja 50 m. Liivakivi iseloomustav filtratsioonimoodul ja efektiivne poorsus on vastavalt 1.0 m/d ja 0.2. Põhjavee soolsus punktis A on 500 mg/L ja punktides B ja C 650 mg/L. Arvuta aeg aastates, mis Darcy seaduse järgi kulub põhjaveel liikumiseks punktist A punkti C!