## Slide 1: Ülesanne. Põhjavee filtratsioonikiirus, tegelik liikumiskiirus ja hüdrauliline vanus
Põhjavesi liigub vähetsementeerunud liivakivis 10 km pikkusel voolujoonel. Voolujoonel on 3 mõõtmispunkti A, B ja C. Lõigu AB pikkus on 3 km ja lõigu BC pikkus on 7 km. Mõõtmispunktides määratud põhjaveetasemete absoluutkõrgused on vastavalt 60 m, 58 m ja 50 m. Liivakivi iseloomustav filtratsioonimoodul ja efektiivne poorsus on vastavalt 1.0 m/d ja 0.2. Põhjavee soolsus punktis A on 500 mg/L ja punktides B ja C 650 mg/L. Arvuta aeg aastates, mis Darcy seaduse järgi kulub põhjaveel liikumiseks punktist A punkti C!
Notes: Kodune ülesanne

## Slide 2: 4. Loeng. Põhjavee dünaamika II
Joonas Pärn
25.09.2016
Notes: Darcy seadus võimaldab anda esmase hinnangu põhjavee liikumiskiirusele ja teatud vahemaa läbimiseks kuluvale ajale käsitledes põhjavee liikumist ühe-dimensionaalsena. Täpsemad arvutused nõuavad juba keerukamate tehnikate kasutusele võtmist (nt. vooluvõrgu analüüs, põhjavee liikumise modelleerimine).
Selles loengus laiendame me eelmisel korral käsitletud põhimõtteid põhjavee liikumise kohta; vaatleme põhjavee liikumise kirjeldamiseks kasutatavaid võrrandeid, mis arvestavad lisaks hüdraulilisele gradiendile ka põhjavee kihi heterogeensuse, anisotroopsuse, paksuse ja veemahutavusega; räägime lühidalt põhjavee liikumise modelleerimise tehnikatest ja sellest, kuidas toimub põhjavee liikumine aeratsioonivöös.
Selleks, et keerukamaid põhjavee liikumise võrrandeid oleks võimalik lahata, peame esmalt avama kahe olulise mõiste tähendused: veejuhtivus ja veemahutavus

## Slide 3: Homogeenne/heterogeenne, isotroopne/anisotroopne veekiht
Freeze & Cherry, 1979
Notes: Kordavad slaidid eelmisest loengust.
NB! Rangelt võttes on põhjavee ekvipotentsiaaljooned ja voolujooned üksteisega risti vaid juhul, kui keskkond on isotroopne!

## Slide 4
Hiscock, 2005
Notes: Näited, kuid setete struktuur ja tekstuur (orienteeritus), settekeskkond ja geoloogilised struktuurid mõjutavad veekihi isotroopiat/anisotroopiat ja heterogeensust.
Layered heteorgenity – tüüpiline settekivimites (nt. savi ja liiva vaheldumine);
Discontinuous heterogenity – rikete või teiste geoloogiliste struktuuride esinemine;
Trending heterogenity – filtratsioonimooduli suurenemine/vähenemine teatud suunas; nt deltasetted (delta proksimaalne ja distaalne osa)
Wedge – kiil
Konsolideerunud setendites võib filtratsioonimoodul suuresti sõltuda lõhede tihedusest.
Looduses pole põhjaveekihte moodustavad setted iialgi ideaalse korrapäraga – looduses on setted alati vähemal või rohkemal määral heterogeensed ja anisotroopsed (tihti väärtused mingis ruumiosas lihtsalt keskmistatakse).

## Slide 5: Veejuhtivus
Veekihi võimet transportida vett kogu selle paksuse b ulatuses nimetatakse selle veejuhtivuseks (transmissivity) ja tähistatakse tähega T.
Veekihi veejuhtivus kirjeldab veehulka, mida sealt on võimalik kaevude abil kätte saada. Selle ühikuks on m2/d.
Erinevalt filtratsioonimoodulist K arvestab veejuhtivus veekihi mõõtmetega.
NB! Vabapinnalises ehk surveta põhjaveekihis ei ole küllastunud veekihi paksus konstantne! (nt. aastaaegadevahelised muutused)
Notes: Veejuhtivus on veekihti kirjeldava filtratsioonimooduli ja küllastunud veekihi paksuse korrutis.
Veejuhtivus kirjeldab kiirust (rate) millega kindla tiheduse ja viskoossusega vett transporditakse läbi ühiklaiusega (unit width) veekihi või veepideme.
Filtratsioonimoodul K on ühikuline suurus (m/d), mis võimaldab erinevaid veekihte omavahel võrrelda. Veejuhtivus T aga sõltub iga konkreetse veekihi ehitusest (paksusest) ja selle väärtus muutub veekihi paksuse muutudes, samal ajal kui K väärtuse võib teatud ruumiosas lugeda konstatseks.
Rakendamine vabapinnalisele põhjaveekihile toob kaasa teatud keerukusi.
Nt. Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksi veejuhtivus suureneb väärtuselt 25 – 50 m2/d Põhja-Eestis 80 kuni 120 m2/d Lõuna-Eestis, sest veekompleksi moodustavate settekivimite paksus kasvab 10 meetrilt 60 meetrile (Perens ja Vallner, 1997)

## Slide 6: Veemahutavus
Kui veekihist vett lisada või välja pumbata, muutub selles oleva vee hulk ehk veekihi mahutavus (storage). Veemahutavus kirjeldab vee hulka, mida põhjaveekiht on võimeline endasse ladestama.
Koos veemahutavuse muutusega muutub ka põhjaveetase.
Kui filtratsioonimoodul ja veejuhtivus kirjeldavad seda kui kiiresti põhjaveekiht selles ladestunud vett välja annab, siis veemahutavus kirjeldab kui milline kogus põhjavett mingist veekihist vabaneb.
Oluline on arvestada veemahutavuse erinevat iseloomu surveta ja surveliste põhjaveekihtide puhul.

## Slide 7: Veemahutavus – surveta põhjavesi
Vabapinnalise põhjaveekihi veemahutavust kirjeldab veeand (specific yield) Sy.
Veeand on veekogus (m3), mis vabaneb põhjaveekihi ühikulise pindala kohta (m2) kui põhjaveetase langeb ühe ühiku võrra (m). Veeand on dimensioonitu suurus (m3/m2·m).
Vabapinnalisest põhjaveekihist vabanev vesi tuleb pooriruumis oleva gravitatsiooniliselt liikuva põhjavee arvelt. Selle tulemuseks on pooriruumi veetustumine (dewatering).
Pooriruumi veetustumine tähendab seda, et osa varem küllastusvöö hulka kuulunud pooriruumist muutub osaks aeratsioonivööst.
Veeanni väärtused kõiguvad üldiselt vahemikus 0,01 – 0,30 (Freeze and Cherry, 1979)
Notes: Veeandi nimetatakse ka veemahutavuse koefitsiendiks põhjaveetaseme lähedal.
Hinnatakse pindala kohta, sest teatud osa maapinnast veetustub!
Analoogia: võtame maapinnast kuubiku välja, tõstame õhku ja vaatame, kui palju vett välja nõrgub.

## Slide 8: Kordamine

## Slide 9: Veemahutavus – surveline põhjavesi
Ühikulise ruumalaga survelise põhjaveekihi veemahutavust kirjeldab selle elastse veemahutavuse eri-koefitsent Ss (specific elastic storage co-efficient).
Ss on veehulk (m3), mis vabaneb ühikulise ruumalaga (survelisest) põhjaveekihist (m3), kui selle piesomeetriline tase langeb ühe ühiku (m) võrra. Elastse veemahutavuse eri-koefitsendi ühikuks on m-1.
Selleks, et kirjeldada kogu survelise põhjaveekihi veemahutavust tuleb Ss läbi korrutada põhjaveekihi paksusega b.
NB! Märka analoogiat parameetrite K ja T-ga.
Saadud suurust nimetatakse veekihi elastse veemahutavuse koefitsiendiks S (elastic storage coefficient; storativity), mis on dimensioonitu suurus.
S on veehulk (m3), mis vabaneb (survelisest) põhjaveekihist selle ühikulise pindala (m2) kohta, kui selle piesomeetriline tase langeb ühe ühiku võrra (m).
Notes: Märka erinevusi ja sarnasusi suuruste S0, Ss ja S definitsioonides.
Hinnatakse ruumala kohta, sest survelise põhjaveekihi veemahutavuse vähenedes jääb see ikka küllastunuks (analoogia: suuremal pumpamisel/rõhumisel annab kuubik ikkagi vett välja).

## Slide 10: Veemahutavus – surveline põhjavesi
Erinevalt vabapinnalisest põhjaveekihist ei toimu survelises põhjaveekihis vee vabanemisel pooriruumi veetustumist – s.t veekiht jääb endiselt küllastunuks.
Survelisest põhjaveekihist vabaneb põhjavesi rõhu muutuste toimel.
Survelisele põhjaveekihile mõjuv kogurõhk W (litostaatiline rõhk e veekihi kohal lasuvate kihtide kaal) kompenseeritakse poorides oleva vee rõhuga w (hüdrauliline rõhk) ja kivimiosakeste-vahelise rõhuga p (osakeste kontaktrõhk või efektiive rõhk – effective stress).
Freeze & Cherry, 1979
Notes: Mingile punktile/pinnale mõjuv litostaatiline rõhk põhjaveekihis peab olema kompenseeritud vastassuunalise rõhuga, selleks et selle punkti asukoht ruumis ei muutuks.

## Slide 11: Veemahutavus – surveline põhjavesi
Vee väljapumpamisel survelisest põhjaveekihist väheneb selle hüdrauliline rõhk.
Kui hüdrauliline rõhk p langeb peab osakeste kontaktrõhk w kasvama, selleks et tasakaaluolek säiliks. Nii toimub veekihti moodustava poorse maatriksi kokku surumine.
Tulemuseks on veekihi poorsuse langus vee vabanemisel survelisest põhjaveekihist. Vabanev veekogus sõltub hüdraulilise rõhu langemisega kaasnevast osakeste kontaktrõhu kasvust ja vähemal määral ka vabaneva vee paisumisest maapinnal.
Põhjaveekihti moodustava poorse keskkonna käitumist litostaatilise rõhu tõusul iseloomustab selle kokkusurutavus β (compressibility).
Survelise veekihi elastse veemahutavuse eri-koefitsent Ss sõltub veekihti moodustava poorse maatriksi kokkusurutavusest (βp) ja vee enda kokkusurutavusest (βw):
Notes: Tasakaaluolek tähendab seda, et W ei muutu (ka uuritava pinna/punkti asend maapinnas ei muutu).
Βp ehk maatriksi kokkusurutavus kontrollib efektiivse rõhu (osakeste kontaktrõhu) muutust;
Bw ehk vee kokkusurutavus kontrollib vee paisumist rõhu langusel
– vee tiheduse ja raskuskiirenduse korrutis ehk vee erikaal
n – veekihi poorsus
- kirjeldab kahte protsessi: veekihti moodustava poorse maatriksi kokku surumist ja pooriruumi vähenemist mis toimub tänu kivimiosakeste kontaktrõhu suurenemisele.
Tasakaaluolek tähendab seda, et W ei muutu.
𝜌_𝑤 𝑔 – vee tiheduse ja raskuskiirenduse korrutis ehk vee erikaal
n – veekihi poorsus
𝛽_𝑝 - kirjeldab kahte protsessi: veekihti moodustava poorse maatriksi kokkusurumist ja pooriruumi vähenemist mis toimub tänu kvimiosakeste kontaktrõhu suurenemisele.

## Slide 12: Veemahutavus – surveline põhjavesi
Suurem kokkusurutavus (βp) iseloomustab peeneteralisi setendeid nagu savid ja peenliiv ning see väheneb setendite terasuuruse kasvuga.
Domenico ja Schwartz, (1990)
Notes: Peenemateraliste setendite puhul on kokkusurutavusest tekkinud efektid tihti taastumatud (ehk ei ole elastsed) – see tähendab seda, et kui veevõtt peaks lakkama ja looduslikud tingimused taastuma, ei ole selliste veekihtide veemahutavused enam samad, mis enne tarbimise algust, sest vee ladustamiseks vajalik pooriruum on vähenenud.

## Slide 13: Veemahutavus – surveline põhjavesi
Keskmised veeanni väärtused on mitme suurusjärgu võrra suuremad (0,01-0,30) kui survelise põhjaveekihi elastse veemahutavuse koefitsiendi omad, mis jäävad vahemikku 0,005-0,00005 (Freeze and Cherry, 1979).
See tähendab, et ühe pindalaühiku kohta annab surveta põhjaveekiht välja palju rohkem vett kui surveline põhjaveekiht ja sama veekoguse saamiseks peab survelise põhjaveekihi vesi tulema palju suuremalt alalt.
Domenico & Schwartz, (1990)
Perens & Vallner, (1995)
Notes: Survelise põhjaveekihi kasutamisel võib tekkida palju suurem depressioonilehter (täpsemalt loeng 15) kui surveta põhjavee kasutamisel, sest sama koguse vee kättesaamiseks peab vesi tulema palju suuremalt maa-alalt. Vabapinnalise põhjavee pumpamisel on võimalik kätte saada kogu gravitatsiooniliselt voolav vesi, samal ajal kui surveta põhjaveekihi kasutamisel vabaneb vaid väike osa seal ladestunud veest. Vabapinnalise põhjavee puhul toimub pooriruumi tegelik veetustumine, samal ajal kui survelise põhjaveepuhul toimub vee vabanemine vaid sekundaarsete elastsete tegurite toimel nagu veekihi kokkusurumine (compaction) ja vee paisumine hüdraulilise rõhu langusel.
Vasakpoolne on kokkuvõttev joonis veemahutavuse teemast.
Keskmisel joonisel depressioonilehter vabapinnalises põhjaveekihis.
Parempoolsel joonisel depressioonilehter survelises Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksis 1990.-date aastate alguses.

## Slide 14: Veemahutavus - kokkuvõte
Domenico & Schwartz, 1990
Notes: Kokkuvõttev näide – (a) looduslikud tingimused; (b) olukord pärast pumpamist ja piesomeetrilise taseme langust.
NB! Algtingimustel langevad vabapinnalise põhjaveekihi ja survelise põhjaveekihi põhjaveetasemed kokku. Veevahetus kahe veekihi vahel on väga aeglane.
pt - litostaatiline rõhk (0 maapinnal)
ph – hüdrauliline rõhk survelises põhjaveekihis (0 põhjavee survetasemel)
pi – kivimiosakeste-vaheline rõhk.
Joonisel b on toimunud vee pumpamine sügavamast survelisest põhjaveekihist. Kui ph pumpamise toimel langeb, siis peab pi seda langust kompenseerima, et tasakaal kogurõhu pt suhtes säiliks (viimane on konstatne). Tulemuseks on survelise põhjaveekihi piesomeetrilise taseme langus. Rõhu langusel hakkab vesi liikuma läbi surveta ja survelist põhjaveekihti eraldava veepideme. Põhjaveekihid (nt. liiv) on küllaltki väikese kokkusurutavusega, aga veepidemeid moodustava savi kokkusurutavus on tunduvalt suurem.
Äärmuslikes tingimustes ja suure tarbimise korral võib surveta põhjaveekihist saada aeratsioonivöö ja varem surveline põhjaveekiht võib muutuda vabapinnaliseks põhjaveekihiks. Kui pumpamisest mõjutatud maapõues paikneb ulatuslikke savikihte, siis võib hüdraulilise rõhu vähenemine ja kivimiosakeste-vahelise rõhu kasv endaga kaasa tuua maapinna vajumist (nt. USA-s on täheldatud maapinna vajumist kuni 6 m põhjavee ületarbimise tõttu – Central Valley põllumajanduspiirkond Californias).

## Slide 15: Proovipumpamised
Põhjavee liikumise kirjeldamiseks vajalikud veejuhtivuse T ja veemahutavuse S väärtused määratakse proovipumpamistega (pumping tests, aquifer tests). Nendest empiirilistest väärtustest on hiljem võimalik tuletada filtratsioonimooduli K ja veemahutavuse koefitsientide Ss ja Sy väärtused.
Lisaks nende oluliste parameetrite väärtustele võimaldavad proovipumpamised hinnata veehulka, mida on võimalik antud kaevust välja pumbata.
Proovipumpamine on eksperiment, mille käigus ühest kaevust pumbatakse vett konstantse vooluhulgaga (m3/h) ja määratakse veetaseme muutused (alandus s) ühes või enamas lähedal asuvas vaatluskaevus ja vahel ka pumbatavas kaevus endas.
H – staatiline veetase
h – dünaamiline veetase
Proovipumpamise käigus tekitatud depressioonilehtri kuju ja ulatus sõltub uuritava veekihi hüdraulilistest omadustest.
Notes: Dünaamiline veetase tase, millest vesi enam täiendaval pumpamisel sügavamale ei lange.
Alandus (drawdown) on suurem pumbatava kaevu ümbruses ja kahaneb vaatluskaevude suunas. Alandus kasvab ajas kuni dünaamilise veetaseme saavutamiseni.
NB! Proovipumpamistega tekitatakse nn. „kunstlik“ depressioonilehter ja uuritakse selle arengut ajas.

## Slide 16: Proovipumpamised
Hiscock, 2005
Notes: Konstantse vooluhulgaga proovipumpamised koosnevad kolmest etapist:
Eksperimendi eelsed vaatlused – staatiliste veetasemete määramine nii pumbatavas kaevus kui vaatluskaevudes; kaevu suudmete absoluutkõrguste kindlaksmääramine;
Proovipumpamine – ühte kaevu pumbatakse konstantse vooluhulgaga ja alanduse muutusi vaatluskaevudes jälgitakse ajas (tihti sondi ehk diveriga). Esmalt areneb depressioonilehter kiiresti, kuid aja jooksul see kasv aeglustub logaritmiliselt kui veekihi ruumala, millest pumbatavase kaevu vett voolab, muutub suuremaks. Lõpuks saavutatakse tasakaaluolukord kui väljapumbatava vee hulk on võrdne kaevu veekihist sissevoolava veehulgaga;
Taastumise faas – pump lülitatakse välja ja jälgitakse veetaseme taastumist (recovery) pumpamis-eelsele tasemele (staatilisele veetasemele). Seda taastumist kirjeldav kõver peaaegu vastupidine alanduse kõverale proovipumpamise etapis. Teoorias peaks veetaseme taastumist jälgima sama pikalt kui toimus pumpamine, aga praktikas lõpetatakse vaatlused kui veetase on taastunud kuskil 10 cm-ni staatilisest veetasemest.
Joonis: a) Pumbatava kaevu ja vaatluskaevude soovituslik paiknemine üksteise suhtes. Selline paigutus võimaldab kõige paremini uurida veekihi omadusi ja saada aimu selle geomeetria ja anisotroopsuse mõjust; praktikas peaks olema kasutada vähemalt üks vaatluskaev lisaks pumbatavale kaevule; b) Joonis, mis kujutab konstantse vooluhulgaga proovipumpamise erinevaid faase.

## Slide 17: Proovipumpamised
Proovipumpamised võivad toimuda konstantse vooluhulgaga (constant discharge tests) või muutuva vooluhulgaga (step-drawdown test) ning veetaseme muutusi võib jälgida nii ühes kui mitmes vaatluskaevus.
Otsitavate parameetrite väärtused määratakse eksperimendi tulemuste võrdlemisel erinevate standardkõverate ehk matemaatiliste mudelitega (põhjavee liikumine tarbekaevu ümbruses).
Esimesed siiani kasutatavad matemaatilised mudelid proovipumpamiste tulemuste analüüsimiseks töötas välja Theis oma 1935. aastal avaldatud töös kasutades analoogina soojuse liikumise teooriat.
Notes: Proovipumpamiste liigid:
Slug test – veetaseme muutusi järlgitakse ainult pumbatavas kaevus. Võimaldab saada kiire ülevaate põhjaveekihi omadustest vahetult pumbatava kaevu ümber.
Vett pumbatakse pika aja jooksul (8 – 24 tundi) ja jälgitakse samal ajal veetaseme muutusi vaatluskaevus – iseloomustavad veekihti suuremas ulatuses.
Step-drawdown tests – kasutatakse kaevu tootlikkuse (deebit ehk Q/s) ja kasutusomaduste mõõtmiseks; oluline pikkajaliste pumpamismahtude selgitamiseks.
Constant discharge tests – kaevu kasutusomaduste ja veekihi hüdrauliliste parameetrite määramiseks.
Selleks, et leida proovipumpamise tulemuste analüüsimiseks sobilik mudel, tuleb mudeli valikul postuleerida teatud hulk eeldusi (kas põhjaveekiht on heterogeenne, anisotroopne, kaetud poolläbilaskva veepidemega (leaky aquitard), teatud kindlate piiridega või uuritava piirkonna suhtes lõpmatu ulatusega jne.)
Theisi mudel kehtib matemaatiliselt võttes homogeense, isotroopse ja lõpmatu ulatusega veekihi suhtes, milles põhjavee liikumist kirjeldab Darcy seadus ja kus kaevu filter avab uuritava veekihi selle kogu ulatuses.

## Slide 18: Proovipumpamised
https://www.solinst.com
http://www.aqtesolv.com/pumping-tests/pump-tests.htm
Notes: Kaevu pumbatakse kuni selle dünaamiline veetase ehk alandus enam ei muutu – seejärel lülitatakse pump välja ja oodatakse kuni veetase taastub vähemalt 90% pumpamis-eelsest veetasemest (recovery curve).
Otsitavad põhjaveekihti iseloomustavad parameetrid hinnatakse mõlema kõvera põhjal kasutades matemaatilisi mudelit ja vastavat tarkvara (nt. AQTESOLV)

## Slide 19: Põhjavee liikumise võrrandid
Darcy seadus kirjeldab põhjavee filtratsiooni üldisi põhimõtteid.
Kui kombineerida Darcy seadust pidevusvõrrandiga (law of continuity), mille järgi põhjaveekihi ühikulises ruumalas olev põhjavee mass ei muutu, saame põhjavee liikumise võrrandi, mis on oma olemuselt põhjavee kolmedimensioonilist liikumist kirjeldav matemaatiline mudel.
Tuleb silmas pidada, et looduses on põhjaveekihid heterogeensed ja üldiselt ka anisotroopsed, mis muudab nende kirjeldamiseks kasutatavad matemaatilised mudelid palju keerulisemaks kui lihtne Darcy seadus.
Seoses põhjavee liikumisvõrrandiga käsitletakse uuritavat põhjasüsteemi tavaliselt kas püsivas seisundis (steady-state), kus põhjavee liikumist iseloomustavad parameetrid loetakse teatud ruumiosa piires konstantseks või muutuvas seisundis (transient-state), kus vastavad parameetrid ajas muutuvad.
Notes: Tee joonise pidevusevõrrandi seletamiseks (Hiscock, 2005: 55 või Freeze ja Cherry, 1979: 63).

## Slide 20: Põhjavee liikumise võrrandid (steady-state)
Püsivas seisundis (steady-state) loetakse põhjavee voolukiirus ja suund uuritava ala igas punktis ajas muutumatuks.
Põhjavee liikumise analüüsimiseks püsivas seisundis eeldatakse, et põhjavee liikumist mõjutavad piiritingimused ajas ei muutu ja põhjavee liikumise kirjeldamiseks on vaja teada ainult põhjaveekihi veejuhtivust kirjeldavat filtratsioonimoodulit.
Antud osadiferentsiaalvõrrandi lahend kirjeldab põhjaveetaseme h väärtusi kolmedimensionaalse põhjavee vooluväljas (flow field) kogu uuritava ala piires.
Võrrandi lahendi põhjal on võimalik koostada ekvipotentsiaaljoonte kaart ja määrata põhjavee voolujooned.
Notes: Põhjavee liikumist mõjutavad piiritingimused (boundary conditions) on näiteks muutused infiltratsioonis, toitealade paiknemises jne. Matemaatiliselt kirjeldatakse neid mudelis kui läbimatu piiritingimused, konstatse h piiritingimused jne.
Homogeense ja isotroopse veekihi korral: K(x) = K(y) = K(z)
Püsivas seisundis uuritavat ruumiosa läbiv põhjavee veemahutavus, voolukiirus ja põhjavee liikumise suund ajas ei muutu. Seega ei muutu ajas ka uuritava ala põhjaveetasemed. Kogu uuritava alal olev põhjavee hulk loetakse selles mudelis muutumatuks ehk igasugune vee sissevool on võrdne vee väljavooluga antud põhjaveesüsteemist.

## Slide 21: Põhjavee liikumise võrrandid
Muutuvas seisundis (transient-state) eeldatakse, et nii põhjavee voolukiirus kui suund võivad ajas muutuda või muutub põhjaveekihis ladestunud põhjavee hulk, mis omakorda tingib põhjaveetasemete muutumise ajas.
Põhjavee liikumise analüüsimiseks nö. muutuvas seisundis arvestatakse sellega, et põhjavee liikumist mõjutavad piiritingimused võivad ajas muutuda ning seetõttu tuleb arvesse võtta ka lisaks filtratsioonimooduli muutusele ruumis ka ajas toimuvaid muutusi veekihi veemahutavuses (Ss).
Antud osadiferentsiaalvõrrandi lahend kirjeldab põhjaveetaseme h väärtusi kolmedimensionaalse põhjavee vooluväljas (flow field) kogu uuritava ala piires igal ajahetkel.
Notes: Nö. muutuvas seisundis arvestatakse sellega, et põhjavee vooluhulk ja liikumise suund võivad uuritavas ruumiosas ajas muutuda ja seetõttu muutub ka põhjaveekihi veemahutavus. Viimane on aga otseselt seotud põhjaveekihi veetasemetega (tuleta meelde veemahutavuse definitsioone) ja seega peab ka nende muutusega ajas arvestama.
Muutuva seisundi põhjaveemudelites võib uuritaval alal olev põhjavee hulk (s.h uuringualale sisse- ja välja voolava vee hulgad) muutuda, sest mudelisse on lisatud veekihi veemahutavuse muutus.
NB! Veemahutavus sõltub omakorda veekihti moodustava materjali kokkusurutavusest ja poorsusest! Põhjavee liikumise kirjeldamiseks on vaja teada nii veekihi kokkusurutavuse, veekihi poorsuse, vee kokkusurutavuse, vee tiheduse ja filtratsioonimooduli väärtusi.

## Slide 22: Hüdrodünaamilised mudelid
Hüdrodünaamilisi mudeleid võib jagada kolmeks:
Füüsilised mudelid (nt. Darcy katseseade)
Elektrilised mudelid (nt. takistite-kondensaatorite võrgustikud)
Matemaatilised mudelid (analüütilised, numbrilised)
Notes: Mudel on tunnetuslik idee mõnest tegelikkuse objektist või nähtusest, mis on viimase suhtes lihtsustatud.
Füüsiliseks mudeliks võib olla näiteks liivaga täidetud kast laboratooriumis
Elektrilise mudeli näiteks on vooluringid, mis toimivad põhjavee voolamise analoogidena. Olid laialdasemalt kasutuses eelmise sajandi keskpaigas (50-70dad aastad).
Voolutugevus (A) on voolukiiruse analoog, pinge on põhjaveetaseme h analoog ja takistus on filtratsioonimooduli analoog. Kondesaatorid väljendavad põhjaveekihi veemahutavust.
3. Matemaatilised mudelid – (diferentsiaal)võrrandisüsteemid, mis kirjeldavad põhjaveekihis toimuvad füüsikalisi protsesse.

## Slide 23: Hüdrodünaamilised mudelid
https://www.youtube.com/watch?v=T8HZvfKgZOg
http://www.isws.illinois.edu/hilites/achieve/gwmodpic.asp?p=234
Notes: Näited füüsilisest (vasak) ja elektrilisest (parem) hüdrodünaamilisest mudelist.

## Slide 24: Hüdrodünaamilised mudelid
Põhjavee liikumine mõnes heterogeenses anisotroopses põhjaveekihis on enamasti piisavalt keeruline, et seda kirjeldavaid liikumisvõrrandeid ei ole võimalik analüütiliselt lahendada.
Nende võrrandite lahendamiseks kasutatakse tänapäeval valdavalt numbrilisi mudeleid.
Nendes mudelites jagatakse kirjeldatud võrrandid võrrandisüsteemideks, mille lahendamiseks kasutatakse kas lõplike vahede meetodit (finite difference method) või lõplike elementide meetodit (finite element method).
Võrrandite lahendeid ei otsita enam mitte uuritava süsteemi kõikide punktide jaoks, vaid ainult teatud kindla arvu punktide jaoks. Nende punktide jaoks otsitakse matemaatilises mudelis võrrandi lahendeid iteratsiooni teel. See on omamoodi katse-eksituse meetod, kus otsitakse lahendit, mis oleks uurija sätestatud tingimustele võimalikult lähedal (nt. lubatud viga süsteemi veebilansis).
Nimetatud numbriliste mudelite analüüsimiseks kasutatakse erinevat arvutitarkvara, millest tuntuim on USGS-i poolt välja töötatud lõplike vahede meetodit rakendav MODFLOW.
Notes: Iteratsioon - meetod ekstreemum- jm ülesannete lahendi lähisväärtuste järkjärguliseks leidmiseks
Lähemalt numbrilistest meetoditest 10. loengus.

## Slide 25: Hüdrodünaamilised mudelid
Notes: Uuringuala diskretiseerimine lõplike vahede võrgustikuks (ülemine joonis) või lõplike elementide võrgustikuks (alumine joonis).

## Slide 26: Põhjavee liikumine aeratsioonivöös
Vee liikumine aeratsioonivöös, kus vaid osa pooriruumist on täidetud veega, erineb põhjavee liikumisest küllastusvöös.
Põhjavee liikumist aeratsioonivöös nimetatakse küllastumata voolamiseks (unsaturated flow).
Põhjavee survetase (ψ või p/γ) põhjaveetasemel on 0 ja seega võrdub vabapinnalise põhjaveekihi põhjaveetase selle kõrgustasemega (z).
Põhjavee survetaset põhjaveetaseme kohal aeratsioonivöös loetakse negatiivseks (ψ<0). Negatiivne rõhk tähendab seda, et aeratsioonivöös on vesi molekulaarjõudude toimel seotud setteosakeste pinnale.
Põhjavee liikumist aeratsioonivöös mõjutab ka selle niiskussisaldus (moisture content) θ, mis on veega täidetud pooriruumi mahu suhe kogu pooriruumi mahtu.
Põhjavee filtratsioonimoodul K aeratsioonivöös on selle survetaseme ja niiskussisalduse funktsioon.
K väärtused aeratsioonivöös kasvavad pooriruumi küllastuse kasvades.
Notes: NB! Põhjaveetasemeks loetakse pinda maapõues, kus hüdrostaatiline rõhk p on võrdne atmosfäärirõhuga. Kuna põhjavee hüdrostaatilist rõhku mõõdetakse atmosfääri rõhu suhtes, siis loetakse hüdrostaatilise rõhu väärtuseks põhjaveetasemel 0. ψ<0 küllastusvöös.
Põhjavee survetaset, mis on väiksem 0-st, nimetatakse sageli ka pingetasemeks või imamistasemeks (suction head).
NB! Kuna põhjaveetase on survetaseme ja kõrgustaseme summa, siis negatiivse survetaseme korral on aeratsioonivöö põhjaveetase väiksem selle kõrgustasemest.
θ = Vw/VT
Mida suurem on põhjavee niiskussisaldus, seda väiksem on molekulaarjõudude mõju survetasemele ψ.

## Slide 27: Põhjavee liikumine aeratsioonivöös
Darcy seaduse aeratsioonivöös võib kirja panna järgmiselt:
Sellest seosest lähtub, et konstantse hüdraulilise gradiendi korral kasvab filtratsioonikiirus aeratsioonivöös koos aeratsioonivöö niiskussisalduse kasvuga.
Freeze & Cherry, (1979)
Notes: NB! Tegelikult ei ole konstatne hüdrauliline gradient aeratsioonivöös võimalik, sest põhjaveetase h sõltub ühtlasi ka survetasemest , mis omakorda sõltub aeratsioonivöö niiskussisaldusest.
Kokkuvõttev joonis vee liikumisest aeratsioonivöös.
NB! Tegelikult ei ole konstatne hüdrauliline gradient aeratsioonivöös võimalik, sest põhjaveetase h sõltub ühtlasi ka survetasemest ψ, mis omakorda sõltub aeratsioonivöö niiskussisaldusest.
Kokkuvõttev joonis vee liikumisest aeratsioonivöös.

## Slide 28: Aeratsoonivöö ja küllastusvöö võrdlus
KÜLLASTUSVÖÖ | AERATSIOONIVÖÖ
n = θ | θ < n
Põhjavee survetase ψ>0 | Põhjavee survetase ψ<0
K = K0 | K = K(ψ)
 | Kui θ < n, siis K(ψ) < K Kui θ = n, siis K(ψ) = K
KÜLLASTUSVÖÖ | AERATSIOONIVÖÖ
n = θ | θ < n
Põhjavee survetase ψ>0 | Põhjavee survetase ψ<0
K = K0 | K = K(ψ)
Notes: Küllastusvöös on kõik poorid veega täidetud, aeratsioonivöös ainult osaliselt;
Põhjavee rõhutase ψ on küllastusvöös suurem kui atmosfäärirõhk ja aeratsiooni vöös väiksem kui atmosfäärirõhk;
Filtratsioonimoodul K on konstante ehk see ei ole mõjutatud rõhutasemest (niiskussisaldusest); aeratsioonivöös ei ole filtratsioonimoodul kunagi konstantne vaid sõltub rõhutaseme (niiskusisalduse) muutustest.
Põhjavee kõrgustaset mõõdetakse küllastusvöös kaevus või piesomeetris, aeratsioonivöös tensiomeetris.

## Slide 29: Kodused ülesanded
Ülesanded leitavad Moodle’st 4. teema alt (https://moodle.hitsa.ee/);
Eksamile pääsemise eeldus
Koduste ülesannete failis olevatele ülesannetele sarnased näidisülesanded lahendatakse loengutes
Esitamine kirjalikult loengus (või elektrooniliselt aadressil joonas.parn@ttu.ee)
Tähtaeg 04.12.2017
Notes: Mõeldud harjutamiseks – ei mõjuta eksamihinnet (nagu ka välipraktikumis osalemine);
Pärast esitamist kontrollin ja vajadusel palun ümber teha – Ainult vastusest ei piisa! Vaja esitada ka lahenduskäik!