## Slide 1: 5. Loeng: Põhjavee keemiline koostis. Segunemine
Vee keemilised omadused
Põhjavee keemiline koostis (põhikomponendid ja põhjavee keemilise tüübi määramine)
Kontsentratsiooniühikud ja teisendamine
Põhjavee keemilise koostise kvaliteedi hindamine: laengutasakaal
Põhjavee keemilist koostist mõjutavad tegurid:
Segunemine
Segunevad põhjaveetüübid (infiltreeruv vesi, põhjaveekihis olev põhjavesi, mineraalvesi, merevesi);
Kahe põhjavee segunemisel tekkiva segu keemilise koostise määramine ja selleks kasutatavad meetodid.
LEKTOR: Valle Raidla
RÜHM: NGG0120/AKG0223

## Slide 2
Põhjavee keemilise koostise kujunemine on kontrollitud järgmistest teguritest:
Atmosfäärsed- sademete hulk, evapotranspiratsioon, aerosoolide sissekanne.
Geoloogilised- sette ja kivimi mineraalne koostis, veekihi struktuur ja tekstuur.
Merelised- kivimitesse lõksustunud merevesi ning tänapäevase merevee sissetung.

## Slide 3: Hüdrogeokeemilisi protsesse mõjutavad tegurid
Temperatuur
Rõhk (peamiselt gaasidel)
pH
Reaktsiooni pind
Konsentratsioonid lahuses (aktiivsus)
Migreerumiskiirus (aeg)

## Slide 4: Põhiparameetrid
pH - sõltuv esmalt pinnase aeratsioonist ja vegetatiivsest aktiivsusest. Hilisema vee pH määrab kivimi puhverdusvõime.
Temperatuur - Maakoore ülemises kihis (10–30 m) sõltub vee temperatuur õhutemperatuuri kõikumisest. Sügavuse suunas liikudes hakkab kivimite ja põhjavee temperatuur suurenema umbes 3 ºC 100 m kohta (geotermiline astme/gradient).
Vees lahustunud mineraalainete hulk (TDS e total dissolved solids) - väljendatakse kas mg/l või g/l. Kuna tihti määratakse vee soolsust läbi elektrijuhtivuse (EC) siis ka S/cm.
Redokspotensiaal (Eh) - iseloomustab süsteemi võimet vahetada elektrone. Redutseerivate tingimuste juures on Eh madal (–300 kuni –100 mV) ja oksüdeerivate tingimustel kõrge (300 kuni 600 mV). Vee Eh määravad hapnikusisaldus ja pH:

## Slide 5
pH
Eestis põhjaveed enamasti aluselised (7 kuni 8,5)
pH on esmalt sõltuv pinnase aeratsioonist ja vegetatiivsest
aktiivsusest. Hilisema vee pH määrab kivimi puhverdusvõime.
pH=-log[H+]
H2O+CO2= H++HCO3-
CaCO3=Ca2+ +CO32-
CO32- +H+=HCO3-

## Slide 6: Al3+ sõltuvus pH-st

## Slide 7
Põhjavee temperatuur.
Troopikas põhjavesi jahedam kui võik olla.
Tektoonilistes piirkondades 100 C ja liustikualustes põhjavetes ja kõrge mineralisatsiooniga põhjavetes ka all 0.
Maakoore ülemises kihis (10–30 m) sõltub vee temperatuur õhutemperatuuri kõikumisest. Sügavuse suunas liikudes hakkab kivimite ja põhjavee temperatuur suurenema umbes 3 ºC 100 m kohta (geotermiline astme/gradient).
Paksu lumikattega aladel soojem.

## Slide 8
Soolsus ehk mineraalsus
Vees lahustunud mineraalainete hulk, väljendatakse kas mg/l või g/l. Kuna tihti määratakse vee soolsust läbi elektrijuhtivuse siis ka S/cm3
Mida pikemat aega on vesi kontaktis kivimiga seda soolasemaks muutub (mineraalide lahustumine).

## Slide 9: Makrokomponendid
  Kivimi lahustumisel lahusesse (vette) vabanenud ioonid
  Katioonid: positiivse laenguga ioonid (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+)
  Anioonid: negatiivse laenguga ioonid (HCO3-, Cl-, SO42-, NO2- , NO32-)
  Moodustavad 90 -95 % kõigist vees lahustunud sooladest

## Slide 10
Ca2+, Mg2+, HCO3- - peamiselt karbonaatsete kivimite mis sisaldavad kaltsiiti ja/või dolomiiti lahustumisest
Na+, Cl-– merevee (sh reliktse) segunemisest mageda veega, kerglahustuvate mineraalide (haliit) lahustumisel ja orgaaniliste ühendite lagunemisel (biohallogeenid).
Na+, K+ - päevakivide lahustumisest
SO42- – Kipsi või anhüdriidi lahustumisest või püriide oksüdeerimisest
Makrokomponendid

## Slide 11
Põhjavee keemilised tüübid
Ca-HCO3 tüüpi – väga noored, karbonaatide lahustumisest mõjutatud veed
Na-Cl tüüpi – reliktsed merelised veed
Ca-SO4 tüüpi – kipsi või püriiti ja karbonaati sisaldavad veed
Na-HCO3 tüüpi – vanad, savikast pinnasest, katioon vahetusest mõjutatud veed
Kurlovi valem
Üldmineraalsus- 0,7 g/L
Temp – 44 C
Br- 0,05 mg/L
Br=0,05; T 44

## Slide 12: Mikrokomponendid
Ioonid mille konsentratsioonid vees jäävad enamasti suurusjärgu võrra madalamaks makrokomponentide sisaldustest. Aga mitte alati. (Ba, F, Mn, Mo, Ni)
Omavad enamasti regionaalset tähendust. Nt. As kaevandusvetes.

## Slide 13
Keemiliste komponentide kontsentratsioonid
Väljendatakse nii massiühikutes kui ka ekvivalentides.
Massiühikutes. Ioonide sisaldust vees väljendatakse komponendi massi ja ruumala jagatisena (mg/L, ppm, ppb)
Ekvivalentidena. Molekuaarkontsentratsioon (mool/L) normeerida iooni laengu (valentsiga) suhtes.
Na+=1,2 mg/L=0,052 mmol/L=0,052 meq/L
SO42-=0,6 mg/L=0,0006mmol/L=-0,0012 meq/L

## Slide 14: Keemilise analüüsi kvaliteet
  Aitab hinnata analüüsi kvaliteeti (suurem kui 5% ei ole hea, suurem kui 10% on rämps)
Laengu tasakaal (Charge Balance Error -CBE)
x100%

## Slide 15
Ca2+= 42,5 mg/L= 1,06 mmol/L= 2,12 meq/L
Mg2+= 3,21= 0,13 mmol/L= 0,26 meq/L
Na+= 13,7 = 0,6 mmol/L= 0,6 meq/L
K+= 1,18= 0,03 mmol/L= 0,03 meq/L
∑=+3.01
Cl-= 31,2 mg/L= 0,88 mol/L= -0,88 meq/L
SO42-= 39 mg/L= 0,41 mg/L= -0,82 meq/L
HCO3-= 79,9 mg/L= 1,31 mg/L= -1,31 meq/L
NO3-= 1,3 mg/L= 0,02 mg/L= -0,02 meq/L
∑=-3.03
CBE=(3,01+-3,03)/(3,01—3,03)x100= -0,3%
x100

## Slide 16: Ülesanne
Allpool on esitatud põhjavee analüüsi tulemused Ordoviitsiumi põhjaveekihti avanevas puurkaevus Keila linnas, Harjumaal. Kõik ioonide kontsentratsioonid on antud ühikutes mg/L.
a) Arvuta põhjavee lahustunud ainete sisaldus (TDS) ühikutes mg/L ja mmol/L!
b) Arvuta põhjaveeanalüüsi laengutasakaal. Kuidas hindad antud analüüsi kvaliteeti?
pH | 6.9
Ca2+ | 75.8
Mg2+ | 26.0
K+ | 7.2
Na+ | 8.0
HCO3− | 366.1
Cl− | 11.7
SO42− | 30.0
Fe2+ | 0.43
NO3− | <0.4

## Slide 18: Massitoimeseadus
Keemilised reaktsioonid jõuavad dünaamilisse tasakaalu, milles pärisuunaline ja pöördreaktsioon toimuvad võrdse kiirusega ja koostis on muutumatu.
Reageerivate ainete kontsentratsioonid tasakaaluolekus sõltuvad nii temperatuurist kui ka reaktsioonisegu koostisest, kuid kontsentratsioonide korrutis on kindlal temperatuuril jääv (massitoimeseadus; Law of Mass Action).
Massitoimeseaduse kohaselt saab reaktsioonisegu koostist tasakaaluolekus väljendada tasakaalukonstandi K abil.

## Slide 19: Massitoimeseadus Law of mass action
Le Chatelier printsiip - kui dünaamilises tasakaalus olevat süsteemi mõjutada, siis püüab süsteem kohaneda, viies muutuse mõju miinimumini.
Ütleb, et keemilised lahused suunduvad teatavale tasakaalule kus reaktsioon toimub mõlemas suunas ja sarnases mahus
A+B C+D
aA+bB cC+dD

## Slide 20: Massitoime seadus
Põhjavett vaadeldakse kui osaliselt tasakaalustatud süsteemi kus mõned reaktsioonid ei ole jõudnud tasakaalu.
Sellised mittetasakaalulised reaktsioonid väljenduvad mingi mineraali lahustumise või settimis protsessina.
Süsteemi tasakaalulisust saab tuvastada, jälgides ioontugevuse produkti (IAP) ja tasakaalukontandi (K) suhet, kus
IAP = [C]c[D]d = produkt
[A]a[B]b reagent

## Slide 21
Massitoimeseaduse rakendamisel kasutatakse erinevate reaktsioonis osalevate ainete kontsentratsioonide asemel nende aktiivsusi.
Aktiivsus on ioonide nn. „efektiivne kontsentratsioon“ mingil ajahetkel, mis arvestab teiste lahuses olevate ioonide mõju antud reaktsioonis osalevatele ioonidele.
Aine aktiivsus on seotud selle kontsentratsiooniga aktiivsuskoefitsendi kaudu:
a = γc
Enamikul juhtudel on ainete aktiivsused nende kontsentratsioonidest väiksemad, mis näitab, et kõigi teiste lahuses olevate ioonide mõjul (laeng, polaarsus) väheneb kindlate ioonide võime reaktsioonidest osa võtta.
Massitoime seadus

## Slide 22
SO42- + CaF2↔CaSO4+2F-
[SO42-]=[Ca2+][[Ca2+][SO42-]=Kfluoriid / Kkips=10-10,57 /10-4,6=10-5,97
Fluoriit ↔ kips

## Slide 23
CaSO42- x 2H2O↔Ca2+ + SO42- + 2H2O
K=[Ca 2+][SO42-]=10-4,6
T=25o C
Kkips=(aCa2+ mCa 2+)(aSO42- mSO42-)=x

## Slide 24
Küllastus indeks (saturation index) on defineeritud kui:
SI = log(IAP/K)
Kui SI = 0 on lahus tasakaalus
SI < 0 alaküllastunud
SI > 0 üleküllastunud
Massitoime seadus

## Slide 25
aA + bB = cC + dD
IAP<K (IAP/K<1) reaktsioon kulgeb vasakult paremale, süsteem on alaküllastunud ja toimub lahustumine.
IAP>K (IAP/K>1) reaktsioon kulgeb paremalt vasakule, süsteem üleküllastunud ja toimub settimine.
Massitoime seadus

## Slide 26
Saana järve valgala tasakaalu suunduv vesi
Vesi on olnud kontaktis pinnasega max 2 nädalat.
Dolomiiti limiteeritult
CO2 osarõhk madal

## Slide 27
Tasakaal: Cm-V põhjavesi
Olnud kontaktis kivimiga enam kui 10000 aastat
Dolomiidi esindatus mõõdukas
Süsteem osaliselt avatud

## Slide 28: Tasakaalustumine lahusega (veega) äärmiselt aeglane (Cm-V)

## Slide 29: Schoelleri diagramm
Chart: Major anions and cations
| Ca | Mg | K | Si | Na | Cl | F | SO4 | HCO3
Runoff, ppm | 12.5111 | 2.0778 | 3.3611 | 20.4 | 7.5444 | 3.0889 | 0.44444 | 2.8611 | 45.666
Rainfall, ppm. Klaus Stetzenbach, 1992 | 0.22275 | 0.023 | 0.046 | 0.0015535 | 0.126 | 0.25725 | 0.069 | 0.6545 | 1.22
Groundwater, ppm. Woocay & Walton 2008 | 25.451 | 8.009 | 7.637 | 56.454 | 81.772 | 15.974 | 2.084 | 68.329 | 217.512

## Slide 30: Schoelleri diagramm
Herczeg & Edmunds, 2000

## Slide 31: Collins’i diasgramm

## Slide 32: Stiffi diagramm

## Slide 33: Stiffi diagramm
Montcoudiol et al., 2014

## Slide 34: Gibbsi diagramm

## Slide 35: Piperi diagramm

## Slide 38: Durovi diagramm

## Slide 39
Orgaanika oksüdeerimine üle SO4
Segunemine
soolasema veega
Dolomiidi lahustumine

## Slide 40
Gaasid põhjavees
O2, N2, CO2, metaan, H2S, väärisgaasid (He, Rn, Ne, Ar, Kr, Xe)
Kas lahustunud olekus või eraldi faasina (mull).
Gaaside sisaldus sõltub temperatuurist, osarõhust, pH, soolsusest.
Gaasid satuvad vette kas infiltreerumisel (väärisgaasid, N2, O2), läbi elutegevus protsesside (N2, CO2, H2S, metaan)
Tektoonilised protsessid (He, H2)
Henry seadus. Gaaside lahustuvus vedelikes sõltub temperatuurist ja antud gaasi osarõhust vedeliku kohal.

## Slide 41
  Orgaanilised komponendid mis elektriliselt neutraalsed (DOC – dissolved organic carbon);
  Nii taimsed (soovesi) kui loomsed (virts)
  Reovetes hapnikutarbena (nt BHT või PHT).
Kolloidid
Fe ja Al hüdroksiidid (Fe(OH)3 ja Al(OH)3), SiO2. Tekivad silikaatide porsumisel. Sisaldused põhjavees pole enamasti kuigi suured.

## Slide 42: Segunemine, merevee sissetung
Kahtlustati Kopli poolsaarel
Kahtlus Viimsi poolsaarel
Täheldatav S-O põhjavee-
kompleksis Lääne-Eestis
ja saartel

## Slide 43
Viimsi Metsavahi veehaare

## Slide 44
infiltratsiooniline põhjavesi
sedimentatsiooniline põhjavesi

## Slide 45: Cm-V: Vee soolsus muutub ühtlaselt kuid 750 m sügavusel soolsuse tõus aeglustub märgatavalt

## Slide 46
0
-20
-10
-40
Notes: Mõistatuse lahend saabus koos isotoopmetoodite levikuga Eestisse. Nimelt selgus et see põhjavesi erineb oluliselt tänapäevastest sademetest ning viitab et see vesi pärineb ajast kui eestis domineerisid märksa madalamad temperatuurid kui tänapäeval.
Nagu mendeleejevi tabelist teada on hapniku aatommass 16 kuid esineb ka hapniku aatomeid mille aatommass on 17 ja 18 (vastavalt siis 1 või 2 lisa neutronit). Need raskemad hapniku aatomid on stabiilsed ja nii on erinevate hapniku aatomite (16, 17 ja 18) suhe suures plaanis muutumatu. Keemiliselt käituvad nad identselt kuid füüsikalistes protsessides saavad aatomite massierinevused määravaks. Nagu füüsika seadustele kohane kipuvad raskemad asjad eelistatvalt alla kukkuma kui kergemad. Veemolekulidega on sama lugu. Vee aurustumisel eelistavad aurufaasi minna kergemad O isotoobid ning aurufaasist väljuda, ehk vihmana allasadad, raskemad isotoobid. Seega ajajooksul muutub kergema hapniku isotoobi osakaal veeaurus (pilvedes) üha suuremaks. Et seda muutust mitte kirjeldada koletupikkade murdarvudega on rakendust leidnud meie tavapärasele termomeetrile sarnane süsteem kus nö nullpunkitks (mis C skaalas on vee külmumine) on valitud süvamere keskmine 16O ja 18O suhe. Nii on ekvaatori lähedal, kus on rohkel värskelt auranud vett, sademete 16O/18O suhe 0 lähedane (+4 kuni –2) kuid poolustel kus aurumine väike ja enamik sademeid on importitud ulatub see –40. Eestis on jääb aasta keskmine sademte hapniku isotoopsuhe –10,5 lähedusse kuid Cm-V vetes registreeritud, –18 kuni –23 , vastab juba Gröönima tänapäevastele sademetele
Veelgi erilisemaks osutus seda põhjavett moodustavate veemolekulide isotoopkoostis.
Isotoopteooria 2 minutiga. Erineva päritoluga veed eristuvad üksteisest veemolekule moodustavate aatomite (isotoop)koostise poolest. Erinevused on küll väga väikesed, aga siiski tänapäevaste mõõteseadmetega täiesti määratavad. Paljud meist on keemia tunnis õppinud ja teavad peast, et vett poodustava hapniku aatommass on 16 ja vesiniku oma 1 – seega on vee molekulmassmass 18 aatommassi ühikut. Loodus on aga alati veidi keerulisem, kui ta inimese ideedes kajastub ning tuleb välja, et tõesti 99,5% hapniku molekulidest Maal on aatommassiga 16. Selle järelejäänud 0,5% seest leiame aga hulga aatomeid, mida võib elemendina küll endiselt hapnikuks nimetada (keemiliselt on need nn „tavalise“ hapnikuga väga sarnased), kuid nende aatommass on suurem. Põhjus: nende tuumas on rohkem neutraalseid osakesi ehk neutroneid. Selliseid aatomite teisendeid nimetatakse ISOTOOPIDEKS. Kõige laiemalt levinud hapniku isotoop hapnik-16 järel on hapnik-18. Sarnane lugu on ka vesinikuga: vesiniku enamlevinud teisendiks on vesinik-2 e tuntuma nimega deuteerium. Hapnik-18/deuteerium käituvad keemiliselt ja füüsikaliselt nagu ühed endast lugupidavad hapniku ja vesiniku aatomid ikka, aga tänu oma suuremale aatommassile on neil üks häda – nad on aeglased/laisad ja jäävad kogu aeg maha. Kuidas on see kõik seotud liustikutekkelise põhjaveega? Mandriliustike kasv toimub sademete akumuleerumise arvel. Sademed moodustuvad ookeaniveest selle auramise tulemusena. Hapnik-18 aurustumiseks on vaja rohkem energiat ja seega on raskemate hapniku/vesiniku molekulide sisaldus moodustuvas veeaurus kohe ookeanivee omast väiksem. Mida kaugemale õhumass atmosfääris rändab seda „kergemaks“ muutub selle isotoopkoostis – raskemad aatomid sajavad sellest eelisjärjekorras välja, sest nende aurufaasis hoidmiseks on vaja rohkem energiat. Kõige selle tulemusena on kaugle pooluste ümber paiknevate suurte mandriliustike jää oma isotoopkoostiselt väga kerge – seda näeme me ka tänapäevaste analoogide Gröönimaa ja Antarktika näitel. NB! Erinevate vete isotoopkoostist mõõdetaksegi kokkuleppeliselt ookeanivee suhtes ja erinevusi väljendatakse promillides.

## Slide 48
Kolme-komponendiline segunemine
Clark et al., 2000
Fritz and Clark, 1997
Douglas et al., 2000

## Slide 49
Kolme-komponendiline segunemine
Kambriumi-Vendi põhjavesi
Ordoviitsiumi-Kambriumi
põhjavesi