## Slide 1: 6. Loeng. Transpordiprotsessid põhjavees
Joonas Pärn
09.10.2017
Notes: Eelmise loengu kokkuvõte (keemiline hüdrogeoloogia – vesi kui universaalne lahusti, põhikomponendid ja jälgelemendid, veetüübid, kontsentratsiooniühikud, massitoimeseadus, segunemine);
Täna läheme siit edasi ja anname segunemise füüsikalise seletuse. Samuti räägime ainete kontsentratsioonide muutustest, mis toimuvad põhjavee liikumise mõjul ehk lahustunud ainete transpordist.

## Slide 2: Transpordiprotsessid põhjavees
Põhjaveekihi oluliste omaduste juurde kuulub selle võime transportida põhjavees lahustunud aineid (solutes).
Need lahustunud ained võivad olla põhjavees looduslikult esinevad ioonid, saasteained või tehislikud märgistusained (tracers).
Keskkond (sete, kivim), milles põhjavesi voolab, ei mõjuta ainult selles voolava vee liikumise kiirust (K ja T) ning selles ladestunud vee hulka (V), vaid määrab ära ka põhjavee poolt kantavate ainete levikuulatuse ja mõjutab nende kontsentratsioone.
Põhjavees võib eristada kahte põhilist transpordiprotsessi:
Advektsioon;
Hüdrodünaamiline dispersioon

## Slide 3: Advektsioon
Advektsiooniks nimetatakse ainete transporti põhjavees, mis toimub koos põhjavee enda voolamisega.
Transport toimub põhjavee voolusuunas ja selle keskmise lineaarse liikumiskiirusega ().
Advektsioonist on mõjutatud eelkõige inertsed ja vähereaktiivsed ained.
Enamasti on advektsioon kõige tähtsam ainete transporti mõjutav komponent põhjavees. Seega peab põhjavee keemilise koostise uurimisel oluline teada põhjavee liikumise seaduspärasusi!
Kui ainete transport põhjavees vaid advektsiooni toimel on kirjeldatav võrrandiga:
,
kus iseloomustab x-telje suunalisi kontsentratsioonimuutusi, mis lähevad läbi vaatluspunktist, teatud aja ∂t jooksul.
Notes: Advektsiooni nimetatakse vahel ka konvektsiooniks.
NB! Vaatame lihtsuse mõttes võrrandit 1-dimensionaalsena
Advektsioon on nö. „makroskoopilise tasandi“ nähtus. Põhiline seda mõjutav parameeter on põhjavee keskmine liikumiskiirus.

## Slide 4: Hüdrodünaamiline dispersioon
Põhjavee poolt kantavate ainete lähem uurimine aga näitab, et lahustunud ained hälbivad põhjavee oodatava liikumise trajektoorilt.
Lahustunud ainete selline käitumine toob kaasa nende lahjendumise ehk kontsentratsiooni languse.
Selle lahjendumise mõju illustreerib lihtne katse proovikolonnis:
Sissevool - „loading function“
Väljavool – „breakthrough curve“
Domenico & Schwartz, 1990
Notes: (vasakpoolne joonis) Enne eksperimendi algus voolab poorse materjaliga täidetud proovikolonnis (all) puhas vesi kontsentratsiooniga C=0 vastavalt kolonnis olevale hüdraulilisele gradiendile. Ühel hetkel lisatakse kolonni sissevoolavale veele trasserit kontsentratsiooniga C0=1. Kolonni sissevoolava vee suhteline kontsentratsioon C/C0 muutub seega järsku 0-st 1-ni (nn. „loading function“). Trasserit transporditakse kolonnis koos veega.
(parempoolne joonis) Kui trasserit transporditaks vaid advektsiooni teel, siis ilmuks see kolonni väljavoolus ühe hetkega maksimaalsel kontsentratsioonil C/C0=1. Seega oleks kolonni suudmes jälgitav järsk kontsentratsiooni muutus 0st 1ni. Tegelikult toimub kontsentratsiooni muutus kolonni suudmes järk-järgult (vt. „breakthrough curve“). Seda põhjustab hüdrodünaamiline dispersioon.
Dispersiooni korral „loading function“ ≠ „breakthrough curve“

## Slide 5: Hüdrodünaamiline dispersioon
Järkjärguline kontsentratsiooni muutus proovikolonnis toimub kahe erineva kontsentratsiooniga vee (C=0 vs C/C0=1) segunemisel hüdrodünaamilise dispersiooni tõttu.
Segunemisfront kahe veetüübi vahel laieneb ajas.
Domenico & Schwartz, 1990
Notes: Joonis. Hüdrodünaamilise dispersiooni areng proovikolonnis vaadelduna kolmel erineval ajahetkel. Pange tähele ajas laienevat segunemisfronti kahe veetüübi vahel!

## Slide 6: Hüdrodünaamiline dispersioon
Hüdrodünaamiline dispersioon on kahe protsessi koosmõju:
Mehhaaniline dispersioon – mehaaniline segunemine, mis on tingitud veeosakeste liikumiskiiruste erinevustest. Segunemist põhjustavad erinevused voolusüsteemides (erinev K) ja poorses keskkonnas (pooride mõju vee liikumisele)
Molekulaarne difusioon – lahustunud ainete liikumine mööda kontsentratsioonigradienti. Muutub oluliseks vaid väga väikese põhjavee liikumiskiiruse korral.
Notes: Mis põhjustab lahustunud aine sellise käitumise poorses keskkonnas?
Esmalt keskendume mehhaanilisele dispersioonile ja seejärel difusioonile.

## Slide 7: Mehhaaniline dispersioon
Mehhaaniline dispersioon ehk segunemine on tingitud erinevustest põhjaveeosakeste liikumises.
Mehaaniline dispersioon väljendub nii mikroskoopilisel kui ka makroskoopilisel tasandil.
Mikroskoopilisel tasandil põhjustavad mehhaanilist dispersiooni (1) veeosakeste kiiruste erinevused pooriruumi sees; (2) erinevused pooriruumi mõõtmetes ja sellest tingitud erinevused veeosakeste liikumise trajektoorides ja (3) vee liikumistee käänulisus (tortuosity), mis põhjustab voolutrajektooride hargnemist ja läbipõimumist.
Notes: Mehaaniline dispersioon ehk erinevate voolutrajektooride segunemine.

## Slide 8: Mehaaniline dispersioon
Freeze & Cherry, 1979
Notes: Mehhaaniline dispersioon - Laminaarse voolamise korral poorses keskkonnas koonduvad voolujooned kitsamates teradevahelistes tühemikes ja hargnevad laiemates:
(vasakpoolne joonis) Põhjavee liikumiskiiruse erinevused pooriruumi sees. Hõõrdumisel on suurem mõju pooride äärtes ja suuremad liikumiskiirused iseloomustavad pooriruumi keskosa;
(keskmine joonis) Pooriruumi arhitektuuri mõju veeosakeste voolutrajektoorile.

## Slide 9: Mehhaaniline dispersioon
Makroskoopilisel tasandil põhjustab mehaanilist dispersiooni (segunemist) veekihtide heterogeensus.
Domenico & Schwartz, 1990
Notes: Veekihi heterogeensus makroskoopilisel tasandil – veekihtide heterogeensus. Veeosakesed ei liigu enam ümber üksikute terade nagu mikroskoopilisel tasandil vaid ümber halvema veejuhtivusega setete ja läätsede.
Tegelikult saame me nii laboris kui looduses jälgida mehhaanilist dispersiooni makrotasandil. Me eeldame, et see on põhjustatud mikrotasandil toimuvatest protsessidest.

## Slide 10: Mehaaniline dispersioon
Dispersiooni mõju ainete transpordile põhjavees avaldub nii põhjavee liikumise suunas, kui ka sellega risti.
Tulemuseks on see, et ainete transport punktallikast on looduses jälgitav voo või koonlana (plume).
Põhjavee voolamise suunalist dispersiooni komponenti nimetatakse pikidispersiooniks (αL; longitudinal dispersion) – hõõrdumisest põhjustatud veeosakeste erinev liikumiskiirus pooriruumi läbilõikes.
Põhjavee voolusuunaga risti olevat dispersiooni komponenti nimetatakse ristidispersiooniks (αT; transverse dispersion) – voolujoonte hajumine; voolujooned koonduvad kitsamates tühimikes ja hargnevad laiemates.
Tavaliselt on pikidispersiooni komponent palju olulisem kui ristidispersiooni komponent.
Võrdetegureid αL ja αT nimetatakse dispersiivsusteks (dispersivity) ja nad iseloomustavad teatud kindlat poorset keskkonda (erinevate veekihtide puhul erinev).
Notes: Võrdetegureid αL ja αT nimetatakse dispersiivsuseks ja nad iseloomustavad teatud kindlat poorset keskkonda (erinevate veekihtide puhul erinev).

## Slide 11: Mehaaniline dispersioon
Domenico & Schwartz, 1990
Freeze & Cherry, 1979
αL
αT
Notes: (vasakpoolne joonis) Saasteainete voo levik advektsiooni ja dispersiooni toimel pealt vaates
-must kast (saasteainete levik vaid advektsiooni teel
-ristidispersioon (αT) ja pikidispersioon (αL). Üldjuhul on dispersioon põhjavee voolusuunas alati tugevam kui sellele ristuvates suundades - αT ja αL omavaheline suhe on üldjuhul vahemikus 1/13 – 1/5 (0.08-0.02).
(parempoolne joonis) Märgistusaine voo levik ristlõikes
Danel avastas 1953. aastal, et veele lisatud värvaine dispergeerus homogeenses ja isotroopses keskkonnas oma allikast koonusekujuliselt (nurk 6°).
Välitingimustes on dispersiooni raske hinnata, sest reoainete liikumiskiirus ja -suund on mõjutatud ka geoloogilise läbilõike iseärasustest (kihilisus, lõhelisus), ioonvahetusest, adsoptsioonist, bioloogilistest ja keemilistest protsessidest pinnases. Kivimite kihilisus, litoloogiline heterogeensus ja mitmed muud veekihtide ja veepidemete iseärasused põhjustavad hoopis suuremat dispersiooni, kui mõõtis Danel homogeenses ja isotroopses keskkonnas.

## Slide 12: Mehaaniline dispersioon
Hiscock, (2005)
Notes: Joonis kujutab dispersiooni isotroopses poorses keskkonnas. (a) ainete voo leviku muutus ajas pideva allika korral ja (b) ühekordse allika korral. Lahustunud ainete voo hajumine on tingitud hüdrodünaamilisest dispersioonist ja selle edasikandumine ruumis advektsioonist.
NB! Pange tähele, et veekihti infiltreeruv aine mass ajas ei muutu, aga tänu dispersioonile levib see aja jooksul suuremal ruumalal.

## Slide 13: Mehhaaniline dispersioon
Mehaaniline dispersioon on analoogne turbulentsiga pinnaveekogudes, kus toimub erinevate voolujoonte segunemine.
Samuti on omavahel tihedalt seotud põhjavee keskmine liikumiskiirus ja pikidispersioon.
Pikidispersioon on tingitud sellest, et teatud osade veeosakeste ja nende poolt kantavate lahustunud ainete transport on kiirem kui vee keskmine liikumiskiirus ja teiste osakeste ning ainete liikumine on sellest aeglasem.
Tulemuseks on lahustunud ainete väljavenitatus vee voolamise suunas ja kontsentratsiooni langus selle allikast eemaldudes.
Notes: Joonis turbulentsi kohta!
Laminaarse voolamise korral veeosakesed jälgivad liikumisel kindlaid voolujooni, mis omavahel ei lõiku. Turbulentsel voolamisel liiguvad veeosakesed ebakorrapäraselt, mille tulemuseks on vee keeriseline voolamine ja intensiivne segunemine.

## Slide 14: Mehhaaniline dispersioon
Mehaanilise dispersiooni mõju põhjavee liikumisele risti ja piki suunas on võimalik hinnata risti- ja pikidispersiooni koefitsientide (dispersiivsuste) korrutamisel põhjavee tegeliku liikumiskiirusega.
Mehhaaniline dispersioon põhjavee liikumise suunas:
Mehhaaniline dispersioon põhjavee liikumise suunaga risti:
Mehaanilise dispersiooni koefitsient on nende kahe komponendi summa:
Notes: Dispersiivsuste αT ja αL ühikuks on kas mm või m.
Mida suuremad on dispersiivsuse väärtused seda laiemal alal levib lahustunud aine vooga ja seda ulatuslikum on segunemine ja kontsentratsiooni lahjendumine.
Laborikatsed ja välieksperimendid on näidanud, et dispersiivsuse väärtused sõltuvad mõõtkavast. Laboris on pikidispersiooni väärtuseks mõõdetud 0.1 – 10 mm, samal ajal kui trasseerimiskatsed välitingimustes on andnud pikidispersiivsuse väärtuseks vahemiku mõnest meetrist kuni 100 meetrini. Viimased katseid mõjutab eriti veekihtide heterogeensus.

## Slide 15: Mehaaniline dispersioon
Hiscock, (2005)
Notes: Näited mehhaanilisest dispersioonist
(vasakpoolne) Bromiidi suhteline kontsentratsioon traseerimiskatsel Cape Codis liivast ja kruusast koosnevas veekihis, Massachusettsis – dispersiooniprotsessid muudavad bromiidi voo väljavenitatuks.
(parempoolne) Konservatiivse (väherekatiivse) sulfaadi transport võrrelduna kolme orgaanilise aine transpordiga 322 päeva kestnud traseerimiskatsel vabapinnalises liivast koosnevas põhjaveekihis Kanadas Ontarios. Kontuurjoonte väärtused on antud joonise all nurgas, kusjuures madalaim väärtus tähistab voo välimist kontuuri.

## Slide 16: Molekulaarne difusioon
Hea veejuhtivusega kihtides määravad põhjavee poolt kantavate ainete transpordi ära advektsioon ja mehhaaniline dispersioon.
Kihtides, mille veejuhtivus on halb ja vee liikumiskiirus väga aeglane (väike K ja ∆h/∆l), muutub ainete transpordil oluliseks ka hüdrodünaamilise dispersiooni teine komponent molekulaarne difusioon.
Molekulaarne difusioon on põhjavees lahustunud ainete transpordiprotsess, kus põhjavees lahustunud ained liiguvad mööda kontsentratsioonigradienti kõrgema kontsentratsiooniga piirkondadest madalama kontsentratsiooniga piirkondadesse.
NB! Molekulaarne difusioon saab toimuda ka olukorras, kus põhjavee liikumist ei toimu, erinevalt mehhaanilisest dispersioonist, mille eelduseks on advektiivse transpordi olemasolu.
Notes: Difusiooniprotsessi käivitavaks jõuks on ioonide ja molekulaarsete ainete kineetilisest aktiivsusest.
Väga aeglase põhjavee liikumiskiiruse juures muutuvad dispersiooni koefitsiendid piki- ja ristisuunas peaaegu võrdseks. NB! Aeglase põhjavee liikumise korral kontrollibki difusioon ainete liikumist ristidispersioonil, vaid suuremate kiiruste juures muutub olulisemaks mehaanilise dispersiooni komponent.
Difusioon on väga oluline protsess ka lõhelistes kivimites, mille poorsus on väga väike. Liikumiskiirus lõhedes on tihti oluliselt suurem kui poorses keskkonnas, samas on lõhedevahelisel alal põhjavee liikumine väga aeglane. Siin muutuvad oluliseks difusiooniprotsessid.
Difusioon lakkab vaid olukorras, kus kontsentrasioonigradiente ei ole.

## Slide 17: Molekulaarne difusioon
Molekulaarset difusiooni kirjeldab Ficki teooria.
Fick’i teine seadus kirjeldab lahustunud aine kontsentratsiooni muutust ajas ja selle 1-dimensiooniline kuju on:
kus,
C on lahustunud aine kontsentratsioon;
on mingi lahustunud aine molekulaarse difusiooni koefitsient poorses keskkonnas, mille ühik on m2·s−1.
Difusioon on väga aeglane protsess. Erinevate elektrolüütide (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl−, HCO3−, SO42−) difusioonikoefitsientide väärtused jäävad vahemikku 1 x 10−9 kuni x 10−9 m2/s (25°C). Difusioonikoefitsiendid sõltuvad temperatuurist olles 5°C juures umbes 50% väiksemad.
Näiteks kui mingi lahustunud aine suhteline kontsentratsioonierinevus kahe veemassi vahel on 0.01 (1%) liigub aine 10000 aasta jooksul vaid umbes 25 meetrit.
Piisava aja jooksul võivad ained difusiooni mõjul siiski liikuda märkimisväärselt ja seda isegi väikese veejuhtivusega veekihtides.
Notes: Ficki teine seadus seob difundeeruva aine kontsentratsiooni muutustega ajas ja ruumis.
dC/dx – kontsentratsioonigradient x-telje suunas. Miinusmärk tuleb sellest, et ained liiguvad kõrgema kontsentratsiooniga aladelt madalama kontsentratsiooniga aladele (vrdl. hüdrauliline gradient)
NB! Difusioonikoefitsendi väärtusi tegelikus lahuses mõjutavad nii ioonide liikumistee pikkus (tavaliselt pikem kui veel) ja vastasmõju kivimiga (sorptsioon ehk reaktsioonid kivimi pindadega)

## Slide 18: Transpordiprotsessid põhjavees
Advektsiooni ja molekulaarse dispersiooni koosmõju lahustunud ainete transpordile põhjavees võib kokku võtta järgmise 1-dimensionaalse võrrandiga:
,
kus koefitsient D tähistab hüdrodünaamilise dispersiooni mõlema komponendi (mehaaniline dispersioon ja difusioon) koosmõju:
Notes: - tähistab hüdrodünaamilist dispersiooni. Teine tuletis on võetud sellepärast, et kontsentratsioonid x-telje suunas on nüüd ise ajas muutuvad, sest hüdrodünaamiline dispersioon põhjustab segunemist . Vrdl kiirus ja kiirendus
Võrrand kehtib rangelt võttes vähereaktiivsete lahustunud ainete transpordil homogeenses ja isotroopses veekihis muutumatus seisundis (steady-state).
𝐷 (𝜕^2 𝐶)/𝑥^2 - tähistab hüdrodünaamilist dispersiooni. Teine tuletis on võetud sellepärast, et kontsentratsioonid x-telje suunas 𝜕𝐶/𝜕𝑥 on nüüd ise ajas muutuvad, sest hüdrodünaamiline dispersioon põhjustab segunemist 𝜕/𝜕𝑥(𝜕𝐶/𝜕𝑥).

## Slide 19: Lahustunud ainete transpordi võrrand
Lahustunud ainete transpordi (solute transport) (kolme-dimensionaalne) võrrand põhineb põhjavee liikumise võrranditele, mille abil määratakse põhjavee liikumise kiirus. Lahustunud ainete transpordi võrrandis lisandub sellele massi-tasakaalu tingimus.
Lahustunud ainete transport Konikowi ja Grove (1977) järgi:
+
+
Hüdrodünaamiline
dispersioon
Advektsioon
Infiltreeruv/pumbatav vesi
Notes: Massi tasakaal. Mingis ajaühikus meid uuritavas ruumiosas aine mass ei muutu – sissevool = väljavooluga
D – teist järku hüdrodünaamilise dispersiooni tensor
C – aine kontsentratsioon põhjaveekihis
C’ – aine kontsentratsioon sissevoolavas/väljapumbatavas vees
R – sissevoolava/väljapumbatava vee hulk
v – põhjavee tegelik liikumiskiirus
n – põhjaveekihi efektiivpoorsus

## Slide 20: Lahustunud ainete transpordi võrrand
Esitatud võrrand on teatud ulatuses lihtsustus, sest ei arvesta suure arvu keemiliste reaktsioonidega, mis lahustunud ainete kontsentratsiooni võivad mõjutada.
Lihtsamas lähenduses kasutatakse keemiliste reaktsioonide modelleerimiseks transpordi võrrandites jaotuskoefitsienti Kd. Suured Kd väärtused viitavad uuritava aine tugevale pidurdus-efektile advektiivse põhjavee liikumise suhtes, mida põhjustavad keemilised reaktsioonid.
Tuntumaid lahustunud ainete transpordi modelleerimiseks kasutatavaid koode on MOCDENS3D, mis kuulub MODFLOW paketti.

## Slide 21: Keemiliselt reaktiivsed ained
Vähereaktiivsete (non-reactive) ainete transport ja tekkiva voo kuju on määratud advektsiooni ja hüdrodünaamilise dispersiooni poolt.
Keemiliselt reaktiivsed ained käituvad paljuski sarnaselt vähereaktiivsetele ainetele, kuid nende kontsentratsioon võib muutuda ka põhjaveekihis toimuvate keemiliste reaktsioonide tõttu (r; nt. väljasettimine, sorptsioon, bakterite poolt katalüseeritud redoksreaktsioonid, radioaktiivne lagunemine jne.).
Enim käsitletud protsess selles nimekirjas on sorptsioon.
Sorptsiooniprotsessid nagu adsorptsioon (aine sidumine tahke faasi pinnale), absorptsioon (aine seondumine tahke faasi struktuuri) ja lahustunud aine jagunemine tahke ja vedel faasi vahel lahjendavad või pärsivad lahustunud ainete transporti põhjavees.
See on eriti oluline orgaaniliste hüdrofoobsete ainete puhul, aga mängib rolli ka katioonide transpordi juures (nt. katioonvahetus – tahke faasi pinnal olevate katioonide vahetamine vees olevate katioonide vastu).
Notes: r – kontsentratsiooni muutused, mis on põhjustatud keemilistest reaktsioonidest.
Sorptsiooniprotsesse loetakse enamasti piisavalt kiireks võrreldes põhjavee liikumiskiirusega, et ainete kontsentratsioonile oma mõju avaldada.
Näide vähereaktiivsest ioonist – kloriid.

## Slide 22: Keemiliselt reaktiivsed ained
Lahustunud ainete lahjendumist sorptsiooni mõjul kirjeldab nn. „pidurdus-koefitsient“ (retardation factor) Rd:
kus Kd on jaotuskoefitsent (mL/g), on tahke faasi tihedus ja n poorsus.
Rd iseloomustab keemiliselt reaktiivsete ainete aeglustatud transporti võrreldes põhjavee advektiivse voolamisega.
Sellest lähtuvalt võib Rd vaadelda ka järgmiselt:
kus all-indeksid w ja c tähistavad vastavalt vett ja selles lahustunud ainet ning v, l ja t põhjavee liikumise kiirust, liikumistee pikkust ja selleks kuluvat aega.
Põhjavee voolamist sobib tihti iseloomustama mõni konservatiivne ioon (nt. kloriid), mille leviku suhtes keemiliselt reaktiivsete ainete leviku pidurdumist hinnata.
Kui kahe aine levikukiirused on samad, siis Rd=1 ja Kd=0 ning uuritav aine pinnase- või setteosakestega ei reageeri.
Notes: Joonis – konservatiivse ja adsorptsioonist mõjutatud aine liikumise erinevused proovikolonnis

## Slide 23: Keemiliselt reaktiivsed ained
Jaotuskoefitsent Kd iseloomustab algselt lahustunud olekus olnud aine sidumist (ehk sorptsiooni) tahke faasi külge.
Kd väljendab tahke faasi külge seotud kemikaali massi (S) selle vedelas faasis oleva kontsentratsiooni (C) kohta:
Kd väärtused erinevate ainete kohta on empiirilised ja määratakse laboratoorselt nn. „portskatsetega“ (batch test) mingil kindlal temperatuuril.
Kd ei ole konstant, vaid muutub koos kivimi mineraloogilise koostise, terasuuruse ja eripinna muutustega.
Samuti on Kd väärtused väga tundlikud eksperimendi ajal valitsevate tingimuste suhtes (nt. temperatuur, rõhk, pH, Eh, ioonide väljasettimine).
NB! Kuigi võrdetegurit Kd on lihtne kasutada vees lahustunud ainete transpordi modelleerimisel ei saa eeldada, et üks väärtus suudab kirjeldada kõiki protsesse, mis võivad mõjutavad ainete sorptsiooni poorses keskkonnas!
Notes: Kõiki Kd väärtusi mõjutada võivaid tingimusi on laboris väga raske kontrollida!

## Slide 24: Transpordiprotsessid põhjavees
Erilise liigi (saaste)aineid moodustavad orgaanilised nn. NAPL-id (non-aqueous phase liquids) nagu õlid, bensiin ja petrooleum, mis ei segune veega või teevad seda väga halvasti. Nende transpordi juures tuleb arvestada nii (põhja)veega segunenud kui ka segunemata osaga.
NAPL-ide esinemine toob kaasa nn. mitme-faasilise voolamise, kus vesi, NAPL ja õhk (aeratsioonivöös) võistlevad olemasoleva pooriruumi pärast.
NAPL-id on hüdrofoobsed ja seotakse eelistatult pinnases esineva orgaanilise aine külge.
Notes: Hüdrofoobne = vees halvasti lahustuv
NAPL – mitteveelised vedelikud?

## Slide 25: NAPL
Hiscock, (2005)
Notes: (vasakpoolne) Vedeliku märgamisomaduste võrdlus liivas, mida täidab (a) vesi ja (b) õli. Kahe erinevate omadustega vedeliku koosesinemisel iseloomustatakse nende märgamisvõimet (wettability) sellega, kui kergesti on nad tahke faasi poolt enda külge tõmmatavad. Kui vedelik A on paremini tahke faasi külge seotud kui vedelik B, siis nimetatakse A-d B suhtes märgavaks vedelikuks. Vesi on alati NAPL-idega võrreldes märgavaks vedelikuks. Nt. Kui veega täidetud pooriruumi satub õli (JOONIS A), siis jääb vesi õli suhtes eelistatult pooriruumi täitma.
(parempoolne) Orgaaniliste saasteainete käitumine põhjavees. (a) D(dense)-NAPL (nt. kloori sisaldavad süsivesikutest lahustid nagu TCE, PCE, TCA), mille tihedus on veest suurem vajub veekihi põhja. Selle edasist transporti hakkab kontrollima veekihi põhja kallakus, samal ajal kui vesi liigub põhjavee liikumise suunas. Pane tähele, et saasteainest jääb maha nn. „saba“, mis püsib seni kuni DNAPLi kall ületab vee rõhu pooriruumis. (b) L(light)-NAPL (nt. õlid, bensiin), mille tihedus on veest väiksem jääb põhjaveetaseme peale ujuma. Sellistes tingimustes on saasteainete levik kontrollitud põhjaveetaseme kallakusest ehk hüdraulilisest gradiendist – saasteained liiguvad põhjavee liikumise suunas. Lisaks vabaneb bensiinist põhjaveekihti palju teisi orgaanilisi saasteaineid nagu benseeni, tolueeni jne. Nt. endine NSVLi armee sõjaväe-lennuväli Tapal.

## Slide 26: Reaktsioonid põhjavees ja põhjavee liikumine
Enamik põhjavees toimuvaid keemilisi reaktsioone püüdleb tasakaaluseisundi poole. Energia reaktsiooni toimumiseks on olemas seni kuni tasakaaluolukorda ei ole saavutatud. Tasakaal saavutatakse siis kui nii lähteained kui saadused on saavutanud oma tasakaalulise aktiivsused.
Põhjavees toimuvad reaktsioonid võib oma olemuselt jagada kaheks:
Tasakaalulised reaktsioonid (equilibrium reactions) – reaktsioonid, mis on jõudnud (dünaamilise) tasakaalu olekusse (. Kehtib massitoimeseadus;
Kineetilised reaktsioonid (kinetic reactions) – reaktsioonid, mis pole jõudnud tasakaaluolekusse. NB! Siia hulka kuuluvad ka reaktsioonid, mis kulgevad ainult ühes suunas (nt. orgaanilise aine oksüdeerumine, radioaktiivne lagunemine).
Millist tüüpi reaktsiooniga on tegu sõltub sellest, milline on selle reaktsiooni kiirus võrreldes põhjavee liikumiskiirusega. Viimastest sõltuvad ainete transpordiprotsessid, mis samuti lahustunud ainete kontsentratsioone mõjutavad.
Notes: Massi-toime seadus – kui saadusi on rohkem kui tasakaaluolekus kulgeb reaktsioon vasakule, kui lähteaineid on rohkem kui tasakaaluolekuks vaja, kulgeb reaktsioon paremale.

## Slide 27: Reaktsioonid põhjavees ja põhjavee liikumine
Massi-toime seadus ei ütle midagi reaktsiooni toimumise kiiruse kohta. See on vaid tasakaaluoleku kirjeldus (nt. kaltsiidi lahustumine)
Freeze & Cherry, (1979)
Notes: Kui süsteemi häirida (nt. mõned saadustest eemaldada), muutub ka tasakaaluolek. Häirituse alla lähevad ka temperatuuri ja rõhu muutused.
Termodünaamilisest vaatepunktist on tasakaaluolek maksimaalse stabiilsusega seisund, mille poole suletud (füsiokeemiline) süsteem liigub ühesuunaliselt.
Joonis kirjeldab graafiliselt stabiilsuse ja ebapüsivuse ideid võttes näiteks keemilise energia asemel mehaanilise energia. Positsioon 3 on kõige stabiilsem olek, mille ristkülik võib saavutada. Selles asendis on selle gravitatsioonist tulenev potentsiaalne energia kõige väiksem ja kui seda asendit veidi muuta, liigub süsteem iseenesest samasse olekusse tagasi. Positsioon 2 kirjeldab nn. metastabiilset olukorda. Ka see ristkülik on tasakaaluolekus, aga see tasakaal püsib vaid väikeste häirituste korral. Kuna selle asendi energia ei ole kõigist võimalikest minimaalseim, siis suure häirituse korral liigub süsteem sellest olekust edasi kõige stabiilsemasse olekusse (positsioon 3). Positsioon 2 kirjeldab nn. „ebastabiilset tasakaalu“. Juba väga väikesed muutused põhjustavad selle liikumise uude asendisse.
Alumine joonis kirjeldab seda sama energia/entroopia suhtelise muutuse graafikuga.
Kui meid huvitav keemiline süsteem on suletud ja kindla rõhu ning temperatuuri keskkonnas, iseloomustab selle reaktsiooni muutustele energia funktsioon, mis on tuntud kui Gibbsi vabaenergia (Willard Gibbs). Süsteemi olek muutub Gibbsi vabaenergia vähenemise suunas. Tasakaaluolek on mingi keemilise süsteemi kõige väiksema Gibbsi vabaenergiaga olek suletud süstemis ja kindlal temperatuuril ning rõhul. Looduslikud protsessid kulgevad alati tasakaaluoleku suunas ja mitte kunagi sellest eemale. Gibbsi vabaenergia muut määrab ära ka mingi keemilise süsteemi tasakaalukonstandi K väärtuse.

## Slide 28: Reaktsioonid põhjavees ja põhjavee liikumine
Tasakaalulised reaktsioonid on kiiremad kui aine transporti mõjutavad protsessid. Kineetilised reaktsioonid on aga võrreldes transpordiprotsessidega aeglasemad.
Kui vt < reaktsioonikiirus – tasakaaluline reaktsioon;
Kui vt > reaktsioonikiirus – kineetiline reaktsioon.
Valdav osa põhjavees toimuvatest reaktsioonidest on kiiremad kui põhjavee keskmine liikumiskiirus. Seepärast ongi nn. tasakaaluline lähenemine (massi-toime seadus) põhjavee keemia uurimisel nii laialt levinud.
Notes: Joonis tahvlile!
Kui vt > reaktsioonikiirus – reaktsiooni saadused kantakse põhjavee poolt ära kiiremini, kui tasakaaluoleku saavutamiseks aega kulub. Uus asemele tulev vesi on aga taas antud mineraali suhtes mitte-tasakaalulises olekus. Sellises olukorras ei saa tasakaalu tekkida. Nt. Suured põhjavee liikumiskiirused karstialadel.
Joonis tavalisemate põhjavees esinevate keemiliste reaktsioonide poolestusajad. Homogeensed reaktsioonid (reaktsioonid, mis toimuvad samas faasis; nt. lahustunud aine-lahustunud aine; tahke faas omavahel); heterogeensed reaktsioonid (erinevate faaside vahel). Kõik reaktsioonid, mille poolestusaeg jääb päevadesse võib lugeda tasakaalulisteks (homogeensed reaktsioonid). Mineraalide lahustumine (mineral-water equilibria) tasakaaluline kuni kineetiline protsess (heterogeenne reaktsioon). Nt. karbonaadid, soolad – tasakaaluline protsess; silikaadid (kvarts) rohkem kineetiline protsess. Aga sõltub voolusüsteemist!!!
NB! Võrdle reaktsioonide poolestusaega põhjavee keskmise liikumiskiirusega (umbes 0.1 – 1 m/d).