## Slide 1: 7. Loeng: Keemilised reaktsioonid põhjavees
3. Keemilised reaktsioonid põhjavees (üldine teooria):
Alus-happe tasakaal põhjavees (karbonaadid, silikaadid, katioonide hüdrolüüs);
Mineraalide lahustumine ja settimine;
Aktiivsused ja massitoimeseadus
Tasakaalukonstant ja küllastusindeks (saturation index)
Redoksreaktsioonid;
Redokspotsentsiaal (pe ja Eh)
Eh-pH diagrammid
Adsorptsiooni protsessid ja ioonvahetus;
LEKTOR: Valle Raidla
RÜHM: NGG0120/AKG0223

## Slide 4: Põhilised põhjavee geokeemilist arengut mõjutavad protsessid
Karbonaatsete mineraalide lahustumine
Silikaatide lahustumine
Ioonvahetus
Redoksprotsessid (nt. nitraadi, raua, sulfaadi redutseerumine; püriidi, metaani oksüdatsioon), bakteriaalne tegevus
Segunemisprotsessid

## Slide 6
Kolme-komponendiline segunemine
Kambriumi-Vendi põhjavesi
Ordoviitsiumi-Kambriumi
põhjavesi

## Slide 9
Hüdratatsioon
Vee molekuli tungimine mineraalide kristallvõresse. Moodustuvad hüdratiseerunud mineraalid ehk hüdrosilikaadid. On mineraalide murenemise esimesi etappe.
Peamiselt soolad nagu anhüdriit, haliit.
CaSO4+2H2O=CaSO4x 2H2O

## Slide 10
Hüdrolüüs
Hüdrolüüsi käigus asenduvad mineraalide kristallstruktuuris sisalduvad katioonid dissotseerunud H+ ioonidega, mille tulemusena väheneb struktuuri stabiilsus ja mineraal laguneb.
H+ võivad kristallstruktuuri tungida ja võtta osa asendusest ka makrokomponendid.
2KAlSi3O8 + 2(H++ HCO3-) +H2O=Al2Si2O5(OH)4 +2K+ + 2HCO3- +4SiO2
K-päevakivi
kaoliniit

## Slide 11: Karbonaatsed mineraalid
Kaltsiit CaCO3
Dolomiit CaMg(CO3)2 (ordered; disordered)
Sideriit FeCO3
Aragoniit CaCO3
Magnesiit MgCO3
Rodokroniit MnCO3

## Slide 12
Nö. katseklaasi-keemia
CaCO3→Ca2+ + CO32-
[Ca2+]= 10-4,15 =0,06 mmol/l
Looduses
CO2(g) → CO2(aq)
CO2(aq) +H2O → H2CO3
CO2(g) + H2O + CaCO3 → Ca2+ + 2HCO3-
Reaktsiooni kineetika sõltub oluliselt CO2 osarõhust, pH ja temperatuurist

## Slide 13: Karbonaatide lahustumine
Suletud süsteemis – atmosfäärsest CO2 reservuaarist eraldatud
CaMg(CO3)2 ↔ Ca2+ + Mg2+ +2CO32-
Avatud süsteemis – tasakaalus atmosfäärse CO2 reservuaariga
2CO2(g) + 2H2O + CaMg(CO3)2 ↔ Ca2+ + Mg2+ +4HCO3-
CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO32-
CaCO3 + H2O ↔ Ca2+ + HCO32- + OH-

## Slide 14: Avatud ja suletud süsteem

## Slide 15
Ilmneb selge erisus valgala ida- ja lääneosa vahel. Läänes kaasneb dolomiidi lahustumisega tugev SO42- kasv. Valgala idaosas toimub samuti dolomiidi lahustumine, kuid ilma SO42- kasvuta.
Karbonaatide lahustumine üle H2SO4
FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe2 + + 2SO42− + 2H+
MgCa(CO3)2 + 2H+ → Mg2+ + Ca2+ + 2HCO3−

## Slide 16: Silikaatide lahustumine
Märgatavalt aeglasem kui karbonaatidel mistõttu enamasti domineerivad vetes karbonaatide lahustumisest pärinevad ioonid.
Tugev sõltuvus pH-st. Kõigi silikaatsete porsumisprotsesside puhul tarbitakse happeid
1 mm3 mineraali lahustumisele kuluv aeg aastates

## Slide 18: Sõltuvalt pH ja lahuse katioonidest tekivad erinevad lahustumissaadused

## Slide 19: Sõltuvalt pH ja katioonide hulgast annavad erinevad mineraalid sama lahustumisjäägi

## Slide 20
Figure 9-2. Solubility, at 25oC, of quartz and amorphous silica as a function of pH. pH = 9.83 and pH = 13.17 correspond to the first and second dissociation constants, respectively, of silicic acid.

## Slide 21: Al3+ sõltuvus pH-st

## Slide 22: Lahustuvuse sõltuvus pH-st

## Slide 24: Ioonvahetus ja sorptsioon

## Slide 25
Katioonide vahetamise võime e CEC-Cation Exchange Capacity
CEC(meq/100g)=0,7×(%clay) + 3,5×(%org)
Na-X + 1/2Ca2+ ↔ Na++1/2Ca-X2

## Slide 29: Redoksprotsessid
Baseerub elektronide ülekandel ühelt aatomilt teisele millega kaasneb ka energia ülekanne.
Laialt levinud, mis määrab ära O2, Mn, Fe, SO4-2, HS, CH4 kontsentratsioonid lahustes. Vähemal määral ka U, Ba jt.

## Slide 34: Nitraatide esinemine põhjavees
Nitraadid saavad põhjavees esineda ja sinna akumuleeruda, vaid aeroobsetes tingimustes;
Anaeroobsetes tingimustes toimub nitraatide redutseerumine N2-ks orgaanilise aine või püriidi oksüdeerumise tulemusena;
Nitraadi kõrgendatud sisalduste levik põhjaveekihis sõltub sinna jõudvast nitraatide kontsentratsioonist, põhjavee liikumisest (nitraadi transpordist põhjaveekihis) ning põhjaveekihis toimuvatest keemilistest reaktsioonidest (nt. maapõues oleva orgaanilise aine stabiilsusest ehk reageerimisvõimest).

## Slide 35
NO3- → NO2- → N2(g) → NH4+ (denitrifikatsioon)
Nitraadi olemasolu viitab enamasti saastumisele. Ka nitraadid haaratakse kiirelt orgaanika või püriidi oksüdeerimis protsessidesse.

## Slide 36: Lämmastiku stabiilsed isotoobid (δ15N)
Clark and Fritz, 1997

## Slide 38
Raua redutseerimine:
Fe3+ → Fe2+ + e-
Fe2+ on lahustuv kuid Fe3+ vähelahustuv (rooste)
Fe3+ kandvad mineraalid hematiit Fe2O3; göetiit FeOOH;...
¼ CH2O + FeOOH(s) +2H+ = ¼ CO2 +7/4 H2O + Fe+2
FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O ↔ 2SO42- + 15 Fe2+ + 16H+

## Slide 39: Sulfaadi redutseerimine
Sulfaadi redutseerimine 2CH2O + SO42- → HCO3ˉ + H2S
Sulfaadi allikateks võivad olla püriidi oksüdatsioon või kipsi CaSO4 lahustumine

## Slide 40
Methane in the Cm-V aquifer system
Voronka
Gdov
Acetate fermentation δ13CCH4≈-40 to -70 ‰
CO2 reduction δ13CCH4≈-70 to -110 ‰
Thermogenic δ13CCH4≈-20 to -40 ‰
CO2+8H++8e-→CH4+2H2O
CH3COOH→CH4+CO2
Acetate fermentation
CO2 reduction
Thermogenic CH4
Biogenic CH4
Notes: Laias skaala on metaan esindatud termogeense ja biogeense metaanina. Termogeene metaan tekib sügavamates maakihtides kõrgel rõhul ja temperatuuril. Biogeene metaan tekib aga madalatel temperatuuridel ning bakteriaalse tegevuse tulemusena. Biogeenset metaani jaguneb omakorda acetat (or primaar) methan ja Co2 reduction (or secondary) methane. The first has produced directly from organic material by bacterias but the second recures high consentration of free protons (low pH) and CO2. Every type of methane has own caracteristic 13C composition. Kui vaadata metaani 13C varieeruvust Cm-V põhjavees siis on seal esindatud kõik metaani tüübid. Samas jääb silma et madalamdad metaani kontsentratsioonidele on iseloomulik raskem isotoop koostis.

## Slide 41
AOM-metaani oksüdeerimine
OBS – orgaanika oksüdeerimine

## Slide 42: Uraan
U6+ migreeruv (Soome)
U4+ vähemigreeruv
(Eesti)

## Slide 44: Ülesanne 1
Tiitrimisel leiti, et põhjavees lahustunud CO2 toimel on selle HCO3− ioonide kontsentratsioon 240 mg/L ja CO32− ioonide kontsentratsioon 12 mg/L. Arvuta selle põhjavee pH? Dissotsiatsioonikonstandi pKa1 väärtus on 6.4 ja dissotsiatsioonikonstandi pKa2 väärtus on 10.3. Ülesandes võib lugeda ioonide kontsentratsioonid võrdseks nende aktiivsusega.
CT = H2CO3* + HCO3- + CO32-
pKa1 = 6.4
pKa2 = 10.3