## Slide 4
Devoni veekihid
O2, CO2
NH4
Fe
H2S
CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO32-
? m

## Slide 5
Eesti alal levivate põhjaveekomplekside üldiseloomustus (Kambriumi-Vendi, Ordoviitsiumi-Kambriumi, Siluri-Ordoviitsiumi)

## Slide 6
Silur-Ordoviitsium veeladestik (S-O)
Koosneb valdavalt Ordoviitsiumi ja Siluri lubjakividest mille ülemine osa (30 m) tugevalt karstunud ja lõheline (nii horisontaal kui vertikaal suunas) ning seetõttu reostusõrn. Lõhelisus kahaneb kiiresti koos sügavusega ning sellega koos ka veeand. 100-120 m on veeand üliväike. Ligi pool veest pärine ülemisest 20 m. Lokaalsete veepidemete isolatsioonivõime on nõrk või keskmine.
Madalamatel aladel on vesi surveline ning kõrgustike jalamil esineb ja jõeorgudes esineb ülevoolavaid kaeve ja allikaid. Eeskätt Pandivere ümber (üle 200). Tuntuimad ilmselt Tuhala ja Norra allikad.
Oluline veevarustuse allikas pea üle kogu Eesti

## Slide 7
Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks
Globaalne stratigraafiline liigestus | Regionaalne liigestus | Hüdrostratigraafilised üksused |  |  |  | Põhjavee-kogumid* |  | Põhjavee-kogumite grupp
Ladestu | Lade/kihistu | veekompleks |  | veekiht | veepide | nr | nimetus | 
Silur (S) |  | Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | Siluri | Liigesta-mata |  | 9 | S-O ühendatud | Siluri-Ordoviitsiumi
 |  |  |  |  |  | 8 | S-O Devoni kihtide all | 
 |  |  |  |  | S-O regionaalne veepide | 7 | S-O Läänesaarte | 
Ordoviitsium (O) |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Ordoviitsiumi |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 6 | O Ida-Viru põlevkivi-bassein | 
 |  |  |  |  |  | 5 | O Ida-Viru | 

## Slide 8
Ladestu | Lade/kihistu | veekompleks | veekiht | veepide
Ordoviitsium (O) | Nabala | Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | Nabala-Rakvere (O3-2nb-O2rk) | 
 | Rakvere |  |  | 
 | Oandu |  |  | Oandu (O2on)
 | Keila |  | Keila-Jõhvi (O2kl-O2jh) | 
 | Haljala |  |  | 
 |  |  |  | Jõhvi-Idavere (O2jh-O2id)
 |  |  | Idavere-Kukruse (O2id-O2kk) | 
 | Kukruse |  |  | 
 | Uhaku |  |  | Uhaku (O2uh)
 | Lasnamäe |  | Lasnamäe-Kunda (O2ls-O1kn) | 
 | Aseri |  |  | 
 | Kunda |  |  | 
 | Volkhovi/Toila |  |  | S-O regionaalne veepide
 | Billingeni/Leetse |  |  | 
 | Hunnebegi/Leetse |  |  | 
 | Varangu/Varangu |  |  | 
 | Pakerort/Türisalu |  |  | 
Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi Ordoviitsiumi kivimite täpsem liigestus. Detailsemad uuringud Kirde-Eesti põlevkivikaevanduste piirkonnas.

## Slide 9
2CO2(g) + 2H2O + CaMg(CO3)2 ↔ Ca2+ + Mg2+ +4HCO3-
CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO32-

## Slide 10
Üldiselt on vesi mage 0,5 mg/L kuid rannikualadel võib merevesi tungida kivimitesse ning vee soolsus võib tõusta 3 g/L. Mereäärsetel aladel tihti ainsaks tarbeveeallikaks.

## Slide 12
Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekiht
δ18O (‰)
km
Notes: Paleopõhjavete levik lõuna pool Siluri ja Devoni põhjaveekihtides on seni süsteemselt uurimata, kuid olemasolev andmestik näitab et Edela-Eestis on paleoveed selgelt esindatud mõlemas veekompleksis ning kitsamas ulatuses võib paleovett leida ka Tartu ümbrusest. Täna tundub, et tegemist on väiksemate paleovee läätsedega, millel on veemajanduse seisukohast vaid kohalik tähtsus. Siiski on teadmine paleovete leviku kohta äärmiselt oluline nende piirkondade veemajanduse planeerimisel, kus need levivad, et ei raisataks väga kvaliteetset kuid limiteeritud ressursi. Hoiatava näitena võib siinkohal rääkida Ruhnu sadama puurkaevuga Kesk-Alam-Devoni põhjaveekompleksis. Tegemist oli arteesiakaevuga (ehk looduslikult ülevoolava kaevuga), kust võeti küll tarbevett sadama tarvis, kuid samas lasti ülejäänud veel lihtsalt merre voolata. Sellega kaasnes põhjavee sooldumine, sest paleovee lääts jooksis ilmselt tühjaks ja asendus sügavamalt pärineva vanema veega ning nüüd tuuakse sadama piirkonda vesi saare keskosas asuvast puurkaevust. Mõistlikul tarbimisel oleks vesi senini kohapealt võtta.
Paleoveed ja fluoriid.

## Slide 13
Kõrged SO4 väärtused kaevandusvetes.

## Slide 14
magestumine
sooldumine

## Slide 15
Nitraatide kohati väga kõrged sisaldused
(Pandivere ja Adavere-Põltsamaa
nitraaditundlikud alad)

## Slide 16
Üldisemaiks probleemiks on Fe kõrged väärtused

## Slide 17
2004
2012
Lääne–Eestist kuni Paide ja Tartuni esineb F--sisaldusi üle 1,5 mg/l (sellega kaasneb hambafluoroosi oht). F- esineb rohkem sügavates kaevudes.

## Slide 19
Uppin ja Karro 2012

## Slide 20: Siluri-ordoviitsiumi põhjaveekompleks
Allikas: AS Maves, 2004
Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum

## Slide 21
Silur-Ordoviitsiumi regionaalne veepide
Enamasti pealispinnast 100 m sügavamal. Koosneb Siluri ja Ordoviitsiumi vähelõhelistest karbonaatkivimitest. Põhjapool ka Ordoviitsiumi savidest.
Horsontaalne veejuhtivus võib muutuda suurtes piirides (0,001 kuni 5 m/d)

## Slide 22
Koosneb Alam-Ordoviitsiumi (Pakerordi lade) ja Kambriumi liivakividest. Peamiseks toitealaks on Pandivere kõrgustik. Avaneb klindil ja klindiesisel rannikumadalikul. Madalikel ka arteesiakaevud. Valdavalt surveline.
Vesi on valdavalt mage (0,5 g/L) aga Lõuna-Eestis
kasvab soolsus kuni 5 g/L.
Mõõdukalt kare kuid probleemiks raud ja fluoriid. Loode-Eesti rannikul ka väävelvesinik. Kohati võib radionukliidide sisaldus olla üle piirnormi (nt. Illuka).
Peetud peamiselt taastuvaks (sademete toiteliseks) ressurssiks, kuid viimased uuringud näitavad, et avamusalalt eemaldudes kasvab glatsiaalse paleopõhjavee osakaal.
Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) põhjaveekompleks

## Slide 23: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Globaalne stratigraafiline liigestus | Regionaalne liigestus | Hüdrostratigraafilised üksused |  |  | Põhjavee-kogumid* |  | Põhjavee-kogumite grupp
Ladestu | Lade/kihistu | veekompleks | veekiht | veepide | nr | nimetus | 
Ordoviitsium (O) | Pakerort/ Kallavere | Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) |  |  | 4 | Ordoviitsium-Kambriumi | Ordoviitsium-Kambriumi
Kambrium (C) | Vergale/ Irben |  | Ruhnu (C1rh) |  |  |  | 
 |  |  |  | Irbeni (C1ir)-Paala |  |  | 
 | Ljubomil, Dominopol/ Pirita |  | Soela-Tiskre (C1sl-ts) |  |  |  | 
Notes: Valdava osa põhjaveekompleksist (eriti Põhja-Eestis) moodustavad Alam-Kambriumi Tiskre kihistu ja Ülem-Kambriumi/Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu

## Slide 24: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Alam-Kambriumi Tiskre kihistu
Kallavere kihistu fosforiit
http://www.ut.ee/BGGM/maavara/fosforiit.html
Notes: (vasakpoolne joonis) Aluspõhja läbilõige Valaste joal, Kohtla vallas Ida-Virumaal;
(parempoolne joonis - ülemine) Tiskre kihistu kollakashall, peeneteraline liivakivi, Rannamõisa;
(parempoolne joonis – alumine) fosforiit Kallavere kihistus
Geoloogiliselt on fosforiit Kambriumi-Ordoviitsiumi (umbes 490-500 miljonit aastat tagasi) piiril paiknev peene-, keskmise- või ka jämedateraline kvartsliivakivi, mis sisaldab rohkesti selleaegses meres elanud käsijalgsete loomade fosfaatsest materjalist karbi tükikesi või koguni terveid karbipoolmeid. Fosforiit ehk oobolusliivakivi kujutab endast käsijalgsete karbipoolmete ja nende osakeste kuhjumit kvartsliivas. Mineraalses koostises esineb kaks komponenti - kvarts ja biogeense päritoluga fosfaat (viimasest koosnevad käsijalgsete ehk brahhiopoodide kojad). Käsijalgsete kodade tükid sisaldavad 35-38% P2O5 (http://www.ut.ee/BGGM/maavara/fosforiit.html)

## Slide 25: Fosforiit Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksis
1920.-1930. aastatel kaevandati fosforiiti Ülgase štollides
LIDAR kujutis Maardu fosforiidikarjääridest
http://www.ut.ee/BGGM/maavara/fosforiit.html
Vaade Maardu fosforiidikarjääri tranšeele
Notes: 1920. aastal asutati AS "Eesti Vosvoriit" ja Tallinna lähedal Iru küla juures alustati uuringuid. Piiritleti Ülgase maardla ja 1924. aastal alustas seal tööd esimene kaevandus ja rikastusvabrik . Toodeti taimekasvu vähesel määral soodustavat fosforiidijahu. See oli esimene maailmas avastatud mittekemogeense tekkega maardla. Hiljem on selliseid fosforiite, kus purdmaterjalis olevat fosfaatset ainet esindavad väljasurnud käsijalgsete jäänused, leitud mujaltki (Siber, Kaljumäed). Ülgase kaevandus ja rikastusvabrik töötasid kuni vabriku põlemiseni 1938. aastal. Uus kaevandus ja vabrik asutati Maardu mõisas juba 1940. aastal. Seal toodeti fosforiiti kuni 1991. aastani, kui Eestis lõpetati fosforiidi kaevandamine.
Lääne-Virumaal asuvad Eesti suurimad Toolse ja Rakvere kasutamata maardlad, Venemaa Leningradi oblasti Kingissepa rajoonis samanimeline kaevandatav maardla. Tootsa kihi paksus on 1,5 - 12,5 meetrit, keskmiselt 2-3 meetrit. Ida-Virumaa fosforiidimaardlad Aseri-Saka ja Narva piirkonnas on naabruses asuvatest vaesemad.
(http://www.ut.ee/BGGM/maavara/fosforiit.html)

## Slide 26: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Allikas: Perens ja Vallner, 1997
Allikas: Tšeban, 1966
Notes: Põhjavee potentsiaali (survepindade) kaardid 1960-datel ja 1995. aasta seisuga. Pane tähele rõhu langust tarbimise käigus.
Joonis 35. Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveehorisondi veejuhtivused (transmissivity) ja survepinnad ehk piesomeetrilised tasemed (hüdroisopiesid)
Legend:
1: vähem kui 100 m2/ööpäevas
2: 100 kuni 200 m2/ööpäevas
3: 200 kuni 500 m2/ööpäevas
4: ala, kus veehorisont ei levi
5: struktuurne või kaardistamise puurauk
6: veetarbimiseks kasutatav puurkaev
7: hüdroisopiesid, kontrollitud/usaldusväärne sammuga 10 m?

## Slide 27: Ordoviistiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Pärn et al., submitted
Notes: Laiem hüdrodünaamika koos soolveega (brine) Läti aladel. Soolvee potentsiaali väljendab nn. „mageda vee survetase“ (freshwater head).

## Slide 28: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Perens et al., 2001
Notes: Põhjavee keemiline koostis
Veetüübid:
-tumesinine: CaMg-HCO3
-helesinine: MgCa-HCO3/Na-Mg-Ca-HCO3
-oranž: Na-HCO3
-roosa: Na-HCO3-Cl
-punane: Na-Cl

## Slide 29: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Perens et al., 2001
Notes: Põhjavee keemiline koostis
Fe(+2) levik põhjaveekompleksis

## Slide 30: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Pärn et al., 2016
Notes: (vasakpoolne joonis) Karbonaatsete mineraalide lahustumine – suurem osa vetest on kaltsiidi suhtes tasakaalus või üleküllastunud ja umbes pooled vetest on dolomiidi suhtes tasakaalus või üleküllastunud.
(parempoolne joonis) Katioonvahetus – Na on merevee segunemisjoone (SDL) suhtes küllastunud; Na/Cl suhe muutub ilma muutuseta Cl kontsnetratsioonis välistab segunemise. Protsessi seletab magestumistüüpi katioonvahetus, mille käigus tekib protsessi jaoks tüüpiline Na-HCO3 veetüüp.

## Slide 31
δ18O (‰)
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Notes: (pealmine pilt) Põhjavee isotoopkoostis Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksis ja võrdlus tänapäevaste sademetega.
(vasakpoolne joonis) Põhjavee isotoopkoostis (delta-18O) ja põhjavee survetasemed;
(parempoolne joonis) Kolmekomponendiline segunemine (tänapäevased sademed, liustiku sulavesi, reliktne soolvesi) Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksis;
-NB! Sügavamal paiknev kollakas ala ei tähistagi mitte sademetest pärinevat põhjavett, vaid liustikuvett, mis on segunenud lõunapool paiknevate soolaste vetega, mille isotoopkoostis võib olla merevee sarnane.
Suhteliselt maapinnalähedane põhjavee kiht Põhja-Eestis (Ordoviitsium-Kambrium) sisaldab olulisel määral paleovett;
Seniajani on rõhutatud veekompleksi seotust Pandivere kõrgustikuga (tinglik asukoht tähistatud ringiga joonisel), kus erinevate mudelite järgi peaks toimuma veekompleski toitumine tänapäevastest sademetest. Samas näitab tegelikult mõõdetud põhjavee isotoopkoostis, et Pandivere kõrgustiku all paikneb hoopis paleopõhjavesi. Asja muudab markantseks asjaolu et nendes samades kivimites levib ka Eesti fosforiit. See on äärmiselt oluline punkt võimalike kaevandustegevuste planeerimisel kuna hetke teadmiste juures ei suuda me tegelikult öelda, milline vesi saab seal olema peale kaevandamist - kas mage sademete vesi või soolane (joogikõlbmatu) vesi põhjaveekihi sügavamast osast (a la Värska originaal).
Vanus: >20 000 aastat
3H < 0.2 TU (määramispiir)
14C < 5 pmC

## Slide 32: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks
Pärn et al., submitted
Notes: Redokstsoonide levik põhjaveekihis läheb samuti vastuollu dünaamikamudelitega viidates aeglasele veevahetusele veekompleksi toitealal (sulfaat on ära redutseerunud ja on viiteid metanogeneesile.
NB! Tuleta meelde redokstsoonide vaheldumist vastavalt redutseeruvate ühendite tarbimisega orgaanilise aineoksüdatsiooniks: Hapnik – NO3 – Fe(III) – SO4 – CH4 (metanogenees)
Põhjavee keemia muutus liikumisel läbi Pandivere kõrgustiku alal veekompleksi katva u. 75-100 m paksuse lubjakivi.

## Slide 33: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum
AS Maves, 2004
Notes: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum;
Põhjavee tarbimine Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksist: Ordoviitsiumi–Kambriumi veekihi põhjavesi on oluliseks ühisveevarustuse allikaks Põhja–Eestis (tihti väiksemad asulad), seda veekihti kasutati ka Pärnus, Viljandis ja Tartus (siiani). Lõuna pool on vesi soolane ja ei leia joogiveeallikana kasutust.
Mineraalvesi – Värska (kaevud nr. 5 ja 7 – Värska originaal); Häädemeeste. Mineraalvett ka Kuressaares, Pärnus ja Viljandis.
19 linna, alevi ja aleviku veehaarete pohjavee kinnitatud tarbevaru 30 arvestuspiirkonnas on uhtekokku 39370 m3/oopaevas (01.01.2003). Veevõtt moodustas 2002. aastal 35% kinnitatud tarbevarust.
Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjavee kasutamine Põhja–Eestis kasvab tõenaoliselt lähitulevikus, sest Kambriumi–Vendi põhjavees on piirkonniti suur kloriidide
ja raadiumi sisaldus. Seega voib vajalikuks osutuda Ordoviitsiumi–Kambriumi veekihi varu täielik ärakasutamine. Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjavett saab vaadelda kui taastuvat ressurssi, mille kasutamist piirab eestkätt põhjaveekihi väike veejuhtivus.(AS Maves, 2004) – uuemad uuringud näitavad, et see nii ei ole.

## Slide 34
Lükat-Lontova veepide (Cm1lk-ln)
Ida pool omab väga tugevat isolatsiooni võimet kuid lääne pool ei pruugi sugugi toimida kui veepide. Põhjarannikul läbivad veepide ürgorud mis võimaldavad ülemiste ja alumistel vetel seguneda.

## Slide 35
Kambriumi-Vendi veeladestik (Cm-V)
Moodustub Ediacara (Vendi) aegsed nõrgalt tsementeerunud liivakivid. Lõuna pool Kambriumi liivakad savid.
Kunda-Kadrina joonel jagavad Kotlini savid süsteemi ülemiseks (Voronka) ja alumiseks (Gdovi) veelademeks

## Slide 36: Eesti hüdrostratigraafia
Kambrium-Vendi põhjaveekompleks (Perens ja Vallner, 1997; ESK, 2012)
Globaalne stratigraafiline liigestus | Regionaalne liigestus | Hüdrostratigraafilised üksused |  |  |  |  | Põhjavee-kogumid* |  | Põhjavee-kogumite grupp
Ladestu | Lade/kihistu | Vee-kompleks | Vee-kiht | veepide |  |  | nr | nimetus | 
Kambrium (C) | Lontova | Kambrium-Vendi (Cm-V) | Voosi (C1vs) | Lükati–Sõru (C1lk–sr) |  | Lükati–Lontova (C1lk–ln) | 3 | Kambrium-Vendi | Kambrium-Vendi
Ediacara | Kotlin/ Voronka |  | Voronka (V2vr) |  |  |  | 2 | Kambrium-Vendi Voronka | 
 |  |  |  |  | Kotlini (V2kt) |  |  |  | 
 | Kotlin/ Kotlini |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Gdovi (V2gd) |  |  |  | 1 | Kambrium-Vendi Gdovi | 
 | Kotlin/ Gdov |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 37
Kambriumi-Vendi põhjaveekompleks
δ18O (‰)
Cm-V põhjavesi on üldiselt hästi kaitstud pindmise reostuse eest
Voronka
Gdov
Notes: Siin ja järgnevatel joonistel on esitatud põhjavee hapniku isotoopkoostis (legend joonise kohal) ja tarbimiseelsed (50dad-60dad aastad) põhjavee survetasemed.
Kambrium-Vendi põhjaveekompleksis on paleopõhjaveed kõige laiemalt levinud - praktiliselt üle kogu Põhja Eesti saaks sellest põhjaveekompleksist tarbida joogiveena liustikuvett. Vaid Lahemaa piirkonnas (+Viimsi) on esindatud tänapäevase päritoluga põhjaveed, sest seal levinud ürgorud võimaldavad sademetel sügavale maapõue jõuda. Paleopõhjavett kasutatakse joogiveena laialdaselt, sest see on mage, see on oma sügava paiknemise tõttu kaitstud inimmõju eest ja see vastab väga hästi joogiveele kehtestatud kvaliteedinõuetele. Samal ajal on paleopõhjavete esinemine Eestis luksus, mida me veel paljuski hinnata ei oska. Näiteks Põhja-Ameerika kalurid Newfoundlandil teenivad endale lisa jäämägede “jahtimisega” mis üles sulatatakse ja mida seejärel joovastavate vedelike tootmisel kasutatakse (ice vodka). Seda on oma eksootilise päritolu tõttu võimalik hiljem omakorda kõrge hinnaga turustada. Samas ei ole meie tootjad (Saku) märganud seda turundusnippi väga kasutada.

## Slide 38: Kambriumi-Vendi põhjaveekompleks
Segunemine kolme lõpp-liikme vahel (liustiku sulavesi, tänapäevased sademed, reliktne mineraalvesi);
Vanus 14C meetodil viitab infiltreerumisele valdavalt 20000 aastat tagasi (Hilis-Weichseli jääaja algus ja LGM)
81Kr viitab veelgi vanemale komponendile (kuni 200 000 aastat)
Raidla et al., 2012
Notes: In summary, the most important inferences drawn from previous studies are the following:
2. Groundwater in the Cambrian-Vendian aquifer system is a mixture of three end-members - glacial meltwater, brine and modern precipitation;
3. The glacial meltwater recharge was co-eval with the advance and maximum extent of the SIS in the Late Weichselian as put forward by Raidla and his co-authors in 2012.

## Slide 39
81Kr age in kyears
13
NB! Uncertainty is more than 11,000 years
81Kr age versus 14C age
14C - 20000 to 23000 years ago
81Kr viitab veelgi vanemale komponendile (kuni 200 000 aastat)
Notes: This raises a question: when did it happen? Meil on mitmeid 81 dateeringuid dateeringuid sellest põhjaveest kuid nende kattuvus 14C ei ole just suurepärane. Kogenumad võivad öelda et AAA aga 14C ei saa otse kasutada (fraktsioneerumine, reservuaari efekt ja kõik muu). See on siin sees. Jah 81Kr jaoks on need dateeringud liiga noored sest veaprotsent on röögatu. However, ka 14C vanused tulevad väga vanad. Enam kui 30000. Where could be the problem?

## Slide 40
Datings of groundwater in the Cm-V aquifer system with 14C
Dissolution of dolomite
Decomposition of organic material (or CH4)
CO2 (14Catm)
Carbonate
O2(14Corg)
Voronka
Gdov
Notes: 14C probleem on et C on keemiliselt väga aktiivne erinevalt väärisgaasidest. 14C meetod põhjavee dateerimisel eeldab et kogu süsinik pärineb atmosfäärist (pinnase atmosfäärist). Paraku on 14c meetodi puhul teada mõiste kui reservuaari efekt. Osa süsinikku võib pärineda kuskilt mujalt. Näiteks limestones dissolution. Või mõnest orgaanilse aine oksüdatsioonist (buried organic, oil, methane) Varasemast tööst on olemas mass-balance mudel kus kolm komponenti. Kui mass-balanss mudel annab lähedse väärtuse mõõdetud väärtustele siis halleluuja. Kui mitte siis…..sorry. Kogu probleem seisneb paljuski komponentide ning nende absoluutväärtuste välja selgitamises. Karbonaatidega on lihtne (Ca ja Mg). CO2 ja O2 ka. Antud juhul sest liustiku vesi ja võtta maksimaalne gaasi lahustuvus 0 kraadi juures. Trust not! Ka see mudel näitab et päris paljud proovid on kaugel eemal ideaal väärtusest. Cm-V 13C väärtused on tugevalt tühjenenud ja samas on DIC üsna kõrge. Clear organic signal. OK orgaanika. Esimene küsimus kui vana orgaanika. Mis tüüpi orgaanika. Solid, licued or gas. Sest siin saab oluliseks fraktsioneerumine. Cm-V põhjabetes on kohati väga kõrged metaani väärtused. Ning see metaani signaal kattub nö orgaanika signaaliga.

## Slide 41
Methane in the Cm-V aquifer system
Voronka
Gdov
Acetate fermentation δ13CCH4≈-40 to -70 ‰
CO2 reduction δ13CCH4≈-70 to -110 ‰
Thermogenic δ13CCH4≈-20 to -40 ‰
CO2+8H++8e-→CH4+2H2O
CH3COOH→CH4+CO2
Acetate fermentation (acetoclastic methanogenesis)
CO2 reduction (hydrogenotrophic methanogenesis)
Thermogenic CH4
Biogenic CH4
Notes: Laias skaala on metaan esindatud termogeense ja biogeense metaanina. Termogeene metaan tekib sügavamates maakihtides kõrgel rõhul ja temperatuuril. Biogeene metaan tekib aga madalatel temperatuuridel ning bakteriaalse tegevuse tulemusena. Biogeenset metaani jaguneb omakorda acetat (or primaar) methan ja Co2 reduction (or secondary) methane. The first has produced directly from organic material by bacterias but the second recures high consentration of free protons (low pH) and CO2. Every type of methane has own caracteristic 13C composition. Kui vaadata metaani 13C varieeruvust Cm-V põhjavees siis on seal esindatud kõik metaani tüübid. Samas jääb silma et madalamdad metaani kontsentratsioonidele on iseloomulik raskem isotoop koostis.

## Slide 42
Arctic lakes’ sediments
Notes: CO2 redutseerimisest pürinev metaan on väga tüüpiline arktilistes järvedes mis on enamuse aastast jääga kaetud ning CO2 sisaldus jääkatte all võib kasvada väga kõrgeks.

## Slide 43
Peatlands
pH= 2 to 4
Notes: Samuti on CO2 redutseerimisest põrinev metaan väga tüüpiline for the bogs kus väga madal pH ja enormous amounts of decomposing organic matter

## Slide 45
Methane in the Voronka aquifer
Lon
LongE
Could we use the methane for reconstruction
of paleo-landscapes?
When methane unmodified
Much more data
Notes: So it is ruther possible that before glaciation a wetland exsted on the outcrop area and glacial meltwaters carried the methane from wettland into the aquifer. Metaani isotoopkoostise (very light metaani) ja kontsentratsioonid omavad selget muutlikust ruumis ja base on this I have build up some vision how this wetland could be looks like. But it si however. To less data.

## Slide 47
Soolsus varieerub 0,2 kuni 22 g/L

## Slide 48
Vastasmõju kristalliinse aluspõhjaga

## Slide 49
Veeandvus on väike ja vesi on kõrge soolsusega (1 kuni 5 mg/L).
Kristalse aluskorra põhjavesi (Pr2)
Tugevalt murenenud kristaliinikumi osades võib olla vettanvaks kivimiks. Ühtlasi võib savikas murenemiskoorik olla ka veepidemeks Cm-V veelademele.

## Slide 51
.
Soolase vee sissetung Kopli poolsaare kaevudesse ja Viimsi poolsaarel– merevesi?
Notes: Vete sooldumine Kopli poolsaarel – merevesi või kristalne aluskord???

## Slide 58
Uraani lagunemisahel

## Slide 59: Kambrium-vendi põhjaveekompleks
Allikas: AS Maves, 2004

## Slide 60
Esmakordselt leiti Eestis suure mineraalainete sisaldusega vett 1959. aastal, kui Pärnus rajatud üle 500 m sügavusest puuraugust saadi Cl–Na–tüüpi vett, lahustunud mineraalainete sisaldusega ligi 22 g/l. Ühtekokku on vett, loodusliku mineraalainete sisaldusega üle 2 g/l, kindlaks tehtud 16 eri kohas, sealjuures Värskas neljas põhjaveekihis, Kuressaares ja Arumetsas kahes põhjaveekihis (tabel 3).
Mineraalveed