## Slide 1: 11. Loeng: Uurimismeetodid hüdrogeoloogias
Hüdrogeoloogilised uuringud ja nende planeerimine:
näiteid hüdrogeoloogilistest probleemidest ja uurimisküsimustest;
sobivate kaevude valik;
sobivate meetodite valik.
Põhjavee liikumise kirjeldamiseks kasutatavad meetodid:
staatilise veetaseme määramine;
proovipumpamised ja nende läbiviimine.
Ülesanne: depressioonilehtri mõjuulatuse arvutamine
Põhjavee keemilise koostise määramiseks kasutatavad meetodid:
kaevu ettevalmistamine proovide võtmiseks;
välitingimustes mõõdetavad parameetrid (pH, elektrijuhtivus, temperatuur, lahustunud hapniku sisaldus, leelisus);
proovide kogumine põhjavee anioonide ja katioonide koostise määramiseks;
proovikogumise meetodeid teiste parameetrite määramiseks (vee isotoopkoostis, vees lahustunud gaaside sisaldus).
Andmete interpreteerimine ja kvaliteedi kontroll: laengutasakaal, uurimistulemuste graafiline esitamine, modelleerimine (MODFLOW, PHREEQC).
Juhised välitöö praktikumiks 20.11.2017
LEKTOR: Valle Raidla ja Joonas Pärn
RÜHM: NGG0120/AKG0223

## Slide 2
Mida ja milleks. Enne uuringu planeerimist tuleks selgeks teha uuringu eesmärk. Mida tahetakse kontrollida, selgitada.
Peljates lolle küsimusi targaks ei saa. Uuringute planeerimisse kaasata niipalju spetsaliste (kas medoodika või objekt), et määratleda milliseid ja kui palju analüüse vajatakse.

## Slide 3
Ülitäpsed uuringud elevandi sabast ei anna meile ettekujutust loomast enesest. Informatsiooni allikad (kaevud, veekogud, allikad) peavad ideaaljuhul esindama kõiki pinnavee ja põhjavee komponente.
Sa pead paremini tundma oma luurajat kui vaelast. Meil peaks olema varasem aegrida sellest info allikast, et olla informeeritud häiringutest mis võivad esineda (nt tuleneda liig intensiivsest tarbimisest). Seega vältida olukorda kus tõstatub küsimus, kas interpreteerime loodust või näiteks elektrivoolusageduse kõikumist.

## Slide 4
Info väärtus ei sõltu ainult selle ruumilisest vaid ka ajalisest katvusest. Aasta keskmistatud väärtusi ei saa võtta 2 kuu pealt. 9 kuud kestnud mõõtmine ei suuda iseloomustada süsteemi loodusliku seisundit.
Ei tohiks teha asju tegemise pärast. Kui meie ressursid ei võimalda saavutada eesmärki on mõistlikum sellest loobud, mitte kulutada oma aega ja raha asjale mille väärtus on nullilähedane.

## Slide 5
Rahaline planeerimine.
Alati kulub rohkem. Midagi läheb katki midagi tuleb korrata.
Ajaline planeerimine.
Proovide tulemused ei saa saabuda eile.
Laborid on hõivatud ka teiste proovidega.
Mõõtmine võib olla üsna ajamahukas.
Mõõtmine algab siis kui on tekkinud mingi kriitiline kogus proove.
Peab olema kriitline kogus proove, et matemaatilised (statistilised) mudelid ei muutuks liialt tundlikuks iga üksiku proovi suhtes.

## Slide 6
Ahel on just nii tugev kui tugev on tema nõrgim lüli. Proovivõtmis protseduur peab olema hästi läbimõeldud ja akuraatselt läbiviidud. Üks viga väljas või laboris ning saadud number ei oma enam mingit tähendust.
Saatan peitub detailides. Alati tasub eelnevalt suhelda inimestega kellel on varasem pikaaegne kogemus vastava metoodikaga. Kasuta läbiproovitud metoodikaid.
Varasem andmestik on teretulnud.

## Slide 7: Välitöömeetodid hüdrogeoloogias
Põhjaveekihtide omadusi uuritakse kaevude kaudu.
Kaevud rajatakse kas puurmasinate abil või käsitsi.
Vähepüsivates kivimites või setetes kasutatakse puurkaevu seinte stabiliseerimiseks manteldamist.
Puurkaevu töötav (soovitavat veekihti avav) osa varustatakse filtriga, mille konstruktsiooni valikul lähtutakse põhjaveekihti moodustavate kivimite koostisest, pumpamise režiimist jne.
Nt. püsivate kivimite (nt. graniit, lubjakivi, hästitsementeerunud liivakivi) võib puurkaevu töötava osa manteldamata jätta.

## Slide 8: Põhjavee dünaamika uurimine
ehk (Darcy seadus)
(püsiv seisund)
(muutuv seisund)
Otsitavad parameetrid:
h – põhjaveetase (põhjavee potentsiaal );
K – filtratsioonimoodul (veejuhtivuse T ja veekihi paksuse b kaudu);
Ss/Sy – elastse veemahutavuse erikoefitsent/veeand (elastse veemahutavuse koefitsendi S ja veekihi paksuse b kaudu).
Notes: Põhjavee liikumise kirjeldamiseks kasutatavad võrrandid (Darcy seadus) ja põhjavee liikumise võrrand heterogeenses ja anisotroopses keskkonnas (kolmedimensiooniline Darcy seadus + pidevuse võrrand).
Püsivas seisundis (steady-state) loetakse põhjavee voolukiirus ja suund uuritava ala igas punktis ajas muutumatuks. Põhjavee liikumise analüüsimiseks püsivas seisundis eeldatakse, et põhjavee liikumist mõjutavad piiritingimused ajas ei muutu ja põhjavee liikumise kirjeldamiseks on vaja teada ainult põhjaveekihi veejuhtivust kirjeldavat filtratsioonimoodulit.
Muutuvas seisundis (transient-state) eeldatakse, et nii põhjavee voolukiirus kui suund võivad ajas muutuda või muutub põhjaveekihis ladestunud põhjavee hulk, mis omakorda tingib põhjaveetasemete muutumise ajas. Põhjavee liikumise analüüsimiseks nö. muutuvas seisundis arvestatakse sellega, et põhjavee liikumist mõjutavad piiritingimused võivad ajas muutuda ning seetõttu tuleb arvesse võtta ka lisaks filtratsioonimooduli muutusele ruumis ka ajas toimuvaid muutusi veekihi veemahutavuses (Ss);
Otsitavad parameetrid – h, K ja Ss/Sy

## Slide 9: Põhjavee dünaamika uurimine – põhjaveetase h
http://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/catchment/Eddleston/gw_floodplain.html
h – põhjaveetase (m, ü.m.p)
I – mõõtepunkti absoluutkõrgus (nt. kaevu suue, maapind) (m, ü.m.p)
d – vee sügavus mõõtepunkti suhtes (m)
Notes: Põhjaveetaset mõõdetakse elektrooniliste veetasemete mõõtjatega;
Mõõtmiseks lastakse puurkaevu seadme trossi otsas olev sond. Tross jookseb läbi mõõtrattaga pikkusmõõtja. Mõõtmiseks lastakse trossi/mõõdulindi külge kinnitatud andur kaevu. Kontaktelektroodide kokkupuude veega lülitab sisse helisignaali

## Slide 10: Põhjavee dünaamika uurimine – põhjaveetase h
Hiscock, 2005
Ferguson et al., 2007
Notes: (vasakpoolne joonis) Põhjavee liikumise suuna määramine põhjavee taseme järgi kaevus: (a) horisontaalsuunas; (b) vertikaalsuunas;
(keskmine joonis) põhjavee survetasemed ja põhjavee liikumine;
(parempoolne joonis) näide teadusartiklist Winnipegi veekiht, Manitoba osariigis Kanadas.

## Slide 11: Põhjavee dünaamika uurimine – veejuhtivus T ja veemahutavus S
Põhjaveekihi veejuhtivus T ja veemahutavus S määratakse eksperimentaalsete proovipumpamistega (pumping tests).
Proovipumpamine on eksperiment, mille käigus ühest kaevust pumbatakse vett konstantse vooluhulgaga (m3/h) ja määratakse veetaseme muutused (alandus s) ühes või enamas lähedal asuvas vaatluskaevus ja vahel ka pumbatavas kaevus endas.
H – staatiline veetase
h – dünaamiline veetase
Proovipumpamise käigus tekitatud depressioonilehtri kuju ja ulatus sõltub uuritava veekihi hüdraulilistest omadustest.
Notes: s on veetaseme langus kaevus pumpamise tõttu, mis on võrdne staatilise ja dünaamilise veetaseme vahega.
Kui pumbata kaevust kindla intensiivsuse (Q – vooluhulk) vett, siis alaneb esialgne veetase H alguses kiiresti, hiljem üha aeglasemalt ja saavutab mõne aja pärast uue, praktiliselt stabiilse seisundi h.
Veekihi võimet transportida vett kogu selle paksuse b ulatuses nimetatakse selle veejuhtivuseks (transmissivity) ja tähistatakse tähega T.
Veeand on veekogus (m3), mis vabaneb põhjaveekihi ühikulise pindala kohta (m2) kui põhjaveetase langeb ühe ühiku võrra (m). Veeand on dimensioonitu suurus (m3/m2·m).
Ss on veehulk (m3), mis vabaneb ühikulise ruumalaga (survelisest) põhjaveekihist (m3), kui selle piesomeetriline tase langeb ühe ühiku (m) võrra. Elastse veemahutavuse eri-koefitsendi ühikuks on m-1. Selleks, et kirjeldada kogu survelise põhjaveekihi veemahutavust tuleb Ss läbi korrutada põhjaveekihi paksusega b.
Veekihi võimet transportida vett kogu selle paksuse b ulatuses nimetatakse selle veejuhtivuseks (transmissivity) ja tähistatakse tähega T.
𝑇=𝐾𝑏
Veeand on veekogus (m3), mis vabaneb põhjaveekihi ühikulise pindala kohta (m2) kui põhjaveetase langeb ühe ühiku võrra (m). Veeand on dimensioonitu suurus (m3/m2·m).
Ss on veehulk (m3), mis vabaneb ühikulise ruumalaga (survelisest) põhjaveekihist (m3), kui selle piesomeetriline tase langeb ühe ühiku (m) võrra. Elastse veemahutavuse eri-koefitsendi ühikuks on m-1. Selleks, et kirjeldada kogu survelise põhjaveekihi veemahutavust tuleb Ss läbi korrutada põhjaveekihi paksusega b.
𝑆=𝑆_𝑠 𝑏

## Slide 12: Põhjavee dünaamika uurimine – veejuhtivus T ja veemahutavus S
Hiscock, 2005
http://www.aqtesolv.com/pumping-tests/pump-tests.htm
Notes: Konstantse vooluhulgaga proovipumpamised koosnevad kolmest etapist:
Eksperimendi eelsed vaatlused – staatiliste veetasemete määramine nii pumbatavas kaevus kui vaatluskaevudes; kaevu suudmete absoluutkõrguste kindlaksmääramine;
Proovipumpamine – ühte kaevu pumbatakse konstantse vooluhulgaga ja alanduse muutusi vaatluskaevudes jälgitakse ajas (tihti sondi ehk diveriga). Esmalt areneb depressioonilehter kiiresti, kuid aja jooksul see kasv aeglustub logaritmiliselt kui veekihi ruumala, millest pumbatavase kaevu vett voolab, muutub suuremaks. Lõpuks saavutatakse tasakaaluolukord kui väljapumbatava vee hulk on võrdne kaevu veekihist sissevoolava veehulgaga;
Taastumise faas – pump lülitatakse välja ja jälgitakse veetaseme taastumist (recovery) pumpamis-eelsele tasemele (staatilisele veetasemele). Seda taastumist kirjeldav kõver peaaegu vastupidine alanduse kõverale proovipumpamise etapis. Teoorias peaks veetaseme taastumist jälgima sama pikalt kui toimus pumpamine, aga praktikas lõpetatakse vaatlused kui veetase on taastunud kuskil 10 cm-ni staatilisest veetasemest.
Joonis: a) Pumbatava kaevu ja vaatluskaevude soovituslik paiknemine üksteise suhtes. Selline paigutus võimaldab kõige paremini uurida veekihi omadusi ja saada aimu selle geomeetria ja anisotroopsuse mõjust; praktikas peaks olema kasutada vähemalt üks vaatluskaev lisaks pumbatavale kaevule; b) Joonis, mis kujutab konstantse vooluhulgaga proovipumpamise erinevaid faase.
Kaevu pumbatakse kuni selle dünaamiline veetase ehk alandus enam ei muutu – seejärel lülitatakse pump välja ja oodatakse kuni veetase taastub vähemalt 90% pumpamis-eelsest veetasemest (recovery curve).
Otsitavad põhjaveekihti iseloomustavad parameetrid hinnatakse mõlema kõvera põhjal kasutades matemaatilisi mudelit ja vastavat tarkvara (nt. AQTESOLV)

## Slide 13: Põhjavee dünaamika modelleerimine
Põhjavee liikumise modelleerimine heterogeensetes ja anisotroopsetes veekihtides on liiga keeruline, et seda oleks võimalik uurida analüütiliselt ning selleks kasutatakse numbrilisi mudeleid arvuti tarkvara vormis.
Nendes mudelites jagatakse kirjeldatud võrrandid võrrandisüsteemideks, mille lahendamiseks kasutatakse kas lõplike vahede meetodit (finite difference method) või lõplike elementide meetodit (finite element method).
Võrrandite lahendeid ei otsita mitte uuritava süsteemi kõikide punktide jaoks, vaid ainult teatud kindla arvu punktide jaoks. Nende punktide jaoks otsitakse matemaatilises mudelis võrrandi lahendeid iteratsiooni teel. See on omamoodi katse-eksituse meetod, kus otsitakse lahendit, mis oleks uurija sätestatud tingimustele võimalikult lähedal (nt. lubatud viga süsteemi veebilansis).
Nimetatud numbriliste mudelite analüüsimiseks kasutatakse erinevat arvutitarkvara, millest tuntuim on USGS-i poolt välja töötatud lõplike vahede meetodit rakendav MODFLOW (lõplike vahede meetod).
Notes: Iteratsioon - meetod ekstreemum- jm ülesannete lahendi lähisväärtuste järkjärguliseks leidmiseks

## Slide 14: Põhjavee dünaamika modelleerimine
Notes: Uuringuala diskretiseerimine lõplike vahede võrgustikuks (ülemine joonis – põhielemendiks ristkülikud) või lõplike elementide võrgustikuks (alumine joonis – põhielemendiks kolmnurgad).
Üks meetod ei anna teisest täpsemaid tulemusi. Erinevused tulenevad uuringuala piiridega arvestamisest ning arvuti võimsusest, mida ühte või teist liiki mudel vajab.
Lõplike vahede meetodi puhul otsib tarkvara võrrandite lahendit h suhtes punktidele, mis paiknevad ristküliku keskel. Kahe punkti vahel peab olema määratud filtratsioonimooduli K väärtus. (joonis)
EELISED/PUUDUSED: algoritmid on lihtsamad, arvuti mälu kasutus väiksem ning mudelite lahendamise aeg on lühem – AGA veekihi leviku piire ei ole võimalik täpselt jälgida;
Lõplike elementide meetodi puhul postuleeritakse seos h ja kolmnurga külgede ristumispunktides paiknevate sõlmede vahel ja sellega arvestatakse tehtavates arvutustes.
EELISED/PUUDUSED: veekihi piire on võimalik väga täpselt jälgida, AGA keerulised algoritmid, palju suurem arvuti mälu kasutus ja pikem arvutuste tegemiseks kuluv aeg.S

## Slide 15: Põhjavee dünaamika modelleerimine
Näiteid MODFLOW ekraanitõmmistest
Sterckx, 2016
Notes: Näited: 2D (veekiht pealtvaates) ja 3D mudelid MODFLOWs.
NB! Mudeldamise tulemusi on küll võimalik väga efektselt esitada ja sellega palju tähelepanu võita, aga mudelite tulemuste tegelik väärtus sõltub sellest, kui täpselt on formuleeritud küsimus/hüpotees, mida mudelite abil uuritakse ja kui hästi tunneb uurija oma uuritavat objekti ja probleemi olemust. Mudelitel on tihti mitu võrdselt hästi algtingimustele vastavaid lahendeid ja valiku kõige parema lahendi kohta teeb UURIJA!

## Slide 16: Puurkaevu mõju ümbritsevale veekihile
Kaevu pumpamise mõju ümbritsevale veekihile on võimalik määrata modelleerimise abil, aga vabapinnalise põhjaveekihi puhul saab ühe veekihti läbiva kaevu mõju põhjaveekihis hinnata ka empiirilise valemi abil.
Puurkaevu tootlikkus ehk deebit (Q – m3/d) on looduslikust allikast või kaevust ajaühikus saadav veehulk, mis sõltub veekihi peamistest hüdrogeoloogilistest parameetritest.
Vabapinnalist põhjaveekihti läbiva kaevu deebit on arvutatav järgmise valemi abil:
kus,
Q – kaevu deebit (m3/d);
K – vettandva kivimi filtratsioonimoodul (m/d);
s – alandus (m)
h – staatiline veetase (m);
R – kaevu mõjuraadius (m);
r – kaevu raadius (m).
Notes: Depressioonilehtri ja kaevu telge läbiva vertikaaltasapinna lõikejoont nimetatakse depressioonikõveraks. Kõvera kalle on maksimaalne kaevu seinte lähedal (suurim hüdrauliline gradient), kaevust kaugenedes muutub depressioonikõver üha laugemaks ja teatud kaugusel puurkaevust ühtib staatilise veetasemega.
Vahemaad kaevu teljest kuni depressioonilehtri ühtimiseni staatilise veetasemega nimetatakse kaevu mõjuraadiuseks (R);
Joonis depressioonilehtri kohta!

## Slide 17: Puurkaevu mõju ümbritsevale veekihile
Puurkaevu kasutamisel hakkab see mõjutama põhjaveetasemeid ümbritsevas veekihis.
Pumpamise käigus veetase kaevus langeb ning ümbritsevast veekihist hakkab vesi liikuma kaevu. Kaevu ümber moodustub nn. depressioonilehter.
Kambriumi-Vendi põhjaveekiht
Notes: Tuleta meelde Darcy seadust Q=Kai. Kuna vee liikumine kaevu toimub kõikidest suundadest (ehk hosrisontaalpinnal 360 kraadi ulatuses – JOONIS) ja voolu ristlõike pindala (A) kaevu suunas väheneb, peab hüdrauliline gradient (i) kaevu suunas suurenema (veepinna kallakus muutuma järsemaks), et kaevust väljapumbatava vee hulk ajas jääks samaks.
Vabapinnalisest põhjaveekihist vett välja pumbates moodustub depressioonilehter seetõttu, et veetase kaevu ümber langeb. Kahe veepideme vahel lasuva survelise põhjaveekihi pumpamisel toimub veekihis tegelikult vaid surve alanemine ja veekihi kuivendamist (veetustamist) tavaliselt ei toimu. Survelise põhjavee puhul on tegemist survedepressiooniga – mida lähemale kaevule, seda väiksemaks muutub põhjavee surve. (Karro, 2012)
Väga intensiivse veetarbimise korral arenevad välja ulatuslikud depressioonilehtrid, mille diameeter võib ulatuda kümnete ja sadade kilomeetriteni. Lähestikku paiknevad depressioonilehtrid võivad ühineda, mis soodustab nende veelgi kiiremat laienemist (nt. Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleks Eestis).
Depressioonilehtri ja kaevu telge läbiva vertikaaltasapinna lõikejoont nimetatakse depressioonikõveraks. Kõvera kalle on maksimaalne kaevu seinte lähedal (suurim hüdrauliline gradient), kaevust kaugenedes muutub depressioonikõver üha laugemaks ja teatud kaugusel puurkaevust ühtib staatilise veetasemega.

## Slide 18: Valemi tuletuskäik*
Vee juurdevoolu arvutamisel kaevu lähtume Darcy seadusest:
Antud juhul on A (kaevu)silindri külgpindala, mille raadiuseks on x ja kõrguseks y ning mis väljendub kujul . Asendades ka hüdraulilise gradiendi seosega saame:
Muutujate eraldamisel ja võrrandite mõlema poole integreerimisel saame:
Asendame x1=r; x2=R ja y1=h; y2=H:
Avaldame võrrandist Q, võttes arvesse, et ja :
Asendades võrrandisse arvulise väärtuse ja minnes üle naturaallogaritmilt kümnendlogaritmile, saame:

## Slide 19: Ülesanne
Kui suure raadiusega depressioonilehter tekib vabapinnalises põhjaveekihis, kui kaevu pumbatakse vooluhulgaga 4 L/s. Kaevu raadius on 200 mm, staatiline veetase kaevus enne pumpamist oli 10 m ja pumpamisel tekkinud alandus 7 m. Pumbatava veekihi filtratsioonimoodul on 5.0 m/d!
Notes: Kaevust väljapumbatava vee hulk (deebit Q – m3/d) sõltub veekihi peamistest hüdrogeoloogilistest parameetritest. Vabapinnalist põhjaveekihti läbiva kaevu deebit on arvutatud järgmise valemi abil.
NB! Viga koduste ülesannete failis (parandan) – 8. ülesandel saab homme olema uus sõnastus!

## Slide 20
Kaevu ettevalmistamine proovide võtmiseks
Põhjavee keemilise koostise määramiseks kasutatavad meetodid
Pumbata kaevust 3 kordne kaevu ruumala ja alles siis alusta proovi võtma.

## Slide 21
Temperatuur
Tasakaalu konstant muutub kui temperatuur muutub. Temperatuuri tõus või jahtumine. Nii maapinnal kui kaevus kui tegemist suurte sügavustega (1000 m) või aeglase vooluga.
pH ja Eh, O2 sisaldus
Tundlikud atmosfääri suhte
Aereerimine mis muudab väärtusi
Elektroodide kattumine gaasi mullidega
Vees lahustunud ainete sisaldus (TDS)
Peaks kontrollima keemia vastavust TDS-le/elektrijuhtivusele. Kas on toimunud väljasettimist?
Põhiparameetrid

## Slide 22
Proovide kogumine põhjavee anioonide ja katioonide koostise määramiseks
SO4
Cl
NO3
Na
Ca
K
Mg
HNO3 et langetada pH ja vältida settimist
Filtreerida, et vältida kolloide (orgaanika, raud, jt)
SO4
Kloroform või AgNO3, et vältida bakteriaalset tegevust
NO3
HCO3
Tiitrimine

## Slide 23
proovikogumise meetodeid teiste parameetrite määramiseks (vee isotoopkoostis, vees lahustunud gaaside sisaldus).
Filtreerida, et vältida kolloide (orgaanika, raud, jt)
δ18O
δ34S
laboris

## Slide 24
Hüdrogeoloogiline kaardistamine

## Slide 25: Hüdrokeemiliste andmete interpreteerimine
1. Pärast tulemuste saamist tuleb kontrollida nende kvaliteeti (NB! laengutasakaal).
2. Lahustunud ainete kontsentratsioon tuleb teisendada sobivatesse ühikutesse:
ainete omavahelise seoses uurimine; aine kontsentratsiooni vastavus kehtestatud piirväärtustele (mg/L)
Reaktsioonivõrranditest lähtuvate stöhhiomeetriliste suhetega arvestamine, küllastusindeksi arvutamine (mmol/L või mol/L)
x 100%

## Slide 26: Hüdrokeemiliste andmete interpreteerimine
3. Määrata veetüüp (peamised katioonid ja anioonid)!
NB! Üldiselt lähtutakse veetüübi määramisel kontsentratsiooni ühikutest meq/L (vee elektriline neutraalsus)!
Stiffi diagramm
Piperi diagramm
Schoelleri diagramm
Notes: Näiteid graafilistest võimalustest veetüübi määramisel.

## Slide 27: Hüdrokeemiliste andmete interpreteerimine
4. Seosed erinevate põhjavees lahustunud ainete vahel.
Walraevens, 2016
Pärn et al., 2016
Appelo ja Postma, 2005
Notes: Seoste hindamine erinevate põhjavee koostisosade vahel: X-Y graafikud.
(vasakpoolne joonis) Kaltsiidi lahustumine;
(keskmine joonis) segunemine ja katioonvahetuse mõju
(parempoolne joonis) erinevate protsesside mõju uurimine Piperi diagrammi abil.

## Slide 28: Hüdrokeemiliste andmete interpreteerimine
5. Põhjavee küllastusindeksite arvutamine (massitoimeseadus) ja geokeemiline modelleerimine
Langmuir, 1971
Notes: (vasakpoolne joonis) Kaevandusvete tasakaal kaltsiidi ja kipsi suhtes
(parempoolne joonis) Põhjavee tasakaal kaltsiidi ja dolomiidi suhtes erinevate pH ja HCO3 tingimuste juures.

## Slide 29: Hüdrokeemiliste andmete interpreteerimine
Geokeemiline modelleerimine – USGSi väljatöötatud tarkvara PHREEQC (Parkhurst ja Appelo, 2013)
Programm põhineb vesilahuste tasakaalu keemial, kus reaktsioone vesilahuses arvutatakse vastastoimes mineraalide, gaaside ja tahkete lahustega (arvestab nii temperatuuri, komplekseerumise kui ka lahuse soolsuse muutustega – mõjutab tasakaalukonstanti K ja aktiivsuskoefitsenti γ);
Võimaldab modelleerida ka kineetilisi reaktsioone (nt. silikaatide lahustumine);
Pöördmodelleerimine (inverse modelling) võimaldab selgitada võimalikke protsesse, mille mõjul vesilahuse keemiline koostis on muutunud mõnest algolekust fikseeritud lõppoleku suunas (nt. infiltreerunud sademetest kuni teie poolt mõõdetud põhjaveeproovi koostise kujunemiseni);
Põhineb andmebaasil, millele saab lisada vajadusel spetsiifilisi mineraale - võimaldab reaktsioonide, vee transpordi ja pöördmodelleerimise rakendamist praktiliselt mistahes keemilise reaktsiooniga, mis mõjutab vihma-, pinna- või põhjavee kvaliteeti.

## Slide 30: Hüdrokeemiliste andmete interpreteerimine
Näited PHREEQC sisend-, ja väljundfailist
Näide. Geokeemiline mudel PHREEQCs
Notes: Näited PHREEQCst
Geokeemiline mudel PHREEQCs – püriidi, götiidi (Fe-hüdroksiid) ja kaltsiidi reaktsioonid katseklaasis, kus on 1 kg vett ja kuhu lisatakse sammhaaval hapnikku. Püriit ja kaltsiit lahutuvad püriidi oksüdatsiooni poolt initseeritud reaktsioonides. Götiit ja reaktsiooni hilisemas faasis ka kips settivad lahusest välja. Kaltsiidi lahustumisel tekkiv CO2 difundeerub happelisest lahusest välja (NB! Püriidi oksüdatsioon).
Näited PHREEQCst
Geokeemiline mudel PHREEQCs – püriidi, götiidi (Fe-hüdroksiid) ja kaltsiidi reaktsioonid katseklaasis, kus on 1 kg vett ja kuhu lisatakse sammhaaval hapnikku. Püriit ja kaltsiit lahutuvad püriidi oksüdatsiooni poolt initseeritud reaktsioonides. Götiit ja reaktsiooni hilisemas faasis ka kips settivad lahusest välja. Kaltsiidi lahustumisel tekkiv CO2 difundeerub happelisest lahusest välja (NB! Püriidi oksüdatsioon).
〖𝐹𝑒𝑆〗_2 (𝑠)+3.75𝑂_2+0.5𝐻_2 𝑂→〖𝐹𝑒〗^(2+)+〖𝑺𝑶〗_𝟒^(𝟐−)+𝐻^+
〖𝐹𝑒〗^(2+)+3𝐻_2 𝑂→〖𝐹𝑒(𝑂𝐻)〗_3 (𝑠)+〖3𝐻〗^+
〖𝐹𝑒𝑆〗_2 (𝑠)+3.75𝑂_2+3.5𝐻_2 𝑂→〖𝐹𝑒(𝑂𝐻)〗_3 (𝑠)+〖2𝑆𝑂〗_4^(2−)+〖4𝐻〗^+

## Slide 31: Välipraktikum 20.10.2017
Väljumine TTÜ IVC korpuse eest sinise Wolkswageni bussiga kl. 14:00
Sihtkoht: Vintse küla, Harjumaa
Tagasi: orienteeruvalt kl 17:30
Kaasa: soojad riided + veekindlad jalanõud, välipäevik + harilik pliiats
Ülesanne: 27.10.2017 esitada ülevaatlik kirjeldus (200 – 400 sõna) välitöödel tutvustatud meetoditest ja töövõtetest (paberil või joonas.parn@ttu.ee).