## Slide 2: 12. Loeng: Põhjavesi ja kaevandused
Põhjavee mõju kaevandustegevusele
Kaevandusalade kuivendamine ja selle mõju ümbritsevale põhjaveekihile
Kaevandustegevuse mõju põhjavee keemilisele koostisele (nt. „acid mine drainage“)
Juhtumiuuring: kaevandamistegevusega seotud hüdrogeoloogilised probleemid Maardu fosforiidikaevanduses ja karjäärides
LEKTOR: Valle Raidla
RÜHM: AKG0223

## Slide 3
Vee all kaevandamine
Pudedad ja vedelad materjalid

## Slide 6
Veetasemete muutumine põhjaveekihis ohutu põhjaveevõtu (ΔQ) ning ökoloogiliselt ohutu põhjaveevõtu (ΔQ’)
puhul
Veetaseme alandamise tõttu kaevandustes jäävad jõesängid, eriti ülemjooksul, sageli kuivaks, veevarustus tuleb üle viia sügavamatesse kihtidesse. Samas võib kuivendamine parandada maa boniteeti (soost metsaks).

## Slide 7
23m sügav 20-40 m lai savi ja turbaseguga veetõke
Veetõkke seinad
Kürogeeneveetõke (Maardu graniit) – tohutult energiamahukas. Puredas setendis võib sein (jää) liikuma hakata.
Tagasipumpamine – kriitiline on tagada süsteemi suletus.
Ainult karjäärides. Kaevandatakse eelistatult savipuhtamat paeerimit, kus paraku levib enam ka karst. Sellest küsimus, kui vettpidav on karjääri põhi ning kas veetõkke maksumus liialt kalliks ei lähe.

## Slide 8
FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe2 + + 2SO42− + 2H+
CaMg(CO3)2 + 2H+ → Mg2+ + Ca2+ + 2HCO3−
Põhjaveetaseme alanemisega suureneb märgatavalt pinnase aereeritus. Mineraalid mis eelnevalt olid hapnikuvabades tingimustes hakkavad intensiivselt oksüdeeruma.
„Looduslik“ reostus

## Slide 9
Miks on kaevandusvesi paha-paha?

## Slide 10
Happelised kaevandusveed kipuvad rikastuma raskemetallidega.
90% maailma arseenist on seotud sulfiidmineraalides (püriit).

## Slide 11
Madalam pH soodustab ka Al lahustumist mis saavutades üleküllastuse võib ladestuda nii püriidi kui puhverduspindadadel vähendades happe ja puhverduspinna kontakti ning seeläbi alandades süsteemi puhverdusvõimet.
Olukord võib eriti hapuks minna kui esialgne, mittetäielik puhverdamine toimub üle silikaatide ning seejärel üle karbonaatide kus pH viiakse neutraalsele mis soodustab Al settimist

## Slide 12
Põlevkivi

## Slide 13
Põhjaveekogumid Ida-Virumaal

## Slide 14
Eesti põlevkivimaardlast pumbatakse aasta ringi vett välja keskmiselt 500 000–650 000 m3/d.
Sellega kaasneb põhjaveetaseme alandamine, mis maardla põhjaosas ulatub 20 ja lõunaosas (Estonia kaevandus) 60 meetrini.

## Slide 15
Ladestu | Lade/kihistu | veekompleks | veekiht | veepide
Ordoviitsium (O) | Nabala | Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | Nabala-Rakvere (O3-2nb-O2rk) | 
 | Rakvere |  |  | 
 | Oandu |  |  | Oandu (O2on)
 | Keila |  | Keila-Jõhvi (O2kl-O2jh) | 
 | Haljala |  |  | 
 |  |  |  | Jõhvi-Idavere (O2jh-O2id)
 |  |  | Idavere-Kukruse (O2id-O2kk) | 
 | Kukruse |  |  | 
 | Uhaku |  |  | Uhaku (O2uh)
 | Lasnamäe |  | Lasnamäe-Kunda (O2ls-O1kn) | 
 | Aseri |  |  | 
 | Kunda |  |  | 
 | Volkhovi/Toila |  |  | S-O regionaalne veepide
 | Billingeni/Leetse |  |  | 
 | Hunnebegi/Leetse |  |  | 
 | Varangu/Varangu |  |  | 
 | Pakerort/Türisalu |  |  | 
Keila-Kukruse
Keila-Kukruse põhjaveekiht

## Slide 16
Lõuna pool Oandu lademe (O3on) avamusala levib töötavate kaevanduste piires Nabala–Rakvere veekiht (O3nb–rk). Kaevanduste territooriumil on põhjaveetase alandatud, mis praktiliselt välistab selle veekihi kasutamise põhjavee madalseisu ajal.
Keila–Kukruse veekiht (O3kl–kk) levib lõuna pool Uhaku lademe (O2uh) vett nõrgalt läbilaskva savika lubjakivi avamust. Veekiht on kaevandusi täitva vee põhiliseks allikaks.
Lasnamäe–Kunda veekiht (O2ls–kn) levib kõikjal, v.a väikesed, mattunud orgudest läbilõigatud alad. Veekihi põhjavett kasutavad laialdaselt nii talud kui ka väikeettevõtted.
Nendel aladel, kus kaevetööde käigus on ülemised veekihid kuivendatud või osaliselt dreenitud, jääb Lasnamäe–Kunda veekihi põhjavesi ainukeseks väiketarbijate veevarustusallikaks.
Ida-Virumaa Ordoviitsiumi põhjaveekihi kihistikud

## Slide 17
Nabala–Rakvere veetaset tunduvalt alandatud mille tulemusel on moodustunud ulatuslikud veetaseme alanduslehtrid, mis ulatub keskmiselt 1 km üle kaevandustööde piiri. Veekiht on pidevaks veevarustuseks praktiliselt kõlbmatu.
Keila–Kukruse veekiht aktiivselt haaratud kaevandustegevusse ning täielikult kuivendatud. Veekihis ulatub alanduslehtri raadius keskmiselt 6–7 km üle kaevandustööde piiri.
Lasnamae–Kunda veekihi veetaset on tunduvalt alandatud. Veekihis ulatub alanduslehtri raadius
keskmiselt 25 km üle kaevandustööde piiri.

## Slide 20
Estonia kaevanduse mõju analüüsil Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtide põhjaveetaseme muutustele ilmneb, et praktiliselt surveta Nabala–Rakvere veekihti mõjutab vee ärajuhtimine kõige vähem ja veetaseme alanemist täheldatakse ainult vahetult ammendatud ala kohal, kusjuures veekihi täielikku kuivendamist ei toimu. Nõrgalt surveline Keila–Kukruse veekiht kuivendatakse ammendatud ala kohal ja kaevanduse mõju on jälgitav kaevetöödest kuni 2 km kaugusele. Survelise Lasnamäe–Kunda veekihi veetase on kaevanduste veeärastuse mõjude suhtes väga tundlik – veetaseme alanemist võib jälgida kuni 15 km kaugusele.

## Slide 22
Kui infiltreeruvas vees oli lahustunud hapnikku 12.7 mg/l (atmosfääriga tasakaaluline kontsentratsioon) siis oksüdeeritakse maksimaalselt 14.5 mg püriiti ning tulemusena tekib vesi, mille pH on 3,7, sulfaadisisaldus 22 mg/l ja lahustunud Fe(II) sisaldus 6.3 mg/l.
Looduses me nii intensiivset püriidi mõju ei kohta kuna taimesete jäätmete oksüdeerimine tarbib hapniku pinnakihis ära ning keemiline puhverdumine.
Eestis leidub kahte tüüpi põlevkivi: kukersiiti (karbonaatne) ja graptoliitargilliiti ehk diktüoneemakilta (silikaatne)
FeS2 + 3.5O2 + H2O → Fe2+ + 2SO42- + 2H+
Põlevkivi kaevanduste keemia

## Slide 23
Kukersiidis on püriidi ja kaltsiidi vahekord moolsuhetes 1:8 – 1:10. Seetõttu põlevkivi kokkupuutel õhu ja veega toimub summaarne reaktsioon:
FeS2 + 3.75O2 + 3.5H2O + 4CaCO3 → Fe(OH)3 + 4Ca2+ + 2SO42- + 4HCO3–,
mille tulemusena kukersiit kattub osaliselt amorfse raud(III)hüdroksiidi koorikuga ja põlevkivi kaevandustest väljaleostuv vesi muutub kaltsiumi- ja sulfaadirikkaks.
Ka galeniit, sfaleriit jt , mis oksüdeerudes vabastavad raskmetalle.
Põlevikivi kaevandustes

## Slide 25
Kipsi (CaSO4 x 2H2O) settimine
kevad

## Slide 26
Sulfaatide sisaldus on kõige kõrgem allmaakaevanduste täitmist veega ja kevadeti põhjavee tasemete tõusul. Siis lahustuvad kaevanduskäikude seintele kuhjunud kerglahustuvad sulfaatsed mineraalid. Sulfaatide sisalduse muutuse alusel on võimalik jälgida kaevandusvee liikumist.
Karstunud aladel võib kuhjuda sulfaate, mille lahustuvus on kipsist märkimisväärselt kõrgem (näiteks magneesiumsulfaat-hüdraadid), ja neis kohtades on võimalik anomaalselt kõrgete sulfaadi kontsentratsioonide leiud. Sulfaadisisalduste täpne prognoos iga eraldi kaevanduse täitumisel veega on sisuliselt võimatu.
Tammiku kaevandusala ordoviitsiumi veed

## Slide 27
Benso(a)pureen on põlevkivi põlemisprodukt. Selle sisaldus põlevkivi poolkoksi jäätmetes on kuni 72 μg 1 kg koksi kohta või põlevkivituhas 15–70 μg/kg. Benso(a)pureen satub ammendatud kaevandustesse aherainepuistangutest, kaevandustulekahjude tagajärjel, põlevkivikeemiatööstuse ettevõtete territooriumidelt ja konkreetselt Kiviõli kaevanduses – vana, ulatusliku
õlireostuse tulemusena.
Orgaaniline reostus
Probleem võib olla väga terav (tegemist tõsise kantserogeeniga), kuid vähe uuritud.

## Slide 28
Kaevanduste veega täitumise kestvuse ja veetaseme muutuste dünaamika analüüsist nähtub, et enamik
kaevandusi täitus veega 1–2 aasta jooksul ja ainult Ahtme kaevandus 4 aastaga.
Kaevanduste sulgemine

## Slide 29
Kaevanduse veega täitumise algetapil ujutatakse üle ammendatud ruum, mille tehnogeene mõjutatus on kõige suurem. Sellel perioodil täheldatakse vee suurimat sulfaatide sisaldust – kuni 1500 mg/l, üldkaredus suureneb kuni 35 mg-ekv/l ja kuivjaak – 2,54 g/l. Vee mineraalsus praktiliselt kahekordistub, võrreldes kaevanduse töötamisajaga. Edaspidi, kui veetase ulatub üle ammendatud ruumi, hakkab vee mineraalsus vähenema.

## Slide 30
Lähtudes eeltoodust võib arvata, et üleujutatud kaevanduste piirkonnas ei ole Lasnamäe–Kunda veekihi põhjavee kasutamisel perspektiivi, kuna vee kvaliteet võib aja jooksul halveneda. Keila–Kukruse veekihi põhjavee kvaliteet aja jooksul paraneb ning veekihi ülemises osas läheneb esialgsele.
?

## Slide 31
2003 veetase
Eeldatav veetase
Parast Ahtme kaevanduse sulgemist on tekkinud potentsiaalne vee kvaliteedi muutumise oht ka Ida-
Virumaa uhel tahtsamal joogivee allikal Vasavere veehaardel.
Kaevandustest valjapumbatud vesi on oluliselt mojutanud ka Kurtna jarvede vee keemilist seisundit. Võrreldes 1937. aastaga on sulfaatide sisaldus järvede vees tõusnud rohkem kui 10 korda.

## Slide 32
O2
SO4
SO4
H2S
Kaevandamisel kantakse järve külma hapniku rikast vett
Veevahetus aeglustub, O2 tase langeb ning tekivad redutseerivad tingimused
Kaevandamisel
Peale kaevandamist

## Slide 33
Mäetööde planeerimisel ja käigus kerkivad küsimusi.
Kui kaugel või kui sügaval kaitstud aladest võib kaevandada?
Kuidas saaks vähendada veekõrvalduse kulusid ja pumpamise mahtu?
Kas piirata vee juurdevoolu kaevandusse?
Kas veetõkke ehitamine võib aidata vee sissvoolu vähendada?
Kus, kui palju ja kui võimsaid pumpasid tuleb uues kaevanduses kasutada?
Mis juhtub veetasemetega, kui mõni kaevandus suletakse ja avatakse uusi?

## Slide 34
Värske poolkoks sisaldab suurel määral fenoole ning selle pH on 12-13. Orgaanilist osa on poolkoksis keskmiselt 13%. Mineraalosa koostises on (sisalduse vähenemise järjekorras) CaO, SiO2, CO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O, S, TiO2, P2O5, orgaanilises osas süsinik, termobituumen, madalmolekulaarsed ühendid ja kerogeen.
Lisaks veel fenool, kresoolid, ksülenoolid ja resortsinoolid ning TOC (12-14%) suur sisaldus ja pH (10-13).
Poolkoksi mäed
Balti ja Eesti Elektrijaamad kasutavad tuha transportimiseks platoodele suurtes kogustes vett (suhe tuhk: vesi on 1:13) ning kõrge pH (pH>12) taseme tõttu on tuhamägedest tulev nõrgvesi väga toksiline, reostades põhjavett ja ümberkaudseid pinnavee kogusid.
Lisaks põlevkivi termilisele töötlemisele kaasnevale õhu saastele, on oma panuse ümberkaudse õhu reostusele andnud ka mõnede poolkoksi mägede isesüttimine, millega kaasneb vesiniksulfiidi, ammoniaagi ja raskemetallide sisalduse suurenemine õhus.
Üldise mineraalsusega kuni 4000 mg/l. Põhjavee K+-sisaldus, mis on tuhaveega reostumise põhinäitajaks, oli põhjavees vahemikus 143,8–400,0 mg/l.

## Slide 35
Sisaldab värske tuhk järgmisi komponente:
(1) vaba CaO;
(2) CaSO4
(3) tsemendimineraalid
(4) reageerimata silikaatsed mineraalid (peamiselt kvarts ja kaaliumpäevakivi) ning nn klaasifaas‖ – silikaatsete mineraalide baasil tekkinud amorfne faas, mis kiirel tardumisel ei kristalliseerunud.
Orgaaniliste ühendite osakaal väheneb märgatavalt poolkoksi vananedes. Värske poolkoks sisaldab ligikaudu 4% bituumeneid, samas aga kolm aastat vana poolkoks sisaldas samu ühendeid 1,44% ning kümne aasta vanuses pool-koksis on bituumenite kontsentratsioon vähenenud 0,99%.
Samasugune korrapärasus esineb ka mikroelementide vähenemise osas. Poolkoksi vananedes väheneb märgatavalt elementide väljauhtumine (kümneid kuni sadu kordi) ning leostunud vee pH normaliseerub.

## Slide 36
Kukersiidi põletamisel elektrijaamade kateldes (mõneks sekundiks temperatuur kuni 1500 kraadi)
(1) Orgaaniline aine oksüdeerub, tekib süsinikdioksiid ning väävlioksiidid;
(2) Püriit laguneb (lagunemine juba ca 550 kraadi juures) – vabaneb raud, tekivad väävlioksiidid;
(3) Karbonaatne aine laguneb (dolomiit ca 860 ning kaltsiit ca 950 kraadi juures), tekivad kaltsium- ja magneesiumoksiid ning vabaneb täiendav süsinikdioksiid;
Karbonaatse aine lagunemisel tekkinud CaO, vähem MgO, on keemiliselt kõige aktiivsem komponent ning mõne sekundi jooksul põhjustab järgmiseid reaktsioone:
a) reageerides väävlioksiididega moodustub kaltsiumsulfaat (CaSO4, mineraalina anhüdriit), mis vähendab atmosfääri paiskuva vääveldioksiidi hulka;
b) reageerides silikaatsete mineraalidega ning rauaga tekivad tüüpilised tsemendimineraalid – kaltsiumsilikaadid, kaltsiumalumosilikaadid, kaltsiumferroaluminaadid;
c) siiski on põletamisprotsess nii kiire, et osa CaO-st jääb üle vabana – kui oleks rohkem aega, läheksid protsessid edasi ning vaba CaO-d ei jääks üle.
Katlas

## Slide 37
1) Vaba CaO ehk kustutamata lubja reageerimine veega, tekib kaltsiumhüdroksiid Ca(OH)2 ehk portlandiit.
2) Kaltsiumsulfaat ehk anhüdriit (CaSO4) reageerib samuti veega, mõne päeva jooksul moodustub kips CaSO4*2H2O;
3) Kaltsiumoksiid ning kaltsiumhüdroksiid, kips ja alumiiniumoksiidi-komponent reageerivad veega ning moodustavad põlevkivituha peamise mineraali ettringiidi (3CaO*Al2O3*3CaSO4*31.5H2O); juhul kui tekib väävli defitsiit, kuid kaltsium- ja alumiiniumoksiidi komponente on veel alles, moodustub hüdroaluminaat 4CaO*Al2O3*13H2O–need reaktsioonid toimuvad paari nädala jooksul;
4) Pikema aja jooksul reageerivad veega teised tsemendimineraalid;
5) Kokkupuutel süsinikdioksiidiga atmosfäärist kaltsiumhüdroksiid seob CO2 ja muutub CaCO3.
Mäel
6) Aluselisuse mõju kaob täielikult leostuva vee segunemisel põhjaveega reaktsiooni:
OH- + HCO3- = CO32- + H2O
Segunemise tulemusena settib välja kaltsiit, mis sulgeb osa pooriruumist ja võib vähendada põhjavee leviku kiirust.

## Slide 39: Happelised kaevandusveed (acid mine drainage)
Acid-mine drainage - AMD
Kaevandusvetest lähtuv reostus on ülemaailmselt leviv nähtus, mis seostub nii töötavate kui suletud kaevandustega (nt. metallimaagid, kuld, kivisüsi, pruunsüsi, põlevkivi jt.)
Oluline eeldus: sulfiidsete mineraalide esinemine, hulk ja selle kristallide suurus
Sulfiidsete mineraalide (nt. püriit, markasiit, sfaleriit) leostumisel tekkinud sulfaat moodustab umbes 12% kogu maailma ookeanides leiduva sulfaadi voost (Nordstrom & Southam, 1997)
Selle protsessiga kaasnevateks nähtusteks on suurenenud metalli-ioonide kontsentratsioonid (Fe, Al, raskemetallid) ja happelisus.
Ekstreemsematel juhtudel võivad kujuneda veed, mille pH on negatiivne ning mis on oma olemuselt muutunud kontsentreeritud väävelhappe lahuseks.
Oluline tegur AMD kujunemisel on sulfiidsete mineraalide paiknemine maapõues:
Kui mineraale esineb aeratsioonivöös toimuvad oksüdatsiooniprotsessid bakterite katalüseerival toimel ja võivad olla väga kiired (eriti peeneteraliste mineraalide korral);
Mineraalide oksüdeerumise kiirus küllastusvöös on enamasti palju aeglasem, sest puudub vaba O2.
Notes: Püriit – FeS2 (kuubiline süngoonia)
Markasiit - FeS2 (ortorombiline süngoonia)
Sfaleriit - ZnS

## Slide 40: Maardu karjäärid ja kaevandused
Esimene fosforiidikaevandus rajati ala kirdeosas paiknevasse Ülgase külla 1921. aastal ja see tegutses 1938. aastani. Kaevandamisviisina kasutati Ülgasel kamberlaavade tehnoloogiat, millest jäävad maapõue tühimikud (Reinsalu, 2011; Reinsalu jt, 2015);
Kaevanduse stollid avanevad klinti ja sinna voolav vesi koguneb kaeveõõne põhja. 1940. aastal algas fosforiidi allmaakaevandamine Maardu kaevanduse alal, mis kestis kuni 1965. aastani. Pärast kaevanduse sulgemist täitusid kaevanduskäigud veega ja sellest voolavad tänapäeval välja tehnogeensed allikad. Kaeveõõned põhja- ja lõunapool Tallinn-Narva maanteed levivad 1,6 km2;
Aastatel 1964–1991 kaevandati fosforiiti Maardu karjäärides, mille tulemusena tekkis 7 suurt platood kõrgusega 5 kuni 25 meetrini kokku 10,4 km2 suurusel alal.
Nõukogude perioodil ulatus karjääride aastane toodang kuni 0,85 mln. t/aastas (Raudsep, 1997).
Fosforiidi tootmine lõpetati 1991. aastal. Osa kaevandatud alast on rekultiveeritud metsamaaks. Põhjakarjääri alale on rajatud Tallinna prügila ja lõunakarjääris tegutseb tänapäeval kaks lubjakivikarjääri. Lisaks paiknevad endisel kaevandusalal aiand ja lõhkeaineladu.
Notes: Maardu kaevandus - ka seal kasutati esmalt kamberlaavade tehnoloogiat, mis asendati hiljem sammastervikutega kambritega, mille puhul on hilisem maapinna vajumine väike ja maa alla jäävad tühemikud (Reinsalu jt, 2015).

## Slide 41
Töötav karjäär
Reinsalu jt., 2015
Maardu põhjakarjäär 2017. aastal
Foto: Jüri Ivask
Notes: Läbilõike geoloogia:
-Kvaternaari setted (muld, moreen, turvas);
-Alam- ja Kesk-Ordoviitsiumi lubjakivi (Volhovi kuni Lasnamäe);
-Alam-Ordoviitsiumi graptoliitargilliit ehk must kilt (Pakerordi lade);
-Ülem-Kambriumi ja Alam-Ordoviitsiumi liivakivi (fosforiit – Kallavere lade);
-Alam-Kambriumi liivakivi (Tiskre lade);
-Alam-Kambriumi aleuroliit ja savi (Lükati ja Lontova lade).
Karjäärid paiknevad kahel pool Tallinn-Narva maanteed ja need on vastavalt oma asendile tuntud kui Maardu põhjakarjäär ja lõunakarjäär (Joonis 1). Põhjakarjäär avati 1964. aastal ja lõunakarjäär 1975. aastal. Põhjakarjääris paiknesid jaoskonnad I-III ja lõunakarjäär moodustas IV jaoskonna. Karjäärides rakendati ribakaevandamist, mille käigus kobestatud katend ekskaveeriti kaevandatud alale (Reinsalu jt, 2015).

## Slide 42
1920.-1930. aastatel kaevandati fosforiiti Ülgase štollides
LIDAR kujutis Maardu fosforiidikarjääridest
http://www.ut.ee/BGGM/maavara/fosforiit.html
Tehnogeenne allikas – Maardu kaevandus
Mäeinstituut, 2013

## Slide 43: Fosforiit
Maardus kaevandatud fosforiidilasundi moodustavad Ülem-Kambriumi ja Alam-Ordoviitsiumi Kallavere kihistu liivakivid, mis sisaldavad fluoroapatiidist koosnevaid lingulaatsete brahhiopoodide kodasid.
Need käsijalgsete kojad moodustavad 5 kuni 90% kogu kivimi massist (Raudsep, 1997).
Kallavere kihistu liivakivid sisaldavad väiksemates kogustes ka dolomiiti, kaltsiiti, püriiti ja raua hüdroksiide, millega tuli arvestada maagi rikastamisel ja mis on seotud Maardu fosforiidilevila alal kujunenud keskkonnaprobleemidega.
Maardu piirkonnas paikneb biogeenset fosforiiti sisaldav liivakivi 10–20 meetri sügavusel. Fosforiidilasundit katab Alam-Ordoviitsiumi Türisalu kihistu must kilt – graptoliitargilliit.
Graptoliitargilliidi kihi paksus Maardu fosforiidilevila alal on umbes 4 meetrit (Puura, 1998). Graptoliitargilliit sisaldab suurtes kogustes settelist orgaanilist ainet ehk kerogeeni (15–20%) ja raudsulfiidi ehk püriiti (4–6%) (Petersell, 1997; Puura, 1998). Graptoliitargilliidi orgaanilise ainega on seotud mitmed raskemetallid (nt. U, Mo, V, Pb, Co, As, Sb, Ni, Cu, Re) sisaldusega 2–2000 ppm-i (Petersell, 1997; Voolma jt, 2013). Hinnanguliselt avati fosforiidi kaevandamise käigus oksüdeeruvatele tingimustele 71,7 miljonit tonni argilliiti, mille madalatemperatuuriline oksüdeerumine võib moodustada rohkem kui 5 miljonit tonni väävelhapet (KBFI, 1990).
Graptoliitargilliidil lasub Alam- ja Kesk-Ordoviitsiumi savid, glaukoniitliivakivi, lubjakivi ja dolomiit ning Kvaternaari setted (Joonis 2). Fosforiidilasundit katvate kihtide paksus kasvab lõuna suunas.
Notes: Maardus on Kallavere liivakivides esineva biogeense fosfaadi (P2O5) sisalduseks kodades hinnatud 13% ning fosforiiti sisaldava kihi paksuseks ~0,5 meetrit (Joonis 2; Raudsep, 1997).
Graptoliitargilliidi peamise mineraaloogilise koostise moodustavad K-päevakivid sanidiini vormis, savimineraalid (nt. illiit-smektiit ja vilgud) ja kvarts.

## Slide 44: Fosforiit ja graptoliitargilliit
Püriit Eesti graptoliitargilliidis
Kallavere kihistu fosforiit
http://www.ut.ee/BGGM/maavara/fosforiit.html
Alam-Kambriumi Tiskre kihistu

## Slide 45: Maardu fosforiidilevila põhja- ja pinnavesi
Maardu tehnogeense põhjaveekihi moodustab Maardu fosforiidikarjääride puistanguis ja Maardu kaevanduse käikudes olev vesi;
Puistematerjal on väga heade filtratsiooniomadustega (filtratsioonimoodul K=10–100 m/d).
Põhjaveetase puistangutes paikneb puistangute alaosas ning moodustab osa Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksist (Metsur ja Tamm, 2009).
Pärast kaevandamistegevuse ja kaevandusvete väljapumpamise lõppu 1991. aastal on vesi karjääri kaevikutes kiiresti tõusnud. Kõige kiirem on veetõus olnud lõunakarjääri kaevikutes kuni tasemeni ~33 m ü.m.p. Aeglasem on veetõus olnud põhjakarjääri kaevikutes, mis veel 1990date aastate lõpus olid valdavalt kuivad (Puura, 1998). Tänaseks on ka need veega täitunud ja kaevikutes on kujunenud pinnaveekogud (karjäärijärved).
Karjäärijärved toituvad sademetest ja ümbritsevate põhjaveekomplekside (Kvaternaari, Ordoviitsiumi, Ordoviitsiumi-Kambriumi) veest.
Puistangutest leostuv vesi ja kaevikutes olev pinnavesi segunevad põhjaveega ja voolavad läbi ümbritsevate pinnaveekogude (Kroodi oja, Maardu järv) Muuga lahte.

## Slide 46: Madalatemperatuuriline püriidi oksüdatsioon
Püriidi oksüdatsiooni kirjeldav üldine reaktsioonvõrrand on (Puura ja Pihlak, 1998):
(R1)
Püriidi oksüdatsioonil tekkinud happelisus neutraliseeritakse ümbritsevate kivimite poolt. Happelistes tingimustes tarbitakse osa (~8%) tekkinud happelisusest (H+) ära silikaatide lahustumisel (Puura ja Neretnieks, 2000). Olulisim sellist tüüpi reaktsioon on inkongruentne illiidi lahustumine, mille käigus vabaneb K+ ja tekib illiit-smektiit (Puura ja Pihlak, 1998):
(R2)
Happelistes tingimustes (pH 1,5–3) settib üleküllastuse tingimustes suurte K+, Fe3+ ja SO42− sisalduste mõjul välja K-jarosiit (KFe3(SO4)2(OH)6), mis kõrvaldab veest ajutiselt osa illiidi lahustumisel vabanenud kaaliumist (Puura ja Pihlak, 1998):
(R3)
Valdav osa püriidi oksüdatsioonil tekkivast happelisusest neutraliseeritakse Mg-kaltsiiti sisaldava lubjakivi lahustumisega (Puura ja Pihlak, 1998):
(R4)
Osaliselt üleküllastunud ja karbonaatsete mineraalide poolt puhverdatud kaevandusveele omane nähtus on, et karbonaatide lahustumisel tekkiv vesinikkarbonaat muutub happelistes tingimustes CO2-ks ning difundeerub puistangutest välja (Puura ja Pihlak, 1998):
(R5)
See reaktsioon on oluline kuna nii kulub happelisuse puhverdamiseks vähem karbonaati (Puura ja Pihlak, 1998). Lubjakivi lahustumise edenedes ja aktiivsete neutralisatsioonireaktsioonide tingimustes (R4, R5) kasvab Ca2+ kontsentratsioon, mis koos suurte SO42− kontsentratsioonidega võib viia kipsi (CaSO4·2H2O) väljasettimiseni (Puura ja Pihlak, 1998):
(R6)
Puhverdatud neutraalse pH tingimustes toimub ka varem settinud K-jarosiidi inkongruentne lahustumine, mille tulemusel tekivad raua hüdroksiidid ja vabanevad H+ ioonid:
(R7)
Notes: Maksimaalne oksüdeerunud püriidi hulk moolides 1 kg H2O kohta saavutatakse puistangutes 3–4 aastat pärast nende ladustamist ning püriidi oksüdatsiooni kiirus väheneb ajas (Puura ja Neretnieks, 2000). Protsessi käigus tekkiv happeline vesi (pH väärtused 1–2) difundeerub argilliidi osakestest välja ja liigub infiltreeruva veega sügavamale puistangutesse.
K-jarosiidi leiud puistangutes on üheks peamiseks tõendiks väga happeliste tingimuste esinemisest läbi puistangute infiltreeruva vee varases arengujärgus (Puura jt, 1999). Reaktsioon R3 on oluline ka selle poolest, et lahusest kõrvaldatakse sinna madala pH ja aeroobsetes tingimustes akumuleerunud Fe3+, mis tekib püriidi oksüdatsiooni käigus.
Puistangumaterjalis esinev lubjakivi on olulisimaks teguriks, mis vähendab happeliste vete kahjulikku mõju keskkonnale Maardu tehnogeensel alal. Geokeemilise modelleerimise käigus tehtud arvutused näitavad, et puistangumaterjali Mg-kaltsiidi sisaldus ületab 8–10 kordselt koguse, mis on vajalik püriidi oksüdatsioonil tekkiva happelisuse neutraliseerimiseks (Puura, 1998). Mg-kaltsiidi puhverdusvõimet võivad aga vähendada selle pinnale settivad püriidi oksüdatsiooni mõjul tekkinud sekundaarsed mineraalid (nt. Fe-hüdroksiidid, K-jarosiit, kips; Puura jt, 1999).
Reaktsioon peaks olema eriti aktiivne puistangumaterjali varases geokeemilises arengujärgus, kui happelisust puhverdavat kaltsiiti leidub aeratsioonivöös (Puura, 1998). Puistangumaterjali hilisemas arengujärgus, kui aeratsioonivöös leiduv karbonaatne faas on ammendatud, liigub kaltsiidi lahustumine küllastusvöösse, mille tulemuseks on suuremad HCO3− kontsentratsioonid ja madalamad pH väärtused (Puura, 1998). Anorgaanilise lahustunud süsiniku kontsentratsiooni vähenemine difusiooniprotsesside tulemusena võib viia ka üleküllastuse tekkimiseni ja sekundaarsete karbonaatsete mineraalide väljasettimiseni, mis suurendab puistangumaterjali puhverdavat potentsiaali (Puura, 1998).

## Slide 47: Madalatemperatuuriline püriidi oksüdatsioon
Puura jt., 1999
Notes: Pildid skaneeriva elektronmikroskoobiga
(vasakpoolne joonis) Sekundaarsed mineraalid graptoliitargilliidi pinnal (suure kristallid primaarne sanidiin ehk K-päevakivi; plaatjad kristallid on K-jarosiit ning lehelaadsed kristallid on smektiit-tüüpi savid.
(parempoolne joonis) Sekundaarsete mineraalide kiht lubjakivi pinnal (kipsi kristallid Fe-hüdroksiidi massis).
Eelnevat kontseptuaalset mudelit kinnitavateks tõenditeks on puistangumaterjali pindadelt leitud sekundaarsed mineraalid K-jarosiit, raua hüdroksiidid, kips ja savimineraalid (illliit-smektiit) (Puura, 1998; Puura jt, 1999), mis on tüüpilised happelistele kivimitele ja happelistele leostumistingimustele.
Lubjakivide pinna kattumine sekundaarsete mineraalidega vähendab nende puhverdavat potentsiaali. Puura jt, (1999) tuvastasid mineraloogiliste uuringute käigus, et osade 10–40 cm diameetriga lubjakivitükkide puhverdusvõime oli sekundaarsete mineraalide toimel vähenenud algsega võrreldes isegi 1 kuni 5%-ni.

## Slide 48: Madalatemperatuuriline püriidi oksüdatsioon
pH | SO42− (mg/L) | HCO3− (mg/L) | Ca2+ (mg/L) | Mg2+ (mg/L) | Mg2+/Ca2+
7 – 8,5 | 1000 - 10000 | ~300-450 | 150 - 500 | 100 - 1000 | 1 - 4
Tekkiva vee keemiline koostis: Ca-Mg-SO4 tüüpi vesi (Naumov, 1991; Puura, 1998)
Notes: Tekkiva vee keemiline koostis ja muutus ajas;
Mg/Ca suhte kasv tuleneb sellest, et erinevalt Ca-sulfaatidest on Mg-sulfaatide lahustuvus palju suurem, mistõttu need jäävad alaküllastunuks isegi kõige intensiivsema püriidi oksüdatsiooni juures (Puura, 1998).

## Slide 49: Raskemetallid
Notes: Raskemetallide (V, U, Mo, Ni, Pb, Cu, Zn) kontsentratsioonid Maardu karjääridest väljapumbatavas vees 1990-date aastate alguses (Puura, 1998) ja keskmine kontsentratsioon Maardu karjäärijärvedes antud uuringu perioodil (2016-2017). Andmete omavahelise võrdlemise hõlbustamiseks on kontsentratsioon esitatud logaritmilisel skaalal.
Raskemetallide kontsentratsioonid olid valdavalt palju väiksemad nende sisaldusest graptoliitargilliidis (vahemikus 0,01 kuni 3 ppm-i), kuigi ületasid vastavaid väärtusi ümbritsevates veekogudes (Puura, 1998).
pH alanedes võivad raskemetallid muutuda mobiilseks.

## Slide 50: Kõrgetemperatuuriline püriidi oksüdatsioon
Kuumenemiskollete teke: püriidi ja graptoliitargilliidis esineva orgaanilise aine paralleelne oksüdatsioon.
Vee kvaliteedile lokaalne mõju
Nende mõjul võib lokaalselt esineda väga suuri Mg2+, K+ ja SO42– kontsentratsioone, mis pärinevad põlemisel tekkinud sulfaatide lahustumisest.
1970datel ja 1980datel aastatel läbiviidud temperatuuriseire tulemused näitasid, et puistangute keskosas ei ületa temperatuur 20°C, kuid osades piirkondades võib temperatuur tõusta 800 kuni 1200°C (Puura, 1998).
Tekkivad sekundaarsed mineraalid: rauahüdroksiidid, hematiit, korderiit.
Pärast kaevandamistegevuse lõppu 1991. aastal on kuumenemiskollete arv järk-järgult vähenenud ja 1990date aastate keskel läbiviidud uuring ei tuvastanud enam ühtegi uut kollet.
Jahtunud kuumenemiskolded võivad aga olla soodsad raskemetallide (nt. U, Mo, V) leostumisalad, sest orgaanilise aine oksüdeerumisel vabanevad need orgaanilise aine pinnalt ning muutuvad migreeruvaks (Puura, 1998; Reinsalu, 2011). Kõige soodsamad tingimused raskemetallide leostumiseks on eeldatavalt juhtudel, kus madalatemperatuurilisel püriidi oksüdatsioonil tekkinud happeline vesi liigub läbi jahtunud kuumenemiskollete
Põlemis ja oksüdeerimisjälgedega kuhjatis Maardu põhjakarjääri
lõunaosas (foto: AS Maves)
Notes: Kuumenemiskollete esinemise vähenemine pärast kaevandustegevuse lõppu: tõenäoliselt põhjustatud kivimi õhu- ja veejuhtivuse vähenemisest aheraine kompakteerumisel ja kuumenemisel tekkinud sekundaarsete mineraalide toimel (nt. rauahüdroksiidid, hematiit, korderiit), mis on täitnud puistangumaterjali poorid takistades hapniku liigipääsu kivimile (Puura, 1998). Lisaks vähendab oksüdeeriva hapniku levikut pinnases alal üha laiemalt leviv taimkate.

## Slide 51: Prognoosid
Geokeemilise modelleerimise tulemusena koostatud prognooside järgi jätkub püriidi oksüdatsioon puistangualadel veel mitmesaja aasta vältel (400–1000 aastat; Puura ja Pihlak, 1998; Puura jt, 1999).
Prognooside kohaselt on kõrgem potentsiaal pikaajaliste keskkonnaprobleemide püsimiseks nendel aladel, kus rakendati alates 1982. aastast selektiivset puistangumaterjali ladustamist. Umbes 100–200 aasta jooksul muutub läbi puistangu infiltreeruva vee pH tugevalt happeliseks, sest argiliidi kihi alla ladustatud lubjakivi puhverdusvõime ammendub. Samal ajal ei saa argilliidi kohale ladustatud karbonaatsed mineraalid osaleda argilliidi kihis moodustuva happelisuse neutraliseerimises.
Aladel, kus puistangumaterjal koosneb fosforiidi katendi mitteselektiivsest segust (ladustatud enne 1982. aastat) on esimestel aastakümnetel püriidi oksüdatsioonist mõjutatud vaid maapinnalähedane 2–4 m paksune kiht ning sellel protsessil tekkiva happelisuse mõjul toimuva kaltsiidi lahustumisega kaasneb kipsi väljasettimine. Pikas perspektiivis (200–300) aastat oksüdeeritakse 90% puistangutes olevast püriidist ning valdvaks saavad aeroobsed tingimused.
Pikaajalise saaste oht valitseb karjääride kõige põhjapoolsemas osas, kus lubjakivi kiht on kõige õhem.
Koos püriidi oksüdatsiooni frondi liikumisega sügavamale puistangutesse püriidi oksüdatsioon aeglustub, sest aeglustub protsessi kontrolliv hapniku difusiivne transport. Selle tulemusena peaks vähenema nõrgvee SO42- kontsentratsioon ja Mg/Ca suhe.
Esimesel paarikümnel aastal on umbes 60–80% püriidi oksüdatsioonil vabanenud SO42− fikseeritud puistangumaterjali väljasettinud kipsina. Hiljem umbes paarisaja aasta pärast hakkab tekkinud kips lahustuma ning sulfaadi kontsentratsiooni hakkab kontrollima kipsi lahustuvus. Nõrgvee SO42− kontsentratsioonid saavad langeda alla 1200 mg/L vaid juhul, kui kogu kips on lahustunud.
Olulisem küsimus tulevikuks on see, kas puistangutes leiduva lubjakivi kogus on piisav, et puhverdada püriidi oksüdatsiooniga kaasnevat happelisust vees. Kui lubjakivide puhverdusvõime peaks vähenema (kas lahustumise või nende pinda katvate sekundaarsete mineraalide toimel), kaasneb sellega kiire pH langus ning sellega rööpne Al, Fe ja raskemetallide kontsentratsioonide kasv puistangutes tsirkuleerivas vees. Praegusel hetkel on Maardu karjääride ala veel varases aktiivse oksüdatsiooni staadiumis (Puura ja Pihlak, 1998).
Notes: Selektiivne ladustamine: Sellistes tingimustes tekivad maapinnalähedases argilliiti katvas kihindis esimeste aastakümnetega aeroobsed tingimused ning seal oksüdeerub 95% seal leiduvast püriidist. Pealmise katendi all olevas argilliidi kihis on pH tugevalt happeline ning seal esineb kipsi väljasettimist. Pikas perspektiivis kujunevad kogu puistangu ulatuses aeroobsed tingimused 300–400 aastaga.
Mitteselektiivne ladustamine: Läbi puistangute leostuva vee pH väärtused tõusevad neutraalseni ja maapinnalähedases kihis (kuni 2 m) on toimunud kipsi lahustumine infiltreeruva vee toimel. Lõunakarjääris pärsib püriidi oksüdatsiooniprotsesse kõrge veetase.

## Slide 52: Olukord täna – vete keemiline koostis
Notes: Maardu tehnogeense ala vee küllastusaste (a) kaltsiidi (SIkaltsiit) ja (b) kipsi (SIkips) ja selle muutus koos SO42− kontsentratsiooniga Maardu fosforiidimaardla ala vees (Maardu karjäärid, Maardu kaevandus ja selle väljavoolud, Ülgase kaevandus) ja ümbritsevates pinnaveekogudes.
Ca ja sulfaadi kontsentratsiooni kontrollib kipsi lahustuvus – nende kontsnetratsioonid ei saa kasvada suuremaks kui kipsi tasakaaluline kontsnetratsioon
Sulfaadi mõõtmise problemaatika ja laengutasakaal.

## Slide 53: Olukord täna – vete dünaamika
Notes: Seireperioodi (2016-2017) keskmised veetasemed mõõtepunktides (m. ü.m.p; Tabel 1) ja iseloomulikud vee liikumise suunad (mustad nooled) Maardu tehnogeensel alal.

## Slide 54: Olukord täna - karjäärijärved
Notes: Maardu lõuna- ja põhjakarjääri järvede sügavused september 2017 seisuga.

## Slide 55: Seos Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksiga
Kaevu nr. | Asukoht | Filtri sügavus | L-EST97 koordinaat X | L-EST97 koordinaat Y | Kuupäev | Staatiline veetase | Mineraalsus | SO42− | HCO3− | Ca2+ | Mg2+
 |  | m |  |  |  | m | mg/L |  |  |  | 
144 | Maardu linn | 4 - 23 | 6591359 | 554971 | 15.06.1999 | 21.5 | 845 | 263.8 |  |  | 
15336 | Maardu linn | 6,8 - 23 | 6592768 | 557388 | 20.06.2000 | 26 | 2504.5 | 1269.5 | 702 | 471.3 | 132.6
11545 | Võerdla | 6 - 15,5 | 6592568 | 560353 | 04.04.1990 | 31.4 | 326 | 5.3 | 317 | 66 | 24
15440 | Vandjala | 20,5 - 25 | 6589437 | 560074 | 06.10.2000 | 31.5 | 493 | 6.2 | 409 | 122 | 23
23157 | Maardu küla | 20,6 - 39 | 6588431 | 558622 | 24.10.2007 | 33 | 390 | 59.3 | 323 | 96.2 | 19.4
17504 | Maardu küla | 16 - 28,6 | 6588062 | 559179 | 04.02.2002 | 37.3 | 419.5 | 100.8 | 305 | 106.8 | 18.2
 |  |  |  |  | 03.02.2005 |  | 328 | 44.9 | 293 | 90.4 | 13.7
30582 | Vandjala |  | 6589552 | 560503 | 09.04.2008 | 43 | 454 | 56.4 | 244 | 93.2 | 17.6
Maardu põhjakarjääri keskmine veetase ~31 m. üle merepinna
Notes: Ümbritseva Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksi põhjavesi on valdavalt väikese mineraalsusega (vees lahustunud ainete sisaldus 300–600 mg/L).
Vee SO42− sisaldus jääb vahemikku 5–100 mg/L, ja see sulfaat pärineb looduslike tegurite toimel kulgevast püriidi oksüdatsioonist (Pärn jt, 2016; EELIS, 2017).
Maardu fosforiidikarjääride ja kaevanduse mõju Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi põhjaveele peaks avalduma loodusliku fooniga võrreldes suuremates SO42−, HCO3−, Mg2+ ja Ca2+ kontsentratsioonides, mis on moodustunud kaevandusalal toimuva intensiivse püriidi oksüdatsiooni ja Mg-kaltsiidi lahustumise tõttu.
Esitatud andmestiku põhjal on võimalik väita, et kaevudes, mille staatiline veetase on kõrgem Maardu põhjakarjääri karjäärijärvedes staatilisest veetasemest (~31,1 meetrit ü.m.p) on põhjavee keemiline koostis vastavuses Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksi põhjavett iseloomustava loodusliku fooniga. Sellised kaevud paiknevad Maardu tehnogeensest alast lõunas ja idas.
Kaevudes, mille staatiline veetase on Maardu karjäärijärvede omast madalam esinevad piirkonna looduslikust foonist oluliselt suuremad lahustunud ainete, SO42−, HCO3−, Mg2+ ja Ca2+ kontsentratsioonid (Tabel 8). Sellised kaevud paiknevad valdavalt põhjakarjäärist läänes ja loodes Maardu linna territooriumil.

## Slide 56: 5. Järeldused
1. Maardu fosforiidimaardla alal leviv pinna- ja põhjavesi on endiselt mõjutatud madalatemperatuurilisest püriidi oksüdatsioonist ja selle mõjul toimuvast intensiivsest Mg-kaltsiidi lahustumisest, mis neutraliseerib püriidi oksüdatsioonil tekkiva happelisuse;
2. Vete neutraalne või nõrgalt aluseline pH ja aktiivse kaevandamistegevuse aegadega võrreldes väiksemad raskemetallide kontsentratsioonid näitavad, et puhverdusreaktsioonid Maardu karjääride puistangutes ja kaevandusalal on püriidi oksüdatsioonil tekkiva happelisuse neutraliseerimisel endiselt efektiivsed;
3. Valdav osa vees suures kontsentratsioonis esinevast sulfaadist pärineb endiselt püriidi oksüdatsiooni protsessidest ja suure Ca2+ ja SO42− kontsentratsiooni mõjul väljasadenenud sekundaarse kipsi lahustumine mängib Maardu fosforiidimaardla ala vees teisejärgulist rolli;
4. Maardu karjääri ja kaevanduse aladelt lähtuval jääkreostusel võib olla oluline mõju Maardu fosforiidimaardla alast lääne- ja loodesuunas paiknevale Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksi osale, mille staatiline veetase on madalam Maardu karjäärijärvede ja nende väljavoolu aasta keskmisest veetasemest;
5. Maardu fosforiidimaardla alaga piirnevate pinnaveekogude vee kvaliteet on mõjutatud nii Maardu karjääride ja kaevanduse väljavooludest kui ka alal paikneva aiandi ja piirkonnas tegutsevate ettevõtete heitveest;
6. Maardu karjääride sulgemisega on oluliselt vähenenud lõunakarjääri mõju Maardu järvele, sest väga väikese loodusliku hüdraulilise gradiendi tingimustes on lõunakarjääri ja järve vahel liikuva vee vooluhulgad väga väikesed. Karjääridest ja kaevandusest lähtuv jääkreostus mõjutab aga endiselt Kroodi oja vee kvaliteeti. Loodusliku hüdraulilise gradiendi mõjul voolab sinna nii Maardu põhjakarjäärist kui Maardu kaevanduse käikudest pärinev vesi, millest osa pärineb suure tõenäosusega Maardu lõunakarjäärist;
7. Uuringu käigus läbiviidud sonarimõõtmistega täpsustati Maardu lõunakarjääri ja põhjakarjääri territooriumil paiknevate karjäärijärvede ruumala. Tuvastati, et lõunakarjääris paiknevate karjäärijärvede ruumala on võrreldes varasemate hinnangutega kuni 60% väiksem. Põhjakarjääri ruumala kattus vea piirides varasemates uuringutes esitatud hinnangutega. Karjäärijärvede põhjast avastati kuni paarikümne sentimeetri paksune setete kiht, mis proovivõtul osutus mustaks ebameeldiva lõhnaga mudaks. Selline põhjasete võib sarnaselt Maardu järves levivale FeS-rikka järvemuda kihile sisaldada olulistes kogustes raskemetalle ja toitained (nt. fosforit).

## Slide 57: 5. Soovitused
1. Seadusest ja mäenduse ideoloogiast lähtuvalt ei ole Maardu karjäärides ja kaevanduses kaevandamine veel lõppenud, sest kaevandatud ala on korrastamata (Reinsalu jt, 2015; Maapõueseadus…, 2017; Steiger OÜ, 2017). Hetkel on tegu suures osas hüljatud kaevandamisalaga, mille territooriumil on hüdroloogilised tingimused võrreldes aktiivse kaevandamise ajaga oluliselt muutunud. Järgmise sammuna tuleks karjääride ja kaevanduse ala sulgemine lõpule viia, võttes arvesse nii varem koostatud sulgemise projekti (Mäeinstituut, 1991), karjääri aladel tänaseks juba läbi viidud uuringute tulemusi kui ka tulevasi uuringuid (vt. soovitused nr. 7-11);
2. Maardu karjääride ja kaevanduse korrastamise projektiga seotud keskkonnamõjude hindamisel tuleks kindlasti arvestada Maardu karjääride ja kaevanduse alal tänaseks toimunud looduslikke muutusi. Käesolevaks ajahetkeks on puistangumaterjali ja Maardu fosforiidimaardla alal oleva pinna- ja põhjavee kaevandamisejärgne geokeemiline areng toimunud juba mitukümmend aastat.
3. Peamine tegur, tänu millele Maardu karjääride puistangutes ladestunud püriidi oksüdatsioon ei ole endaga kaasa toonud kaevandusaladele tihti omast happelise ja suure raskemetallide kontsentratsiooniga vee (nn. acid mine drainage) levikut, on puistangumaterjali lubjakivi, mis hoiab vee pH neutraalsena või kergelt aluselisena ega lase raskemetallidel mobiilseks muutuda. Seega on lubjakivi osutunud peamiseks teguriks, mis on Maardu tehnogeensel alal ära hoidnud tõsisema veesaaste kujunemise (Puura ja Pihlak, 1998). Eelnevast lähtub, et püriidirikka liivakivi ja argilliidiga seotud kaevandustegevuses tuleks vältida nende ladustamist eraldi kihina, sest happelisust puhverdava lubjakivi puudumine võib viia tõsise reostusallika tekkimiseni;
4. Maardu fosforiidikarjäärid ja nendest lähtuv reostus on hoiatavaks näiteks selle kohta, mida karjääride sulgemise projekti puudumine või selle ebapiisav täitmine võib endaga kaasa tuua. Seepärast on oluline, et tulevikus suletavates karjäärides reguleeritaks kaevikutesse tekkivate pinnaveekogude režiimi selliselt, et neis kogunev jääkreostus ei jõuaks ümbritsevatesse saastumata pinnaveekogudesse ja põhjaveekihtidesse. Üheks võimaluseks on karjääriveekogude põhja tehislik veepidemeks muutmine karjääri sulgemisel peeneteralise suure savisisaldusega materjali abil juhul, kui karjääri alal maapinnalähedast looduslikku veepidet ei esine (Steiger OÜ, 2017). Lisaks tuleks reguleerida karjääri kaevikutesse koguneva vee äravoolu nagu nägi ette ka teostamata Maardu põhjakarjääri sulgemise projekt (Mäeinstituut, 1991; Reinsalu jt, 2015) ning korrastada olemasolevaid väljavoole selliselt, et vältida üleujutusi karjääriga piirnevatel aladel (Steiger OÜ, 2017). Korrastatud äravool aitab suletud karjäärides säilitada vajalikku määratud maksimaalset veetaset, mida ei ületata ka suurvee ajal. Samuti on oluline jätkata potentsiaalselt keskkonnaohtlike alade seiret ja järjepidevalt jälgida selliste alade vee kvaliteeti vähemalt paarkümmend aastat;
6. Lähtuvalt lubjakivi olulisest puhverdavast rollist puistangutes toimuvates reaktsioonides on tulevikus keskkonnale potentsiaalselt ohtlikumad need Maardu karjääride piirkonnad, kus on rakendatud selektiivset aheraine ladustamist, milles graptoliitargilliit on eraldi kihina maetud lubjakivist ning Kvaternaari setetest koosnevate kihtide vahele. Selektiivse ladustamise tehnoloogiat on kasutatud Maardu põhjakarjääri kirdeosas ja Maardu lõunakarjääri ida- ja lääneservas (Puura, 1998), millest suurem keskkonnaoht valitseb põhjakarjääris. Just nendele piirkondadele tuleks tulevikus erilist tähelepanu pöörata ka seirevõrgu väljakujundamisel;