## Slide 1: Põhjavee reostus ja põhjavee kvaliteedi hindamine
Joonas Pärn
11.12.2017

## Slide 2: Põhjavee kvaliteedi hindamine
Puhta joogivee olemasolu on selle sajandi üks põletavamaid globaalseid probleeme.
Umbes 2 miljardit inimest peab kasutama saastunud joogivett.
Arvatakse, et 2025. aastaks elab pool maailma elanikkonnast veepuudusega piirkondades (water-stressed areas).
Saastunud vesi võib levitada raskeid haigusi nagu diarröa (kõhulahtisus), koolera, düsenteeria, tüüfus ja lastehalvatus.
Appelo and Postma, 2005
Notes: Saastunud joogivee tõttu sureb aastas umbes 502000 inimest diarröasse.
Kuigi joogivett võib saada ka pinnaveekogudest, on põhjavesi selle allikana tihti eelistatud (eriti arengumaades), sest vajab vähem puhastamist ja on tihti parema bakterioloogilise kvaliteediga.
(Tabel) WHO soovitatud maksimaalne lubatud kontsentratsioon põhjavee koostisosadele koos nende osakaal päevasest toitainete hulgast.
Osakaal päevasest toitainete hulgast – nt. Na puhul tühine, sest enamik tarbitavast Na saame söögisoolast (NaCl). Fluoriidi ja arseeni puhul on aga joogiveest saadav kogus märkimisväärne ja nende ainete liigne tarbimine on tõsine oht miljonite inimeste tervisele üle maailma.
Fluoriid – luustiku deformatsioon ehk fluoroos;
As – kõrged kontsentratsioonid kuivas kliimas ja alluviaalsetes settebasseinides, kus redutseeruvates tingimustes esinevad suured Fe(II) kontsentratsioonid. Lisaks seostub happeliste kaevandusvete ja sulfiidsete mineraalidega. Kaasnevad nahahaigused, nahavähk ja maksahaigused. Bangladeshis elavad 20-70 miljonit inimest piirkonnas, kus põhjavees esinevad suured As kontsentratsioonid ja on suur As mürgistuse oht. Tegu on ilmselt suurima mürgistusega inimkonna ajaloos.

## Slide 3: Põhjavee kvaliteedi hindamine Eestis
Joogivee kvaliteedinõuded - RT I 2001, 100, 1369. https://www.riigiteataja.ee/akt/127092017002
Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused - RT I 2010, 57, 374. https://www.riigiteataja.ee/akt/13349010
Tervisekaitsenõuded mineraalveele - RTL 2004, 90, 1412. https://www.riigiteataja.ee/akt/13252120
Piirsisaldus - künnissisaldus ehk lubatud piirkontsentratsioon (lühendatult LPK) on mingi teguri, aine lubatud (tavaliselt seadusega määratud) sisaldus mingis keskkonnas.
Indikaator - joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitaja, keemilised kvaliteedinäitaja ning organoleptilisi omadusi mõjutav, üldist reostust iseloomustav näitaja ja radioloogiline näitaja.
Piirarv - näitab ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millest suurema väärtuse korral loetakse põhjavesi reostunuks ja tuleb rakendada meetmeid reostuse likvideerimiseks ja põhjavee kvaliteedi parandamiseks.
Künnisarv - näitab ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millega võrdse või millest väiksema väärtuse korral loetakse piirkonna põhjavee kvaliteet heaks.
Notes: Lubatud piirsisaldus on hüdroloogias aine sisaldus vees, mille ületamise korral vesi loetakse reostatuks.
Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedipiirväärtust (edaspidi põhjavee kvaliteedi piirväärtus) väljendatakse piirarvu ja künnisarvu kaudu ning esitatakse mikrogrammides põhjavee mahuühiku kohta.
Ohtlike aineterühma kuuluvate ainete piirarv on selle rühma üksikute ainete ühendite summaarne maksimaalne sisaldus põhjavees.

## Slide 4
Notes: JOOGIVEE KVALITEEDI NÕUDED
Määrus kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest.
Määruse nõuded ei laiene: 1) looduslikule mineraalveele; 2) veele, mis on ravim «Ravimiseaduse» mõistes; 3) isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest; 4) joogiveele, mis on ette nähtud üksnes tehniliseks vajaduseks, nagu autopesuvesi, seadmete jahutusvesi, tuletõrjevesi, ja muuks otstarbeks, mille puhul joogivee kvaliteet asjassepuutuvate tarbijate tervist mingil viisil otseselt ega kaudselt ei mõjuta.
Joogivett loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei sisalda mikroorganisme, parasiite ega mis tahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa §-des 4 ja 5 esitatud piirsisaldusi.
Järgnevad peatükid kontrollinõuete, analüüsimeetodite ja rakendussätete kohta.
Kambriumi-vendi, ordoviitsiumi-kambriumi või ordoviitsiumi veekihist pärineva joogivee ja nende kihtide veega segatud muust veekihist pärineva joogivee korral määrab joogivee käitleja joogivees raadiumi isotoopide Ra-226 ja Ra-228 kontsentratsiooni.
Sotsiaalministri määrusega lubatud efektiivdoosi piirnorm on 0,1 mSv/aastas.

## Slide 5
Notes: OHTLIKE AINETE PÕHJAVEE KVALITEEDI PIIRVÄÄRTUSED
Määruse eesmärk on kehtestada ohtlike ainete kvaliteedi piirväärtused põhjavees põhjavee reostuse tuvastamiseks, reostuse ulatuse hindamiseks ja põhjavee seisundi parandamise meetmete kavandamiseks.
Lisaks veel: POLÜTSÜKLILISED AROMAATSED SÜSIVESINIKUD (PAH) (nt. antratseen, naftaleen), KLOORITUD ALIFAATSED SÜSIVESINIKUD (nt. kloroform), KLOORITUD AROMAATSED SÜSIVESINIKUD, AMIINID, TAIMEKAITSEVAHENDID (s.h. DDT).

## Slide 6: Tervisekaitsenõuded mineraalveele
Notes: Määrusega kehtestatakse nõuded looduslikule mineraalveele, selle tunnustamisele ja käitlemisele.
Allikaveele, mida kasutatakse joogiks, kohaldatakse «Veeseaduse» alusel kehtestatud joogivee kvaliteedinõudeid ning käesoleva määrusega kehtestatud erinõudeid allikavee töötlemisele, veevõtuseadmetele, märgistamisele ja mikrobioloogilistele nõuetele.
Määrust ei kohaldata looduslikule mineraalveele:
1) mis on ravim «Ravimiseaduse» tähenduses;
2) mida kasutatakse ravieesmärgil termaal- või mineraalveebasseinis või
3) mida eksporditakse kolmandatesse riikidesse.
Looduslik mineraalvesi käesoleva määruse tähenduses on joogiks kasutatav mikrobioloogiliselt tervisele kasulik vesi, mis on pärit põhjaveekihist ja mis väljub saastumise eest kaitstud allikast, millest võetakse vett ühe või mitme loodusliku või kunstlikult kasutatavaks muudetud veevõtukoha kaudu.

## Slide 7: Antropogeenne vs looduslik reostus
Knowledge of the natural baseline quality of groundwaters is an essential prerequisite for understanding pollution and for imposing regulatory limits. The natural baseline of groundwaters may show a range of concentrations depending on aquifer mineralogy, facies changes, flow paths and residence time. (Edmunds jt., 2003)
Teatud põhjavee koostisosad, mida peetakse saasteaineteks või põhjavee reostuse indikaatoriks, leostuvad kivimitest tegelikult looduslikel tingimustel (nt. F−, Fe2+, NH4+, K+).
Kehtestatud joogivee norme ületavad väärtused mõne põhjavee koostisosa suhtes võivad kujuneda puhtalt looduslike protsesside käigus.
Põhjaveeressurside paremaks majandamiseks on vaja tunda protsesse, mis mõjutavad põhjavee keemilise koostise kujunemist ning põhjaveekihti moodustavate kivimite mineraloogilist koostist. Oluline on kirjeldada põhjavee nn. „looduslikku“ inimmõjust sõltumatut keemilist koostist. Seda aluseks võttes on võimalik hinnata antropogeensetest allikatest pärit saasteainete mõju uuritavale põhjaveele.
Mingi iooni looduslik kontsentratsioon (baseline concentration) – mingi lahsutunud elemendi, ioonid või keemilise ühendi kontsentratsioon, mis pärineb looduslike geoloogilistest, bioloogilistest või atmosfäärsest allikast. (Edmunds jt., 2003)
Eestis on regionaalsel skaalal välja toodud järgmised probleemsed näitajad, mille trende peaks pidevalt järgima: Kambriumi–Vendi ja Läänesaarte põhjaveekogumite vee kloriidi sisaldus, Ida-Virumaa põlevkivibasseini põhjaveekogumi vee sulfaatide sisaldus ning maapinnalähedaste põhjaveekogumite, eriti Siluri–Ordoviitsiumi ühendatud pohjaveekogumi nitraatide sisaldus. (Perens & Truu, 2010)
Notes: Groundwater quality evolves rapidly as it passes through the subsurface pathways within the soil and the unsaturated zone and thence to the saturated zone of the aquifer. Atmospheric inputs have an important influence and in many shallow groundwaters may represent a major proportion of the solutes, these also acting as tracers of origin. Thus, chloride, which may be regarded as effectively inert, with the other halogen elements, can be used to follow the input composition; in coastal regions the maritime influence of Na and Mg as well as Cl, may be easily recognised. At the present day, atmospheric pollution may also contribute to groundwater loading for species such as NO3, SO2 and NH4 (as well as some Cl) compared with the pre-industrial era. (Edmunds et al., 2003)
It is the geological diversity that provides the main influence on water quality. The mineral assemblage of the host rock, the relative abundance of individual minerals, solubility, crystallinity and purity are primary controls. The geological map provides a starting point for indicating areas of hard and soft water, corresponding to areas underlain by carbonate and noncarbonate rocks. However, minor amounts of minerals which dissolve rapidly, such as calcite (in veins or as a cement), may dominate the water quality even in some silicate-dominated lithologies such as granites. (Edmunds et al., 2003)
Loodusliku kontsentratsiooni defineerimiseks on vajalik ka põhjavee vanuse hindamine (ehk teadmine sellest, millal mingi põhjaveeressurs on kujunenud).
Baseline studies must take account of geological complexity and trends in chemistry taking place over recent geological timescales as well as the much shorter duration of human impacts. (Edmunds et al., 2003)

## Slide 8: Nitraadid põhjavees
Põhjavees leiduvate nitraatide peamised allikad on antropogeensed – lämmastikväetised, sõnnik, (vähemal määral orgaaniliselt seotud lämmastik mullas).
Nitraati sisaldavad anorgaanilised mineraalid on haruldased – leelis-, leelismuldmetalli või ammooniumnitraat (nt Tšiili salpeeter NaNO3).
Kõrgeid NO3− kontsentratsioone loetakse tervisele ohtlikuks, sest need võivad põhjustada methemoglobineemiat ehk sinitõbe (nn. blue baby syndrome) - haigusseisundit, mille korral on veres liiga palju hemoglobiini ebanormaalset vormi methemoglobiini, mis ei ole võimeline vajalikul tasemel hapnikku transportima. Organismis tekib hapnikuvaegus. Nitraadid redutseeruvad seedetraktis nitrititeks ja verre imendudes moodustavad methemoglobiini.
Nitraatide lubatud kontsentratsiooniks joogivees loetakse rahvusvaheliselt 50 mg/L, kuid eelistatult võiksid kontsentratsioonid jääda alla 25 mg/L.
Notes: Salpeetreid tarvitatakse mineraalväetistena, ka lõhkesegudes.
Kaaliumsalpeeter või ka lihtsalt salpeeter on kaaliumnitraat KNO3.
Tšiili salpeeter on naatriumnitraat NaNO3.
Norra salpeeter on kaltsiumnitraat Ca(NO3)2.
Ammooniumsalpeeter on ammooniumnitraat NH4NO3.

## Slide 9: Nitraadid põhjavees
Nitraat ei moodusta keemiliste reaktsioonide käigus kergesti väljasettivaid mineraale, ega absorbeeru tahke faasi pindadele.
Ainus võimalus nitraadi kontsentratsioonide vähenemiseks põhjavees on selle redutseerumine:
Enamlevinud nitraadi redutseerumisprotsess on bakterite poolt katalüseeritud denitrifikatsioon orgaanilise aine oksüdatsioonil:
Nitraatide stabiilsust põhjaveesüsteemi erinevates osades saab hinnata uurides erinevate redokstsoonide paiknemist, mille indikaatoriteks on redoksreaktsioonide osas tundlikud ühendid (O2(aq), NO3−, Mn2+, Fe2+, SO42−, CH4):
Nitraadid saavad põhjavees esineda ja sinna akumuleeruda, vaid aeroobsetes tingimustes;
Anaeroobsetes tingimustes toimub nitraatide redutseerumine N2-ks orgaanilise aine või püriidi oksüdeerumise tulemusena;
Nitraadi kõrgendatud sisalduste levik põhjaveekihis sõltub sinna jõudvast nitraatide kontsentratsioonist, põhjavee liikumisest (nitraadi transpordist põhjaveekihis) ning põhjaveekihis toimuvatest keemilistest reaktsioonidest (nt. maapõues oleva orgaanilise aine stabiilsusest ehk reageerimisvõimest).
Notes: Denitrifikatsiooni vaheteapkis olevad nitritid ja dilämmastikoksiid esinevad põhjavees enamasti väikestes kontsentratsioonides ja on tõendiks aktiivse denitrifikatsiooni toimumisest.
Denitrifikatsioon on pöördumatu protsess, mille saaduseks on N2, kuigi väga redutseeruvates tingimustes moodustub NH4+.
Nitraadi redutseerumisel võib elektrondoonoriks peale orgaanilise aine olla veel püriidi redutseerumine.

## Slide 10: Nitraatid põhjavees
home.hiroshima-u.ac.jp
Notes: Anorgaaniliste lämamstikuühendite pH-Eh diagramm – nitraadid stabiilsed ainult aeroobsetes tingimustes.

## Slide 11
Notes: Teoreetiline mudel redoksprotsesside üleminekust vastavalt Eh ja pE väärtustele. Eh mõõtmisel välitööde käigus esineb mitmeid praktilisi kitsaskohti (hapnikuvaba keskkonna tagamine – proovivõturakk; elektroodide iseärasused), mistõttu saadud tulemused on pigem kvaliteetse iseloomuga. Erinevate redokstsoonide eristamiseks on mitmed autorid soovitanud vaadata redokstundlike elementide kontsentratsioone ja nende omavahelist suhet.

## Slide 12: Lämmastiku stabiilsed isotoobid (δ15N)
Clark and Fritz, 1997
lämmastikväetised
sõnnik/heitveepaagid
orgaaniline lämmastik
Lämmastiku allikad
Nitrifikatsioon vs denitrifikatsioon

## Slide 13: Pandivere ja Põltsamaa-Adavere nitraaditundlik ala
Eesti põhjavee suurimad nitraatide sisaldused on seotud suurem intensiivse põllumajandusega ja kaitsmata põhjaveega Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksis Pandivere ja Adavere–Põltsamaa nitraaditundlikel aladel.
Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees üle 50 mg/l või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus. Nitraaditundlikud alad määratakse intensiivse põllumajandustootmisega piirkondade põhja- ja pinnavee kaitseks.
Maves, 2006
Notes: Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (kogupindalaga 3250 km2) jaguneb Pandivere (2382 km2) ja Adavere-Põltsamaa (667 km2) nitraaditundlikuks piirkonnaks. Nende vahele jääb Endla soostiku ala (201 km2).
Põldude väetamisest tingitud nitraatiooni sisaldused nitraaditundliku ala kaevuvees ulatusid sotsialistliku suurtootmise perioodi lõpul Pandiveres piirkonniti 60 mg/l, Põltsamaa ümbruses 100 mg/l.
Pandivere piirkonnas ei vastanud sotsialismiperioodi lõpul lämmastikühendite sisalduse tõttu joogivee nõuetele 20% üksiktarbijate kaevudest, käesoleval ajal kuni 10%. Adavere-Põltsamaa piirkonnas on vastavad numbrid 60% ja 20%.
Väetistega antud nitraatlämmastik on hästi liikuv, hästi omastatav taimede poolt ning ka mullast hästi väljapestav. Ammooniumlämmastikku võivad savimineraalid mõnel määral fikseerida ja see jääb ka mullas fikseerununa mullaorganismide poolt kasutatavaks. Seetõttu tuleb silmas pidada, et kasutatav lämmastikukogus (nii orgaaniliste kui mineraalväega antav) vastaks võimalikult taimede poolt äratarvitatavale kogusele, sest pärast vegetatsiooniperioodi lõppu mulda jäänud nitraatioonid leostuvad. Mullast nõrgveega väljaleostuvast nitraatlämmastikust jõuab osa põhjavette, osa kantakse pinnavette ja osa denitrifitseerub (muutub gaasiliseks lämmastikuks) nõrgvee liikumisteel. Osa põhjavette jõudnud lämmastikust denitrifitseerub anaeroobses põhjavees ja lendub. Põhjavette allesjäänud nitraatlämmastik kantakse allikate kaudu lõpuks pinnavette. Sobivate agrotehniliste võtete kasutamine ja tasakaalustatud väetamine aitab vähendada lämmastikukadusid veekeskkonda.

## Slide 14: Fluoriid põhjavees
Fluoroos - hambaemaili ja hambaluu haigus, mis kujuneb hammaste kui fluoriide on joogivees üle 1,5 mg/l. Tavaliselt haigestuvad jäävhambad. Fluoroosi puhul on lõikehammaste eesmistel pindadel ja purihammaste köprudel näha valgeid laike või triipe, millele mõnikord lisanduvad pigmenteerunud täpid. (Haiguste ABC)
Tõsine probleem Ida-Aafrika riftivööndis (Etioopia ja Keenia – tardkivimitega seotud F−), Lääne-Aafrikas ja Hiinas (soolad ja settelised F− sisaldavad mineraalid).
F− on OH− sarnase hüdraulilise raadiusega ja asendab tihti hüdroksüülrühma hilise tekkega vulkaanilise päritoluga mineraalides (nt. biotiit ja amfibool).
Suuremad F− kontsentratsioonid iseloomustavad leeliseliseid tardkivimeid, mineraliseerunud maagisooni ja biogeokeemilistest reaktsioonidest mõjutatud settekivimeid (nt. apatiit, fluoroapatiit).
Notes: Fluoriidi vaegus põhjustab aga kaariest - hamba kõvakudede, emaili, hambaluu ja juuretsemendi kroonilise kuluga haigus, mille tagajärjel tekib hambasse defekt.
Optimaalne fluoriidi doos inimese jaoks moodustab aga kitsa konsentratsioonivahemiku – u 1mg/L (Edmunds & Smeadly, 2005).
Estimates are not well established, but more than 200 million people worldwide are thought to be drinking water with fluoride in excess of the WHO guideline value. This includes around 70 million in India, 45 million people in China and about 5 million in Mexico. (Edmunds & Smeadly, 2005)
Fluorine is more abundant in the Earth’s Crust average (625 mg/kg) compared to its sister halogen element chlorine (130 mg/kg). Chloride is highly mobile in the aqueous environment and most is found in the oceans. By contrast, fluorine is mostly retained in minerals. (Edmunds & Smeadly, 2005).
Tihti esineb F koos B-ga hüdrotermaalsetes fluidides.
Tardkivimite leostumisel vabaneb fluoriid ühena esimestest. Fluoriidilisand suurendab apatiidi lahustuvust.
Võib olla sorbeerunud ka savide pinnale ja esineda fluoroapatiidina (frankoliidina) lubjakivides; Eesti biogeense tekkega fosforiit.
Fluoriiti (CaF2) esineb autogeensel kujul vähe.

## Slide 15: Fluoriid põhjavees
Edmunds & Smeadly, 2005
F− Keenia Nairobi piirkonna põhjavees (Coetsiers et al., 2008: 1237 - 1239)
„The F- concentration increases along the direction of groundwater flow. High fluoride concentrations are linked to high sodium contents and pH, and low Ca2+ concentrations. The weathering of Na-rich volcanic rocks increases pH which in turn triggers the dissolution of CO2. The consequent increase in HCO3- and CO32- causes oversaturation in the groundwater compared to calcite, leading to the precipitation of this mineral. This precipitation lowers the Ca2+ concentration in solution and leads to a sub-saturation for fluorite in the system. As a result, fluorite will dissolve and an increase in F- concentration is observed.“
Notes: Skemaatiline joonis fluoriidi allikatest põhjavees.
Fluoriidi esinemine põhjavees on tihedalt seotud selle sisaldusega mineraalides ja kivimites. Fluoriidi kontsentratsioone põhjavees kontrollib peamiselt selle väikseima lahustuvusega mineraal fluoriidi (CaF2) lahustuvus.
Seos fluoriitiga on oluline, sest sellest tulenevalt on fluoriidi kontsentratsioonid pöördvõrdeliselt seotud kaltsiumi kontsentratsioonidega.
Seega soodustab kõrgete fluoriidi kontsentratsioonide tekkimist just Ca väike kontsentratsioon lahuses.
Sellised tingimused esinevad aladel, kus domineerivad leeliselised tardkivimid ning Na-HCO3 tüüpi vetes, mida on mõjutanud katioonvahetus.
Suuremad fluoriidi kontsentratsioonid saavad välja areneda vanemates vetes.
Nairobi piirkond Keenias – noor vulkaaniline aktiivsus ning aluselised püroklastilised kivimid ja tuffid aluspõhjas; fluoriidi kontsentratsioonid kuni 10 mg/L.

## Slide 16: Fluoriid Eesti põhjavees
O-Cm põhjaveekompleks
Kallavere kihistu brahhiopoodide karbipoomete (fosforiit) keskmine koostis (Raudsep, 1997).
Karro & Uppin, 2013
Notes: Kõrgemad fluoriidi kontsentratsioonid Eestis Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi lääneosas (kuni 6 mg/L) ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksi loodeosas paleovetes (kuni 3 mg/L).
S-O: kõrge fluoriid seotud leostumisega lubjakivi savikamatest osadest, Na-HCO3 veetüüp ja võimalik kaltsiidi väljasettimine aluselise pH juures. (Karro & Uppin, 2013).
O-Cm: Kallavere kihistu fluoroapatiidi lagunemine + katioonvahetus.

## Slide 17: Raud põhjavees
Fe2+ on põhjavees levinud ioon anaeroobsetes tingimustes.
Selle allikateks võib olla kivimis esineva püriidi oksüdatsioon, Fe2+ sisaldavate mineraalide lahustumine (nt. sideriit, amfibool, pürkoseen) ja raua oksiidide ning hüdroksiidide lahutumine (nt. götiit, lepidokrokiit, hmeatiit).
Raud joogivees ei ole tervisele kahjulik ning on teatud kontsentratsioonides tervisele isegi kasulik. WHO järgi on veel kontsentratsioonid 1–3 mg/L tervisele ohutud.
Tekkiv Fe-oksühüdroksiid võib aga ummistada veetorustikud, määrida riideid ja sanitaarrajatisi (> 0,3 mg/L). Madalates kaevudes võivad esineda ka ebameeldivad limased setted, mis tekivad Fe2+ oksüdeerivate bakterite toimel.

## Slide 18: Raud põhjavees
Peamine raua allikas põhjavees on Fe(II)-oksiidide ja oksühüdroksiidide redutseerumine orgaanilise aine oksüdatsioonil:
Protsessi toimumiseks on vaja seda katalüseerivaid baktereid.
Protsessi kontrollib orgaanilise aine reaktiivsus ning raua oksiidide/hüdroksiidide lahustuvus (lepidokrokiit → götiit → hematiit)
Notes: Raua pH-Eh diagramm
Fe(II) on raua lahustunud vormiks põhjavett iseloomustavas pH vahemikus (enamasti 6,5-8,5), sest Fe(III) on nendel tingimustel lahustumatu.
Anaeroobse põhjavee tarbimisel vees olev Fe(II) oksüdeeritakse Fe(III)-ks ja viimane settib välja Fe-oksühüdroksiidina.
Fe(II) kontsentratsioonid võivad kasvada kuni 10 mg/L (seda ka Eestis). Kõrgemad Fe kontsnetratsioonid on omased Lõuna-Eesti Devoni põhjaveekompleksidele ning kohati ka Siluri-Ordoviitsiumi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksidele.

## Slide 19: Soolase vee sissetung ja vee liigne tarbimine
Viimsi poolsaar – merevee sissetung?
Suursoo et al., 2017
Notes: Kambriumi-Vendi põhjaveekihi eripärad (Metaan (kuni ~50 vol%; suur 226Ra ja 228Ra kontsentratsioon)
Lahustunud gaaside sisaldus – metaan Virumaal
Kontakt Kristalliinikumiga – soolsus, U ja Ra; efektiivdoos kipub kasvama koos veetarbega
Suursoo et al., 2017 - Intensive groundwater uptake from the Cm\V aquifer system may lead to water inflow either from the sea, through ancient buried valleys or from the under-laying crystalline basement rock which is rich in natural radionuclides. Changes in the geochemical conditions in the aquifer may in turn bring about desorption of Ra from sediment surface.
Kuigi vee tarbimine Viimsi poolsaarel (Metsavahi veehaare) on kaugel lubatud veetarbest, muutused juba toimuvad.

## Slide 20: Põhjavee kaitstus Eestis
Põhjavee (reostus)kaitstus (groundwater vulnerability) - veekihi kaetus nõrgalt vett läbi laskva kihiga, mis takistab maapinnalt pärinevate saasteainete imbumist põhjavette.
Põhjavee kaitstus sõltub paljudest teguritest, mille võib jagada kolme gruppi (Perens, 2001):
Looduslikud - vettpidavate või nõrgalt vett läbilaskvate setete esinemine hüdrogeoloogilises läbilõikes;
Tehnogeensed - reostusallikate esinemine maapinnal ja reoaine sattumise viis põhjavette;
Füüsikalis-keemilised - saasteainete ja saastekomponentide spetsiifilised omadused, nende migratsioonivõime, sorbeeritavus; saasteainete ning kivimi ja vee vastastikune toime
Reostuse levimiskiiruse järgi maapinnalt põhjavette on võimalik eristada erineva loodusliku kaitsusega piirkondi ja nende ruumilist levikut ka kaardistada.
Kaartidel on eristatud kaitstud, suhteliselt kaitstud (vähe reostusohtlikud), keskmiselt kaitstud (mõõdukalt reostusohtlikud), nõrgalt kaitstud (reostusohtlikud) ja kaitsmata alad (väga reostusohtlikud).
Notes: Allikas: Perens & Truu, 2010; Perens, 2001
Inimtegevuse mõju põhjaveele ning antropogeense reostuse intensiivsus ja iseloom sõltuvad suurel määral põhjavee kaitstusest. Viimase all mõistetakse käesolevas aruandes maapinnalt
esimese aluspõhjalise veekihi kaetust vettpidavate või nõrgalt vett läbilaskvate setetega, mis takistavad reostusainete sattumist maapinnalt põhjavette.
Looduslikud tegurid - oluline nii setete paksus, litoloogiline koostis ja filtratsiooniomadused kui ka aeratsioonivööndi sorbeerimisvõime;
Tehnogeensed tegurid – infiltratsiooniväljakute rajamine ja väetiste kasutamine põllumajanduses.

## Slide 21: Põhjavee kaitstus Eestis
1. Kaitsmata alad - Põhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Suuremõõtkavalisel geoloogilisel kaardistamisel on kaitsmata alad jagatud enamasti kaheks allüksuseks:
1) alvarid;
2) piirkonnad, kus moreeni paksus on 1-2 m;
Saasteainete infiltratsiooniaeg orienteeruvalt kuni 30 ööpäeva.
2. Nõrgalt kaitstud alad - Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m või savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 ööpäeva. Ka need alad on suurema mõõtkava puhul otstarbekas jagada alarajoonideks moreeni paksusega 2-5 m ja 5-10 m.
3. Keskmiselt kaitstud alad - Saviliivmoreenist pinnakatte paksus on valdavalt 10-20 m; savi või liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg on 200-400 ööpäeva. Survelise põhjavee esinemise korral jääb survepind püsivalt maapinna lähedale.
4. Suhteliselt kaitstud alad - Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte paksus on 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. Survelise põhjavee survepind on üle maapinna (põhjavee ülevoolu piirkond). Tulenevalt reljeefi muutlikkusest ei pruugi siiski kaardil kujutatud põhjavee võimaliku ülevoolu piirkond kattuda suhteliselt kaitstud ala piiridega.
5. Kaitstud alad - Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte paksus on üle 50 m või savikihi paksus vähemalt 10 m. Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg aluspõhjalisse veekihti on rohkem kui 1000 ööpäeva.

## Slide 22
Notes: PÕHJAVEE KAITSTUSE KAART
EESTI KVATERNAARISETETE KAART
Varasemate kaardistamistoode ja puurkaevude andmebaasi põhjal koostati 2001. aastal Geoloogiakeskuses Eesti põhjavee kaitstuse ülevaatekaart mõõtkavas 1:400 000
Kaardi koostamisel ning põhjavee seisundi ja põhjavee loodusliku kaitstuse hindamisel on põhiliseks aluseks olnud kompleksse geoloogilis-hüdrogeoloogilise kaardistamise materjalid.

## Slide 23
Notes: PÕHJAVEE KAITSTUSE KAART
EESTI KVATERNAARISETETE KAART
Varasemate kaardistamistoode ja puurkaevude andmebaasi põhjal koostati 2001. aastal Geoloogiakeskuses Eesti põhjavee kaitstuse ülevaatekaart mõõtkavas 1:400 000
Kaardi koostamisel ning põhjavee seisundi ja põhjavee loodusliku kaitstuse hindamisel on põhiliseks aluseks olnud kompleksse geoloogilis-hüdrogeoloogilise kaardistamise materjalid.