## Slide 1: 15. Loeng: Põhjavee puhastamine, kasutamine ja seire
Põhjavee puhastamine. Veepuhastusfiltrid ja veepuhastusjaamad
Põhjaveekogujad. Puurkaevude rajamine (nt. kaevude tüübid, konstruktsioon, filtri paigutus)
Sanitaarkaitseala
Põhjavee tarbimine veevarustuses:
veehaarded;
põhjavee kasutamine Eestis
Põhjavee seisundi hindamine (põhjaveeseire)
Hüdrogeoloogiline kaardistamine
LEKTOR: Valle Raidla/Joonas Pärn
RÜHM: AKG0223

## Slide 2: Põhjavee reostuse liigid (Karro, 2014)
Bakteriaalne reostus – põhjavette satuvad inimese ja inimtegevusega seotud elujõulised bakterid.
Keemiline reostus – keemiliste ainete sattumine põhjaveekihti. Kui keemilised reoaineid pinnaseosakeste poolt ei seota või nad põhjavees esinevate lahustunud komponentidega ei reageeri, siis võivad nad vees püsida pikka aega. (nt. nitraadid, pestitsiidid, naftasaadused)
Mehaaniline reostus – vees lahustumatud osakesed (kolloidid). Seotud kaevandamistööde ja karstiga.
Radioaktiivne reostus – seotud aatomenergial töötavate seadmetega, radioaktiivsete isotoopidega tööstuses, meditsiinis jne. Oluline ka nn. „looduslik reostus“.
Notes: Antropogeenne (jäätmete ladustamine maapinnale ja maa-alustesse hoidlatesse; väetiste ja teiste põllumajanduslike kemikaalide kasutamine; kõikvõimalike hoidlate ja torustike lekked; loomorganismide heitproduktid) ja looduslik reostus
Põhjavee reostus – kahjulike lisandite tungimine põhjavette inimtegevuse otsese või kaudse mõju tulemusena. Mõiste “reostus” sisaldab ka sellist inimtegevuse kaudset mõju põhjavee kvaliteedile nagu soolase vee sissetungimine põhjaveekihti intensiivse põhjavee väljapumpamise tagajärjel (Karro, 2010; 2014)
Bioloogiline reostus – ei tohi unustada ka põhjavees endas esinevad bakterid (NB! Kai loeng)
Keemiline reostus - Kutsuvad esile mürgistust, tekitavad vee ebameeldiva lõhna jne.
Mehaaniline reostus - Kui on tegemist poorse keskkonnaga, settivad mehaanilised lisandid põhjaveest välja juba vee liikumise esimestel meetritel. Lõhelistes ja karstunud kivimites levib selline reostus kaugemale, kuid ka neis ta pikapeale kaob.
Radioaktiivne reostus levib põhjavees üldiselt aeglaselt, sest enamik radioaktiivseid aineid adsorbeeritakse pinnaseosakeste poolt.

## Slide 3: Põhjavee reostuse allikad (Karro, 2010)
Põhjavee reostusallikad võib liigitada kolmeks kategooriaks:
1. Hajareostusallikad:
Pestitsiidid – keemilised taimekaitsevahendid
Väetised
Happevihmad
2. Punktreostusallikad
Tööstuslike ja olmejäätmete ladustamine
Settebasseinid
Jäätmehoidlate lekkimine
Inimasustus
Kanalisatsioonitorustike leke
Liiklus ja lumetõrje maanteedel-tänavatel
3. Kaudsed reostusallikad - liigne veevõtt

## Slide 4: Reostuse levik
Karro, 2014
Pinnases astub reostunud vesi kontakti pinnaseosakeste, mineraalide ja mikroorganismidega. Osa reoaineid seotakse pinnaseosakeste poolt, osa astuvad keemilistesse reaktsioonidesse ja moodustavad lahustumatuid ühendeid, mis jäävad kivimi pooridesse, kolmas osa ühendeid lagunevad vabadeks ioonideks, veeks ja gaasideks. Kõigi nende protsesside tulemuseks on vee puhastumine, mida nimetatakse isepuhastumiseks. (Põhjaveekomisojon 2004: 68)
Notes: Kivimite ja setete mineraloogiline koostis ja füüsikalised omadused mõjutava oluliselt reostuse leviku ulatust ja kiirust (dispersioon).
Reostunud põhjavesi puhastub reostunud ja puhta vee segunemisel, reoaine lagunemisel või sidumisel mulla või pinnaseosakeste külge.
Kõige intensiivsem vee puhastumine bakteritest toimub selle infiltratsiooniteekonna esimeste meetrite jooksul. Pinnase puhastusvõime on seda suurem, mida peeneteralisemad on
kivimid. Jämedateraliste, karstunud ja lõheliste kivimite puhul on isepuhastumine väga nõrk ja bakteriaalse reostuse levikukauguse määrab mitte niivõrd sorptsiooniprotsess kivimiosakeste pinnal, vaid vee liikumise kiirus ja bakterite eluiga. (Karro, 2010)
Mitmed orgaanilised ained ja anorgaanilised ained lagundatakse aeratsioonivöös nende oksüdeerimise teel või bakterite elutegevuse tagajärjel. Savid ja orgaanilised setted on võimelised
adsorbeerima oma pinnale raskemetalle ja mitmeid orgaanilisi reoaineid ja seeläbi vähendama nende sisaldust põhjavees.
Reostunud vee segunemisel puhta põhjaveega väheneb reostusainete kontsentratsioon. Kui tegemist on olnud ühekordse reostusega, siis toimub lahjenemine maapinnalähedases veekihis peamiselt igaaastase sademevee infiltratsiooni arvel. Puhastumist lahjenemise läbi saab kiirendada reostunud vee väljapumpamise abil. (Põhjaveekomisjon, 2004)
Pinnaste hüdraulilised omadused määravad ära reoainete liikumissuuna ja –kiiruse põhjavees. Vees lahustunud ained (see osa, mida pinnaseosakeste poolt ei adsorbeerita) liiguvad koos veega pinnase parima veejuhtivusega suunas. Mida kaugemale reoaine osakesed reostusallikast jõuavad, seda sügavamale ja ka horisontaalsuunas ulatuslikumale alale nad levivad. Seetõttu on igasuguste jäätmehoidlate ja teiste potentsiaalsete reostusallikate rajamisel vaja arvestada ala geoloogilise ehitusega, reljeefiga, pinnaste mehhaaniliste ja hüdrauliliste omadustega.
Reostusoht on väiksem, kui arvestataks järgmist:
1. Aeratsioonivöös peaksid olema esindatud paksud halvasti vett juhtivad pinnasekihid (savi), mis takistavad reoainete infiltreerumist.
2. Rajatav objekt võiks paikneda põhjavee looduslikule väljavoolualale võimalikult läheda.
3. Vee pindmine voolamine on välistatud ja pinnavete ning sademete vete infiltreerumine on viidud miinimumi.

## Slide 5: Reostuse levik
Karro, 2014
5
Hiscock, 2005
Notes: Reostuse levik põhjavees sõltub reoaine tihedusest. Veest kergemad vedelikud (bensiin) akumuleeruvad veega küllastunud vöö ja aeratsioonivöö piirile (põhjavee pinnale) moodustades seal õhukese horisontaalsuunas laialivalguva kihi. Veest suurema tihedusega reoained liiguvad vertikaalsuunas läbi küllastunud vöö kuini esimese ulatusliku veepidemeni.
NB! Tuleta meelde NAPL-id (Loeng 6). (parempoolne joonis) Orgaaniliste saasteainete käitumine põhjavees. (a) D(dense)-NAPL (nt. kloori sisaldavad süsivesikutest lahustid nagu TCE, PCE, TCA), mille tihedus on veest suurem vajub veekihi põhja. Selle edasist transporti hakkab kontrollima veekihi põhja kallakus, samal ajal kui vesi liigub põhjavee liikumise suunas. Pane tähele, et saasteainest jääb maha nn. „saba“, mis püsib seni kuni DNAPLi kall ületab vee rõhu pooriruumis. (b) L(light)-NAPL (nt. õlid, bensiin), mille tihedus on veest väiksem jääb põhjaveetaseme peale ujuma. Sellistes tingimustes on saasteainete levik kontrollitud põhjaveetaseme kallakusest ehk hüdraulilisest gradiendist – saasteained liiguvad põhjavee liikumise suunas. Lisaks vabaneb bensiinist põhjaveekihti palju teisi orgaanilisi saasteaineid nagu benseeni, tolueeni jne.

## Slide 6: Näide. Tapa lennuväli
Tapa lennuvälja reostuskolle ja põhjavee puhastustööde väljakud (Põhjaveekomisjon, 2004)
Põhjavette sattunult võib naftasaadustest lähtuv reostus püsida põhjaveekihis aastakümneid.
Keskkonnainfo
Notes: Aeroobsetes tingimustes osa naftatasaadustest lagundatakse bakterite elutegevuse tulemusena, anaeroobses põhjavees toimub vaid lahjenemine ja hajumine.
Lahustamatud naftasaadused või põlevkiviõli (NAPL), mis esineb põhjavees eraldi kihina, lagunevad äärmiselt aeglaselt. Selline ulatuslik reostuskolle on näiteks endise Tapa sõjaväelennuvälja ümbruses. Reostunud ala pindalaliselt enam ei laiene, kuid vees lahustunud naftasaadused võivad liikuda ka sügavamatesse veekihtidesse. Seetõttu on reostunud põhjaveega aladel rajatud uued veehaarded asulast väljapoole, reostuskoldest kaugemale või sügavamatesse veekihtidesse (Kärdla, Paide, Rakvere, Tapa).

## Slide 7: Näide. Tapa lennuväli
Nafta lennuvälja puhastustööd (1993-2000)
Reostunud põhjaveega ala 16 km2; 6 km2 suurusel alal põhjavee pinnal vaba lennukikütuse kiht. (Maves, 2017)
Kokku saadi Tapa lennuvälja piirkonnas põhjavee pinnalt kätte 110 m3 lennukipetrooli (Põhjaveekomisjon, 2004).
Põhjavee puhastamise I faas: reostuskolde likvideerimine.
Reostuskollete läheduses on vabapinnalise põhjavee pinnale tihti kogunenud vaba naftasaaduste kiht.
Põhjavee puhastamise II faas: vaba õlikihi kogumine põhjavee pinnalt (vabad naftasaadused):
põhjavee veetaseme alandamine;
lennukikütuse kogumine veekihi pealt kasutades pumpamisväljakuid.
Põhjavee puhastamise III faas: põhjavee aereerimine ja naftasaaduste bakteriaalse lagundamise soodustamine (nt. spetsiifiliste bakterite kasutamine).
Keerulisem olukord DNAPL-ite esinemise puhul, mis on veest raskemad.
Notes: Enne põhjavee puhastamist tuleb kõrvaldada edasise reostuse oht: likvideerida reostuskolle või renoveerida (sulgeda) ohtlik objekt keskkonnanõuetele vastavaks.
Puhastustööde tulemusena on üle kahe korra on vähenenud vaatluspuuraukudes veepinnal oleva lennukikütuse keskmine paksus (51 – 21 cm) ning mõnevõrra vähenenud vaba lennukikütuse kihiga ala pindala. Prognoositav põhjavee pinnal olev vaba lennukikütuse hulk, mis võib olla pumpamistega veel kättesaadav, on ca 77 m3. (Maves, 2017)
Teised näited põhjavee saastumisest naftasaadustega: Ämari lennuväli (2001 – 2004; kokku utiliseeriti 250 m3 reostunud vett (ca 12–25 m3 naftasaadusi)), Aruküla katlamaja avarii (tolueeni-reostus).
Ohtlikud on kesk­konna­nõuetele mittevastavad vedelkütuse hoidlad. Kohalikud omavalitsused pole suutnud uuendada katlamajade mahutiparke. Viimased suuremad jääkreostuskolded kujunesidki Kärdla (1992) ja Aruküla (1994), Tapa (Veduridepoo), Rakvere (Moonaküla) katlamajades aset leidnud avariide tagajärjel. (Maves, 2017)

## Slide 8: Põhjavee puhastamine veevärkides
Tsentraalne veevarustussüsteemi ehk veevärgi üheks oluliseks lüliks on veepuhastusjaam.
Vee puhastamise meetod valitakse sõltuvalt toorvee omadustest ja nõuetest selle kvaliteedile tarbija poolt.
Vee omaduste parandamiseks rakendatavad füüsikalised, keemilised, füüsikalis-keemilised protsessid jagunevad kahte rühma:
1. Protsessid, mille eesmärgiks on vee füüsikaliste ja keemiliste omaduste parandamine ehk täiskeemiline puhastamine (Karro, 2010):
kolloidosakeste eemaldamine – selitamine ja filtreerimine (koagulandid);
lõhna ja maitse eemaldamine – O3 ja aktiivsüsi (tugevad oksüdeerijad);
vee pehmendamine (kareduse ehk Ca2+ ja Mg2+ ioonide sisalduse vähendamine) – reagentidega või termokeemilisel meetodil;
raua kõrvaldamine – aeratsioon koos sadestamise ja filtreerimisega; kloorimine koos koanguleerimisega; ioonvahetus;
agressiivsete gaaside eemaldamine (O2, CO2, H2S) – aeratsioon või töötlemine reagentidega;
vee soolsuse vähendamine (magestamine) – termiline töötlus, elektrokeemilised meetodid, ioonvahetus.
toksiliste ainete eemaldamine – kombineeritud meetodid (oksüdeerumine, setitamine või adsorptsioon).
2. Vee desinfitseerimist tagavad protsessid haigusttekitavate bakterite hävitamiseks (vee kloorimine, ultraviolettkiiritamine, osooneerimine, ultraheli või gammakiirgus).
Notes: Tsentraalne veevarustussüsteem ehk veevärk koosneb tavaliselt järgmistest elementidest:
1. Veehaare – ehitised ja seadmed loodusliku vee võtmiseks.
2. Pumbajaamad – kui vesi vajab puhastamist, kasutatakse tavaliselt kaheastmelist pumpamist, põhjavee kasutamisel teise astme pumbajaam enamasti puudub ja vesi
suunatakse puurkaevust otse tarbijale.
3. Veepuhastusjaam – vesi töödeldakse vajaduse korral, et selle omadused vastaksid tarbija poolt esitatud nõuetele.
4. Puhta vee mahuti – sisaldab veevaru päevase tipptarbimise jaoks ning ka tuletõrje tarbeks.
5. Peaveejuhe - torustikud, mille kaudu puhastatud vesi pumbatakse asulani.
6. Jaotusvõrk – torustikud linnas, mille kaudu vesi juhitakse tarbijateni.
7. Veetornid, veemahutid, hüdrofoorid – vajalikud vee akumuleerimiseks ning rohu ühtlustamiseks.
8. Hoonesisendid.
9. Ehitise sisevõrgud – vesi juhitakse üksiktarbijani.
Selitamine ehk selitus on veepuhastusvõte, millega veest vabastatakse (setitatakse) heljum.

## Slide 9: Veehaarded
Veehaardeks nimetatakse põhjavee saamiseks rajatud ehitisi (kaeve, kaevude rühmi). Põhilisteks veehaarde tüüpideks on puur- ja salvkaevud.
Deebit – tootlikkus ehk looduslikust allikast või kaevust ajaühikus saadav veehulk.

## Slide 10
Nõuded kaevu paiknemisele: kaevu asukoht peab olema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal.
Nõuded puurkaevu konstruktsioonile: manteltorude peab ulatuma ca 0,3 m üle maapinna või pumbamaja põranda
Kui kaev surfis siis seinad ja põhi peavad olema vettpidavad; puurkaevu suue peab olema suletud.
Puurkaevu ülaosa ümbritsevad ja vett läbilaskvad setted tuleb isoleerida manteltoruga (vajadusel ka halva kvaliteediga põhjaveekiht).
Väga oluline on manteltoru paigaldamise kvaliteet. Manteltoru tagune peab olema veetihedalt täidetud tsemendi või saviga.

## Slide 12: Puurkaevude liigid
Otstarbe järgi võib puurkaevud jagada:
olme-;
tehnoloogia-;
energeetilisteks;
uuringu- ja põhjaveeseire puurkaevudeks.
Puuraukude andmeid on võimalik leida Eesti Looduse Infosüsteemi VeKa andmebaasis (http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?type=artikkel&id=757660072).
01.02.2010 seisuga oli sinna kantud 25034 puurauku ja kaevu (Perens & Truu, 2010)

## Slide 13
Kino netist ja fail

## Slide 14
Sanitaarkaitsealad
I piirangutevööndina (sanitaarkaitseala) käsitletakse ala, millest üldjuhul piisab mikrobioloogilise reostuse kaevu jõudmise vältimiseks. Enamik mikroorganisme sureb pinnases ja põhjaveekihis 50–100 päeva jooksul. Sel eesmärgil on kõigile kaevudele sanitaarkaitsealana raadiusega kuni 50 m (erandjuhul 200 m kuni 10 m.
II piirangutevööndi ulatus arvutatakse, arvestades 400 ööpäevast aega reostunud vee jõudmiseks puurkaevu, või siis määratakse veehaarde toiteala 25% pikaajalise (s.o lubatud) veevõtu juures.
III piirangutevöönd, mis hõlmab veehaarde toiteala pikaajalise veevõtu juures, on ala mis reaalselt mõjutab antud veehaarde vee kvaliteeti ka põhjavees mittelagunevate ainetega (näiteks kloriid, mürkkemikaalid, nitraadid aeroobses veekihis).

## Slide 15
Põhjaveetarve

## Slide 16
Põhjaveetarve
Proportsionaalne vähenemine kõigis veekihtides viimase 30 aasta jooksul.
Viimastel aastatel vähenenud Kvaternaari ja Devoni kasutamine kus enamasti erakaevud. Oluline kasv S-O.

## Slide 17
Kõige suurem veevaru Harju (Ülemiste), Ida-Viru (Vasavere) ja Tartu (Meltsiveski) maakonnad.
Oluline pole niivõrd absoluutnumbrid kui varu ja tarbimise suhe.
Põhjaveevaru
Põhjaveevaru – põhjavee hulk, mida rajatavas veehaardes on ettenähtud tarbimisrežiimil võimalik toota nii, et see ei mõjutaks negatiivselt ökoloogilist olukorda.

## Slide 18
Põhjavee kasutamise maksustamine

## Slide 19
Põhjavee seire on üks Eesti riikliku keskkonnaseire alaprogramme. Riikliku seire eesmärk on põhjaveevarude (kvantiteedi) määramine ja põhjavee kvaliteedi (keemilise seisundi) hindamine.
Seadused ja direktiivid
Selleks, et ennetada põhjavee seisundi halvenemist, taastada reostunud põhjaveekogum ja kindlustada tasakaal põhjavee kasutamise ja taasteke vahel, peavad Euroopa Liidu liikmesriigid täitma kindlaid keskkonnaeesmärke. Eesmärk on saavutada „põhjavee hea seisund“ kõigi põhjaveekogumite puhul 2015. aastaks. Viimase saavutamiseks lähtutakse põhjavee seiramisel nõuetest, mis on sätestatud järgnevate direktiivide ja standarditega:
Euroopa Liidu Vee raamdirektiiv 2000/60/EC
põhjavee kaitse direktiiv 80/68/EEC,
põllumajandusliku nitraatse reostuse direktiiv 91/676/EEC,
Eesti Vabariigi Joogivee Standard (kohandatud vastavusse Euroopa Liidu Joogiveedirektiiviga 98/83/EC.
Põhjavee seire

## Slide 20
Seire metoodika
Põhjavee kvantiteedi määramiseks jälgitakse põhjavee tasemeid. Enamasti käib töö käsitsi aga osa vaatluskaevudest on varustatud automaatmõõteseadetega.
Veetaseme seireandmete töötlemisel määratakse järgmised parameetrid:
kuu ja aasta keskmine veetase,
kuu ja aasta madalaim ja kõrgeim veetase,
aastane veetaseme kõikumise amplituud.
Põhjavee kvalitatiivse seire raames määratakse põhjaveeproovidest üks kord aastas järgmised keemilised näitajad: NH4+, NO2-, NO3-, Na+, K+, Ca2+, Mg, Fe2+, Feüld, Cl-, SO42-, HCO3- ja PHT. Lisaks põhiparameetrid. Kui on probleemala siis ka mikrokokomponente nagu fluoriid.
Põhjavees leiduvate ohtlike ainete sisaldus (trikloroeteen, tetrakloroeteen, 1-aluselised fenoolid, naftasaadused, benseen, PAH) määratakse maapinnalähedases kihis.
Vaatlusjaamade jaotus on Eesti territooriumil ebaühtlane. Seirevõrgustik on tihedam Tallinna ja Ida-Virumaa aladel, kus on kõrge tehnogeenemõju, ning hõredam Lõuna- ja Lääne-Eestis.

## Slide 21
Põhjavee seire allprogrammid:
põhjaveekogumite (tugivõrgu) seire,
nitraaditundliku ala põhjavee seire (Adavere-Põltsamaa piirkonnas ja Pandivere veekaitsealal),
Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire,
mikro- ja makroelementide uuringud.
Põhjavee seire allprogrammi ülesanded on
pidev info edastamine põhjavee tarbimise ja reostamise kohta tööstuspiirkondades ja probleemsetel aladel
teha iga aasta kokkuvõte muutustest ning anda soovitusi edaspidiseks põhjavee säästlikuks kasutamiseks
põhjaveeseire andmebaasi koostamine, sellel põhineva kaardivõrgustiku loomine ning kogu info avalikult kättesaadavaks muutmine interneti kaudu
piirialadel asuvate põhjaveekihtide kohta informatsiooni kogumine, selleks et vältida riikidevahelisi konflikte
hüdrokeemilise ja bioloogilise seisundi hindamine, andmete kogumine ja edastamine Euroopa Keskkonnaagentuuri seirevõrku, et tagada Eestis kehtestatud Euroopa Liidu nõuete kontrollimine
Põhjavee seire

## Slide 22
Nitraaditundliku ala põhjavee seire
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (NTA) 1995. aastast.
Nitraaditundlik ala paikneb vähekaitstud põhjaveega aladel. Kõige suurem reostusallikas on lämmastikuühendite infiltratsioon (väetised) põhjavette.
Seire metoodika
Seiret tehakse neli korda aastat. Vajadusel tehakse kord aastat täiendav proovivõtt. Lisaproovi võetakse enamasti põllumajandustootmise mõju hindamiseks ka väljaspool NTA territooriumi. Lisaproovist määratakse nitraadisisalduse foonilist taset ülemises põhjaveekihis ja enim kasutatavate taimekaitsevahendite, nagu näiteks MCPA, MCPB, rimsulfurooni, fluroksüpüüri jne sisaldus.
Põhjaveeproovidest analüüsitakse põhiparameetrid ja NH4, NO3, Cl, SO4.

## Slide 23
Kaardistamine
Andmete töötlus
muutus
distants

## Slide 24
Anisotroopne muutus

## Slide 25
Lineaarne mudel
Standardhälve
Hälbed lineaarsest mudelist

## Slide 27: EKSAM
K 10.01.2018 kl 10–13
IVC korpus (GEO-õppehoone) ruum GEO-120
Teoreetiline osa (suuline): kordamisküsimused Moodle’s
Praktiline osa (ülesanded): iseseisvalt ja loengus lahendatud ülesanded semestri jooksul