## Slide 2: VHDL. Praktilised alused 2
Maksim Gorev
Tallinna Tehnikaülikool

## Slide 3: Agenda
Process
  Sensitivity list
  Control structures
  Timing structures(simulation)
Components
  Declaration
  Instantiation

## Slide 4: Protsess
Protsess on eriobjekt, mille sisu vaatab kompilaator järjestikult, kuid täidab ikkagi paralleelselt
process(a,b,c)
begin
c <= a or b;
d <= not b;
c <= a and b;
end process;
Süntaks

## Slide 5: Protsess
Protsess on eriobjekt, mille sisu vaatab kompilaator järjestikult, kuid täidab ikkagi paralleelselt
process(a,b,c)
begin
c <= a or b;
d <= not b;
c <= a and b;
end process;
Deklaratsiooni osa
Koodi osa

## Slide 6: Protsess
Protsess on eriobjekt, mille sisu vaatab kompilaator järjestikult, kuid täidab ikkagi paralleelselt
process(a,b)
begin
c <= a or b;
d <= not b;
c <= a and b;
end process;
Tundlikkuse nimistu

## Slide 7: Protsess
Protsess on eriobjekt, mille sisu vaatab kompilaator järjestikult, kuid täidab ikkagi paralleelselt
process(a,b)
begin
c <= a or b;
d <= not b;
c <= a and b;
end process;
a = 0, b = 1
c | d
c = a or b | 

## Slide 8: Protsess
Protsess on eriobjekt, mille sisu vaatab kompilaator järjestikult, kuid täidab ikkagi paralleelselt
process(a,b)
begin
c <= a or b;
d <= not b;
c <= a and b;
end process;
a = 0, b = 1
c | d
c = a or b | 
c = a or b | d = not b

## Slide 9: Protsess
Protsess on eriobjekt, mille sisu vaatab kompilaator järjestikult, kuid täidab ikkagi paralleelselt
process(a,b)
begin
c <= a or b;
d <= not b;
c <= a and b;
end process;
a = 0, b = 1
c | d
c = a or b | 
c = a or b | d = not b
c = a and b | d = not b

## Slide 10: Protsess
Protsess on eriobjekt, mille sisu vaatab kompilaator järjestikult, kuid täidab ikkagi paralleelselt
process(a,b)
begin
c <= a or b;
d <= not b;
c <= a and b;
end process;
c | d
c = a or b | 
c = a or b | d = not b
c = a and b | d = not b
c = 0 and 1 = 0 | d = not 1 = 0
a = 0, b = 1
Signaalide omistamine toimub protsessi lõpus

## Slide 11: Protsess. Sisend ja väljund Esimene iteratsioon
Kui mõne protsessi väljund on samuti ka sisend, siis tema tuleb ilmtingimata panna tundlikkuse nimistusse
process(a,b,c)
begin
c <= a or b;
d <= not c;
c <= a and b;
end process;
c | d
c = a or b | 
c = a or b | d = not c
c = a and b | d = not c
c = 1 and 0 = 0 | d = not 1 = 0
a = 1, b = 0, c = 1
c uus väärtus
c vana väärtus

## Slide 12: Protsess. Sisend ja väljund Teine iteratsioon
Kui mõne protsessi väljund on samuti ka sisend, siis tema tuleb ilmtingimata panna tundlikkuse nimistusse
process(a,b,c)
begin
c <= a or b;
d <= not c;
c <= a and b;
end process;
c | d
c = a or b | 
c = a or b | d = not c
c = a and b | d = not c
c = 1 and 0 = 0 | d = not 0 = 1
a = 1, b = 0, c = 0

## Slide 13: Protsess. Järjestikud laused
Juhtumisstruktuurid tuleb panna protsessi sisse
Vaatame ainult mõned:
  if
  case
  wait

## Slide 14: Protsess. If lause
process()
begin
if tingimus then
kood
elsif tingimus then
kood
else
kood
end if;
end process;
vajalik
valikuline

## Slide 15: Protsess. If lause. Näide
process(a,b,c,d)
begin
if (a = 1) then
out <= c;
elsif (a = 2) then
out <= d;
else
out <= b;
end if;
end process;
a on ka sisend!
Täidetakse, kui a = 1
Täidetakse, kui a = 2
Täidetakse, kui
a  1 ja a  2

## Slide 16: Protsess. Case lause
process()
begin
case avaldis is
when valik(ud) =>
koodi laused
when valik(ud) =>
koodi laused
when others =>
koodi laused
end case;
end process;
vajalik
valikuline

## Slide 17: Protsess. Case lause. Näide
process(a,b,c,d)
begin
  case a is
  when 1 =>
  out <= c;
  when 2 =>
  out <= d;
  when others =>
  out <= b;
  end case;
end process;
Täidetakse, kui a = 1
Täidetakse, kui a = 2
Täidetakse, kui
a  1 ja a  2
a on ka sisend!

## Slide 18: Protsess. Wait lause
Wait – peatab protsessi, kuni määratud sündmuse tekkimise hetkeni.
Liigid:
  Wait for aja avaldus;
  Wait on signaal(id);
  Wait until tingimus;
  Wait;
NB! Veel üks omadus
  Wait’i käsul toimub samuti signaalide omistamine, nagu ka protsessi lõppus

## Slide 19: Protsess. Wait for ...
Oodata määratud aja jooksul.
Näited:
  wait for 1 ms; -- paus üks millisekond
  wait for 10 ns; -- paus 10 nanosekundit
  wait for 2 sec; -- paus kaks sekundit

## Slide 20: Protsess. Wait on ...
Oodata signaali(de) muutust
Näited:
  wait on a; -- oodata, kuni a muutub
  wait on a,b; -- oodata, kuni a või b muutub;

## Slide 21: Protsess. Wait until ...
Oodata kuni tingimus saaks täidetud
Näited:
  wait until a = ‘1’; -- oodata kuni a ei saa võrdne ühega

## Slide 22: Protsess. Wait. Näide
Kui t_a ja t_b on signaalid mille kaudu saab testitavale komponendile väärtusi sisenditele ette anda, siis
process()
begin
  t_a <= ‘0’; t_b <= ‘0’;
  wait for 1 ms;
  t_a <= ‘0’; t_b <= ‘1’;
  wait for 1 ms;
....
end process;
Wait’i saab effektiivselt ära kasutada testpingi koostamisel
t_a ja t_b omistatakse sel hetkel
t_a ja t_b omistatakse sel hetkel

## Slide 23: Protsess. Wait. Näide omistamisest
Võtame meie kõige esimene näide
process(a,b,c)
begin
c <= a or b;
d <= not c;
c <= a and b;
end process;

## Slide 24: Protsess. Wait. Näide omistamisest
Võtame meie kõige esimene näide
Ja lisame wait käsu sisse
process(a,b,c)
begin
c <= a or b;
wait for 1 ms;
d <= not c;
c <= a and b;
end process;

## Slide 25: Protsess. Wait. Näide omistamisest
Võtame meie kõige esimene näide
Ja lisame wait käsu sisse
process(a,b,c)
begin
c <= a or b;
wait for 1 ms;
d <= not c;
c <= a and b;
end process;
c | d
c = a or b | 
c = 1 or 0 = 1 | 
c = a or b | d = not c
c = a and b | d = not c
c = 1 and 0 = 0 | d = not 1 = 0
a = 1, b = 0, c = 0
c on omistatud protsessi sees

## Slide 26: Alamkomponent
Alamkomponent on komponent, mida kasutatakse teise komponendi sees.
A
B
C
A
A
A
B
A ja B on alamkomponendid C suhtes

## Slide 27: Alamkomponendi kasutamine
Kasutamiseks teise komponendi sees tuleb teha kaks asja:
  Komponendi defineerida
  Komponendi initsialiseerida

## Slide 28: Alamkomponendi defineerimine
Defineerimine toimub arhitektuuri deklareerimisosas
Tuleb kopeerida alamkomponendi entity ning vahetada sõnad entity, sõna component vastu
entity A is
  port(
  i1,i2: in bit;
  o : out bit
  );
end entity;
architecture arch of C is
  component A is
    port(
    i1,i2: in bit;
    o : out bit
    );
  end component;
begin
…
end architecture

## Slide 29: Alamkomponendi initsialiseerimine
Initsialiseerimine on põhimõtteliselt ühendamine
Initsialiseerimises on kolm eesmärki:
  Määrata, kui palju koopiat alamkomponendist võetakse kasutusele
  Anda igale koopiale unikaalne nimi
  Ühendada alamkomponendi signaalid suurema komponendi signaalidega

## Slide 30: Alamkomponendi initsialiseerimine. Eesmärk 1
Määrata, kui palju koopiat alamkomponendist võetakse kasutusele
  Saab kasutada mitu sedasama alamkomponendi
A
A
A
A

## Slide 31: Alamkomponendi initsialiseerimine. Eesmärk 2
Anda igale koopiale unikaalne nimi
  Kuna koopiaid tuleb eristada antakse neile unikaalsed nimed
A
A
A
A
c1
c2
c3

## Slide 32: Alamkomponendi initsialiseerimine. Eesmärk 3
Ühendada alamkomponendi signaalid suurema komponendi signaalidega
A
A
c1
out
in1
in2
c_in1
c_in2
ena
Sisemine skeem

## Slide 33: Alamkomponendi initsialiseerimine. Eesmärk 3
Ühendada alamkomponendi signaalid suurema komponendi signaalidega
A
A
c1
out
in1
in2
c_in1
c_in2
ena
Sisemine skeem

## Slide 34: Alamkomponendi initsialiseerimine. Süntaks.
Initsialiseerimine toimub arhitektuuri koodi sektsioonis
architecture arch of C is
  component A is
  ...
  end component;
begin
  c1 : A
  port map(
  in1 => c_in1,
  in2 => c_in2,
  out => ena
  );
end architecture
Deklareerimisosa
Koodiosa

## Slide 35: Alamkomponendi initsialiseerimine. Süntaks.
Initsialiseerimine toimub arhitektuuri koodi sektsioonis
architecture arch of C is
  component A is
  ...
  end component;
Begin
  c1 : A
  port map(
  in1 => c_in1,
  in2 => c_in2,
  out => ena
  );
end architecture
Unikaalne nimi
Alamkomponendi nimi

## Slide 36: Alamkomponendi initsialiseerimine. Süntaks.
Initsialiseerimine toimub arhitektuuri koodi sektsioonis
architecture arch of C is
  component A is
  ...
  end component;
Begin
  c1 : A
  port map(
  in1 => c_in1,
  in2 => c_in2,
  out => ena
  );
end architecture
Alamkomponendi signaalid
Komponendi signaalid