## Slide 2: VHDL. Praktilised alused
Maksim Gorev
Tallinna Tehnikaülikool

## Slide 3: Agenda
Entity
  Ports
Architecture
  Sections
    Declaration
    Code
  Signals
Process
  Sensitivity list
  Control structures

## Slide 4: Üldine
VHDL on riistvara kirjelduskeel
See tähendab, et kirjeldatakse skeeme – mitte programme.
Skeemid on paralleelsed, kuna vool liigub paralleelselt igas suunas
Edaspidi nimetan neid skeeme komponentideks

## Slide 5: Komponent
On üldjuhul üks VHDL fail
Välismaailma jaoks on komponendil
  Nimi
  Sisend signaalid
  Väljund signaalid
NB! Erinevaga suurusega

## Slide 6: Komponent
On üldjuhul üks VHDL fail
Välismaailma jaoks on komponendil
  Nimi
  Sisend signaalid
  Väljund signaalid

## Slide 7: Entity
Need välised atribuudid kirjeldatakse komponendi ENTITY sektsioonis
entity eName is
Port{
a : in bit;
b : out bit
};
end entity;

## Slide 8: Entity
Need välised atribuudid kirjeldatakse komponendi ENTITY sektsioonis
entity eName is
Port{
a : in bit;
b : out bit
};
end entity;
Nimi, võib peaaegu suvaline olla
Sisendid
Väljundid

## Slide 9: Entity
Need välised atribuudid kirjeldatakse komponendi ENTITY sektsioonis
entity eName is
Port{
a : in bit;
b : out bit
};
end entity;
Portide nimed, võivad peaaegu sivalised olla
Pordi suuna tüübid:
in - sisend
out - väljund
inout – sisend-väljund

## Slide 10: Entity
Need välised atribuudid kirjeldatakse komponendi ENTITY sektsioonis
entity eName is
Port{
a : in bit;
b : out bit
};
end entity;
Signaali tüüp(suurus):
bit – üks bit
bit_vector - siin

## Slide 11: Entity
Need välised atribuudid kirjeldatakse komponendi ENTITY sektsioonis
entity eName is
Port{
a : in bit;
b : out bit
};
end entity;
Iga pordi kohta, selline süntaks on oluline!
NB! Viimase pordi deklaratsiooni lõpus semikolonit ei pane!

## Slide 12: Architecture
Kuulub konkreetsele Entity’le
Koosneb kahest sektsioonist
  Deklaratsioon
  Kood
  architecture aName of eName is
  begin
  end architecture;
Deklaratsiooni osa
Koodi osa

## Slide 13: Architecture
Kuulub konkreetsele Entity’le
Koosneb kahest sektsioonist
  Deklaratsioon
  Kood
  architecture aName of eName is
  begin
  end architecture;
Deklaratsiooni osa
Koodi osa
Arhitektuuri nimi
Entity nimi

## Slide 14: Architecture. Declaration
Deklaratsiooni osas kirjeldatakse
  Signaale, mida kasutatakse koodis, kuid ei ole entity sees kirjeldatud – ehk sisemised signaalid
  Alamkomponente, mida kasutatakse selle komponendi alamosadeks
  architecture aName of eName is
  signal c : bit; -- sisemine signaal c
  begin
Sisemise signaali kirjeldamise süntaks

## Slide 15: Architecture. Declaration
Deklaratsiooni osas kirjeldatakse
  Signaale, mida kasutatakse koodis, kuid ei ole entity sees kirjeldatud – ehk sisemised signaalid
  Alamkomponente, mida kasutatakse selle komponendi alamosadeks
  architecture aName of eName is
  signal c : bit; -- sisemine signaal c
  begin
kommentaar

## Slide 16: Architecture. Declaration
Deklaratsiooni osas kirjeldatakse
  Signaale, mida kasutatakse koodis, kuid ei ole entity sees kirjeldatud – ehk sisemised signaalid
  Alamkomponente, mida kasutatakse selle komponendi alamosadeks
  architecture aName of eName is
  signal c : bit_vector(3 downto 0);
  begin
Bittide massiiv, ehk siin
Suurus 4 bitti
0st 3ni

## Slide 17: Architecture. Code
Koodi osa koosneb skeemi kirjeldatavatest laustest
Kõid laused mida koodis näed käivitatakse paralleelselt.
Paralleelsus on kõige suurem erinevus tarkvara programmeerimiskeele ja VHDLi vahel
Tarkvara | Riistvara
a = b+c; c = a – d; f = c and b; | a <= b + c; c <= a – d; f <= c and b;

## Slide 18: Architecture. Code
Loogikatehed: or, and, nand, nor, xor, not
Aritmeetika tehed: +, -
architecture aName of eName is
signal c,d,e : bit;
begin
c <= (not d) and e;
end architecture;
Signaali omistamine
Loogika tehed, ehk operatsioonid

## Slide 19: Architecture. Code
Bit_vector’i elementide järjekord on tähtis!
architecture aName of eName is
signal c : bit;
signal e : bit_vector(3 downto 0);
begin
e <= „1100“;
c <= e(3);
end architecture;
1
1
0
0
3 2 1 0
e=
c= 1

## Slide 20: Architecture. Code
Bit_vector’i elementide järjekord on tähtis!
architecture aName of eName is
signal c : bit;
signal e : bit_vector(0 to 3);
begin
e <= „1100“;
c <= e(3);
end architecture;
1
1
0
0
0 1 2 3
e=
c= 0

## Slide 21: Architecture. Code
Bit_vector’i omistamine kindla arvuga toimub jutumärkide abil
Bit’i omistamine kindla numbriga toimud ülakomade abil
architecture aName of eName is
signal c : bit;
signal e : bit_vector(0 to 3);
begin
e <= „1100“;
c <= ‘0’;
end architecture;