## Slide 1: ELEKTROONIKA
Pooljuht Diood Transistor

## Slide 4
AKTIIVSED JA PASSIIVSED KOMPONENDID
Aktiivne komponent – need, mis suudavad kontrollida elektrivoolu. (Võimsusvõimendus)
Passiivne komponent – need, millel puudub võime juhtida voolu muu elektrisignaali abil.

## Slide 5
AINE EHITUSE MUDEL
Positiivselt laetud tuum koosneb prootonitest ja neutronitest.
Negatiivselt laetud elektronid on jaotatud tuuma orbiitides.
Elektronide arv on võrdne prootonite arvuga.
Aatom = Tuum (prootonid + neutronid) + elektronid

## Slide 6
AINE EHITUSE MUDEL
Aatomi väline orbiit nimetatakse valentsitsooniks. Välisorbiitidel paigutatud elektronid on valentsielektronid.
Vabad elektronid – elektronid, mis sai vabastatud oma aatomi tuuma seost.
Materjalide elektrijuhtivus suurel määral sõltub nende aatomi struktuurist ja takistusest.

## Slide 7
JUHT – POOLJUHT - ISOLAATOR

## Slide 8
JUHT – POOLJUHT - ISOLAATOR
Isolaator
Pooljuht
Juht

## Slide 9
ELEKTRIJUHT
Juhid on ained, milles vabade laengukandjate arv on väga suur.
Tüüpilised juhid on metallid, kuna valentselektronid pole neis seotud ühegi kindla aatomiga ja on järelikult vabadeks laengukandjateks.

## Slide 10
POOLJUHT
Pooljuht on aine, mille elektrijuhtivus on halvem kui elektrijuhil ja parem kui dielektrikul.
Pooljuhtide hulka kuuluvad mõned lihtained (räni, germaanium, seleen, telluur, arseen, fosfor ja teised).
Kõige olulisem pooljuhi omadus on eritakistus, mis sõltub tugevalt lisanditest ning on kergesti mõjutatav väliste energiaallikatega.
Kõrgem temperatuur, valgustatus ja lisandid parandavad oluliselt pooljuhi juhtivusomadusi.

## Slide 11
ISOLAATOR - DIELEKTRIK
Dielektrikud sisaldavad väga vähe vabu laengukandjaid ning seetõttu on neis tekkiv elektrivool väga nõrk.
Dielektrikud võivad olla nii tahked, vedelad kui ka gaasilised (nt. klaas, paber, kumm, õhk).

## Slide 12
ENERGIATSOONID
Valentsitsoon - Valentselektronidega täidetud tahke aine lahendatud elektronide energiapiirkond.
Keelutsooni laius on madalaima (juhtivustsoon) ja kõrgeima (valentsitsoon) energiataseme elektronide energiavahe.
Mida kitsam on see vahe, seda kergem elektroonidel liikuda ühelt energiatasandilt teisele.

## Slide 13
RÄNI - POOLJUHT
Räni (Si) on pooljuht, mille kasutatakse elektroonikas. Aatomil on 14 prootoni, 14 elektrooni, kuid valentsi orbiidil on 4 valentsielektroni.
Kovalentsisideme tsoon on tsoon, mis hoiab kristalli koos.
Valentselektron tiirleb ühtlasi ümber naaberaatomi. Niivisi iga aatomipaari ümber tiirlevad kaks valentselektroni moodustavad kovalentsideme.

## Slide 14
REKOMBINATSIOON
Vaba elektroni ja augu ühinemist nimetatakse rekombinatsiooniks.

## Slide 15
REKOMBINATSIOON
Pooljuhtmaterjalis on elektronide ja aukude hulk määratud kahe paralleelselt kulgeva protsessi dünaamikaga: uute elektron-paaride moodustumisega ja nende rekombineerumisega.

## Slide 16
DOPING – LEGEERIMINE
LEGEERIMINE – lisandainete aatomite lisamine puhtalt tetravalentsesse kristalli.
P-tüüpi pooljuhid
Pooljuht, kus enamuslaengukandjateks on augud, nimetatakse p-tüüpi pooljuhiks. Sel juhul on tegemist aukjuhtivusega.
Hõivab elektrone – aktseptor
N-tüüpi pooljuhid
Pooljuht, kus enamuslaengukandjateks on elektronid, nimetatakse n-tüüpi pooljuhiks. Sel juhul on tegemist elektronjuhtivusega.
Annab elektrone – doonor

## Slide 17
PN-SIIRE
PN-siire on monokristallilise pooljuhi ala, milles toimub üleminek aukjuhtivuselt (p-juhtivuselt) elektronjuhtivusele (n-juhtivusele).
Vastasmärgiliste laengutega piirkonnad moodustavad kristalli sees elektrivälja n.n. potentsiaalibärjääri, mis lõpetab laengukandjate edasise difusiooni.

## Slide 18
PN-SIIRE
Kui rakendada siirdele päripinge, siis mõjub väline elektriväli sisemisele vastu alandades potentsiaalibarjääri. Seetõttu elektronid on suutelised difundeeruma läbi tõkkekihi p-piirkonda ja samal põhjusel tugevneb ka aukude difusioon vastassuunas.
Potentsiaalibarjääripinge sõltub pooljuhi materjalist.
Räni – 0,7V ; Germaanium – 0,3V
Siirde vastupingestamisel ta takistus kasvab järsult ning siiret läbib vaid nõrk lekkevool.

## Slide 19
PN-SIIRE

## Slide 20
PN-SIIRE

## Slide 21
DIOOD
Diood – kahe elektroodiga (katood, anood) elektronseadis, millel on ühesuunaline elektrijuhtivus. Seadise põhiosaks on enamasti pooljuhtkristalli sisse tekitatud pn-siire.
Pooljuhtdioode valmistatakse ränist ja germaaniumist

## Slide 22
DIOOD – MÕISTED JA SÜMBOLID

## Slide 23
DIOOD – MÕISTED JA SÜMBOLID
Doodi kest võib olla kas klaasist, plastist või metallist

## Slide 24
DIOOD - PARAMEETRID

## Slide 25
DIOOD – MUDELID

## Slide 26
DIOOD – IDEAALNE MUDEL

## Slide 27
DIOOD – PRAKTIKALINE MUDEL

## Slide 28
DIOOD – TÄIUSTATUD MUDEL

## Slide 29
DIOOD (ALALDI) – POOLPERIOOD

## Slide 30
DIOOD - TINGMÄRGID

## Slide 31
SAGEDUS
Sagedus on võrdsete ajavahemike tagant korduvate sündmuste arv ajaühikus. Sageduse ühik SI-süsteemis on herts (Hz): 1 sündmus sekundis on 1 herts.

## Slide 32
NIMIVÕIMSUS JA LÜLITUSSAGEDUS

## Slide 33
TRANSISTOR - STRUKTUUR

## Slide 34
TRANSISTOR - STRUKTUUR

## Slide 35
TRANSISTOR - TINGMÄRK

## Slide 36
TRANSISTOR - STRUKTUUR

## Slide 37
TRANSISTOR – VOOLU SUND

## Slide 38
TRANSISTOR – TÖÖPÕHIMÕTTE

## Slide 39
TRANSISTOR – TÖÖPÕHIMÕTTE

## Slide 40
TRANSISTOR – TUNNUSJOONED